## Slide 1
  THỰC HÀNH.
  LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
Tiết 19. Bài 6:

## Slide 2
Kìm cắt dây
Dao
Tua vít
Bút thử điện
Bảng điện
Công tắc, ổ cắm, cầu chì, dây điện, băng cách điện, giấy ráp
Bóng đèn và đui đèn
Thước kẻ
Bút chì
1
3
4
5
6
7
8
9
I. DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ.
  Bài 6: THỰC HÀNH- LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
2

## Slide 3
BÀI 6. THỰC HÀNH LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
I. QUY TRÌNH CHUNG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ.
II. LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN.
Bước 1. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý.

## Slide 4
Bước 1. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý.
? Quan sát sơ đồ cho biết thiết bị trên được nối với nhau như thế nào

## Slide 5
Bước 2. Vẽ sơ đồ lắp đặt.
- Vẽ aptomat hoặc cầu chì, công tắc, ổ cắm điện trên bảng điện và đèn.
- Vẽ đường dây nối các thiết bị và đồ dùng điện.
- Căn cứ vào sơ đồ nguyên lý ở hình 6.2, vẽ sơ đồ lắp đặt của bảng điện.

## Slide 6
- Quan sát bảng 6.1. và cho biết các thiết bị, vật liệu và dụng cụ để lắp đặt mạch điện bảng điện trên.
STT |  | Tên gọi | Thông số kĩ thuật | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú
I.Thiết bị |  |  |  |  |  | 
1 | Aptomat hoặc cầu chì |  | 1 pha, 1 cực, 16A-250V | cái | 1 | Dùng cho ổ lấy điện
 |  |  | 1 pha, 1 cực, 10A-250V | cái | 1 | Dùng cho đèn
2 | Công tắc điện |  | 6A-250V | cái | 1 | Loại hai cực
3 | Ổ cắm điện |  | 16A-250V | cái | 1 | 
4 | Bóng đèn, đui đèn |  | Đèn LED, đui xoáy, 12W-250V | bộ | 1 | Đui xoáy gắn tường
II. Vật liệu |  |  |  |  |  | 
1 | Dây dẫn điện |  | 2x1,5mm2 | m | 1-2 | 
 |  |  | 1x1,5mm2 |  | 1 | Màu đỏ
 |  |  | 1x1,5mm2 |  | 1 | Màu đen
2 | Bảng điện |  | (200x300)mm | cái | 1 | 
3 | Giấy ráp |  | Độ nháp trung bình | tờ | 1 | 
4 | Băng dính cách điện |  | Loại thông dụng | cuộn | 1 | 
III. Dụng cụ |  |  |  |  |  | 
1 | Kìm cắt dây |  | Loại thông dụng | cái | 1 | 
2 | Kìm tuốt dây |  | Loại thông dụng | cái | 1 | 
3 | Bút thử điện |  | Loại thông dụng | cái | 1 | 
4 | Đồng hồ vạn năng |  | Loại thông dụng | cái | 1 | Để đo thông mạch
5 | Tua vít |  | Loại thông dụng | bộ | 1 | 
6 | Máy khoan cầm tay |  | Công suất từ 200W | bộ | 1 | Có bộ mũi khoan đi kèm
7 | Bút chì, thước kẻ, kép |  | Loại thông dụng | bộ | 1 | 

## Slide 7
BÀI 6. THỰC HÀNH LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
II. LẮP ĐẶT MẠCH ĐIÊN BẢNG ĐIỆN.
Bước 3. Chuẩn bị thiết bị, vật liệu và dụng cụ.
1/ Thiết bị: 2 Áptomat hoặc cầu chì, 1 công tắc hai cực, 1 ổ cắm điện, 1 bóng đèn, 1 đui đèn xoáy.
2/ Vật liệu: Dây dẫn điện, 1 bảng điện, 1 tờ giấy ráp, 1 cuộn băng dính cách điện màu đen.
3/ Dụng cụ: 1 Kìm cắt dây, 1 bút thử điện, 1 đồng hồ vạn năng, 1 tua vít hai chấu hoặc bốn chấu, 1 máy khoan(nếu cần) , 1 bút chì, 1 thước kẻ, 1 kéo cắt.

## Slide 8
BÀI 6. THỰC HÀNH LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
II. LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN.
Bước 4. Lắp đặt mạch điện. Lắp đặt mạch điện bảng điện trong nhà gồm 2 aptomat, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc hai cực điều khiển một bóng đèn.
- Vạch dấu
- Khoan lỗ bảng điện
- Lắp thiết bị vào bảng điện.
- Nối dây mạch điện.

## Slide 9
  Bài 6: THỰC HÀNH- LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

## Slide 10
  Bài 6: THỰC HÀNH- LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
O
A

## Slide 11
Bước 5. Kiểm tra, thử nghiệm hoạt động của mạch điện bảng điện.
- Đánh giá quá trình thực hành theo các tiêu chí trong phiếu đánh giá.
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỐ 1
Nhóm:…………………………………….Lớp 9/
Bảng 6.2. Đánh giá quá trình thực hành lắp đặt bảng điện
TIÊU CHÍ | ĐÁNH GIÁ | 
 | Không đạt | Đạt
1. Chuẩn bị đầy đủ thiết bị, vật liệu, dụng cụ |  | 
2. Thực hiện lắp đặt theo đúng quy trình |  | 
3. Mạch điện hoạt động theo đúng quy trình |  | 
4. Đảm bảo kĩ thuật, mĩ thuật |  | 
5. Đảm bảo an toàn điện và an toàn lao động |  | 

## Slide 12
- Tiết sau chúng ta đấu tiếp sơ đồ, nếu các nhóm chưa xong
- Trả lời các câu hỏi trong sách bài tập.
- Xem lại bài.
Hướng dẫn về nhà

## Slide 13
Giờ học kết thúc chúc quý Thầy Cô cùng các em mạnh khỏe