## Slide 1
Ở mạch điện trong hình bên, nếu một trong hai đèn bị hỏng thì đèn kia còn sáng không?

## Slide 2
Bài 10:
ĐOẠN MẠCH SONG SONG
Giáo viên:

## Slide 3
ĐOẠN MẠCH SONG SONG
II. Cường độ dòng điện trong
ĐOẠN MẠCH SONG SONG
III. Điện trở tương đương của
ĐOẠN MẠCH SONG SONG
NỘI DUNG BÀI HỌC

## Slide 4
I. ĐOẠN MẠCH SONG SONG

## Slide 5
I. ĐOẠN MẠCH SONG SONG
Là đoạn mạch gồm các thiết bị điện mắc liên tiếp nhau
Sơ đồ mạch điện
A
B
+
-
Đèn 1
Đèn 2

## Slide 6
I. ĐOẠN MẠCH SONG SONG
Vẽ sơ đồ một đoạn mạch điện gồm ba điện trở mắc song song.
R1
A
B
+
-
R2
R3

## Slide 7
II. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG

## Slide 8
+
_
K
R
A
A1
Rb
A2
II. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG
THÍ NGHIỆM 1
Chuẩn Bị
Nguồn điện một chiều
Công tắc
R = 10 Ω
Biến trở Rmax = 20 Ω
3 ampe kế (GHĐ 1 A, ĐCNN 0,02 A)

## Slide 9
II. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG
THÍ NGHIỆM 1
Tiến hành thí nghiệm
Lắp mặch điện như hình
Đặt U = 6 V
Bật nguồn, đóng K
Điều chỉnh Rb1 = 5 Ω
Ghi giá trị các ampe kế
Lặp lại bước 2 với Rb2 = 10 Ω và Rb3 = 15 Ω
+
_
K
R
A
A1
Rb
A2

## Slide 10
Quan sát và trả lời câu hỏi
1. Hoàn thành bảng sau:
Lần đo | Số chỉ ampe kế |  | 
 | I (A) | I1 (A) | I2 (A)
1 (Rb1 = 5 Ω) |  |  | 
2 (Rb2 = 10 Ω) |  |  | 
3 (Rb3 = 15 Ω) |  |  | 
2. Nêu nhận xét về cường độ dòng điện chạy trong mạch chính và cường độ dòng điện chạy qua từng điện trở.

## Slide 11
GIẢI
1.
Lần đo | Số chỉ ampe kế |  | 
 | I (A) | I1 (A) | I2 (A)
1 (Rb1 = 5 Ω) | 1,8 | 0,6 | 1,2
2 (Rb2 = 10 Ω) | 1,2 | 0,6 | 0,6
3 (Rb3 = 15 Ω) | 1,0 | 0,6 | 0,4
2. Cường độ dòng điện trong mạch chính có giá trị bằng tổng của giá trị của hai cường độ dòng điện trong các nhánh của ĐOẠN MẠCH SONG SONG.

## Slide 12
II. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG
Trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song, cường độ dòng điện mạch chính bằng tôtng cường độ 2 nhánh
I = I1 + I2
Tương tự với đoạn mạch gồm nhiều điện trở R1​,R2​,...Rn​ mắc song song
I = I1 + I2 + .... + In

## Slide 13
III. ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH SONG SONG

## Slide 14
II. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG
Trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song, điện trở tương đương Rtđ
= +
Rtđ =

## Slide 15
II. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG
Tương tự với đoạn mạch gồm nhiều điện trở R1​,R2​,...Rn​
mắc song song
= + + .... +

## Slide 16
VẬN DỤNG

## Slide 17
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trong đoạn mạch mắc song song, cường độ dòng điện qua các vật dẫn là như nhau.
B. Trong đoạn mạch mắc song song, cường độ dòng điện qua các vật dẫn không phụ thuộc vào điện trở các vật dẫn.
C. Trong đoạn mạch mắc song song, cường độ dòng điện trong mạch chính bằng cường độ dòng điện qua các mạch rẽ.
D. Trong đoạn mạch mắc song song, cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện qua các mạch rẽ.

## Slide 18
Câu 2: Biểu thức nào sau đây xác định điện trở tương đương của đoạn mạch có hai điện trở R1, R2 mắc song song?
A. Rtđ =R1 + R2
B. Rtđ =R1.R2
C. Rtđ =
D. Rtđ =

## Slide 19
Câu 3: Hai điện trở R1 và R2 được mắc song song với nhau, trong đó R1 = 6 , dòng điện mạch chính có cường độ I = 1,2A và dòng điện đi qua điện trở R2 có cường độ I2 = 0,4A. Tính R2.Cường độ dòng điện trong mạch có thể nhận giá trị
I = 10 Ω. B. I = 12 Ω.
C. I = 15 Ω. D. I = 13 Ω.

## Slide 20
Câu 4: Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 6 Ω , R2 = 3 Ω mắc song song với nhau vào hai điểm có hiệu điện thế 6V. Điện trở tương đương và cường độ dòng điện qua mạch chính là:
A. R = 9 Ω , I = 0,6A
B. R = 9 Ω , I = 1A
C. R = 2 Ω , I = 1A
D. R = 2 Ω , I = 3A

## Slide 21
Cho mạch điện gồm ba điện trở R1 = 25Ω; R2 = R3 = 50Ω mắc song song với nhau.
Câu 5: Điện trở tương đương của đoạn mạch là
A. Rtđ = 25Ω B. Rtđ = 50 Ω
C. Rtđ = 75Ω D. Rtđ = 12,5Ω
Câu 6: Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế không đổi bằng 37,5V. Cường độ dòng điện trong mạch chính có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây?
A. I = 3A. B. I = 1,5A.
C. I = 0,75A. D. I = 0,25A.

## Slide 22
Câu 7: Hai điện trở R1 và R2 được mắc song song với nhau, trong đó R1 = 6 , dòng điện mạch chính có cường độ I = 1,2A và dòng điện đi qua điện trở R2 có cường độ I2 = 0,4A. Tính R2.
A. 10 Ω B. 12 Ω
C. 15 Ω D. 13 Ω

## Slide 23
Câu 7: Hai điện trở R1 và R2 được mắc song song với nhau, trong đó R1 = 6 , dòng điện mạch chính có cường độ I = 1,2A và dòng điện đi qua điện trở R2 có cường độ I2 = 0,4A. Tính R2.Cường độ dòng điện trong mạch có thể nhận giá trị
I = 10 Ω. B. I = 12 Ω.
C. I = 15 Ω. D. I = 13 Ω.

## Slide 24
Câu 8. Ở mạch điện trong hình bên, nếu một trong hai đèn bị hỏng thì đèn kia còn sáng không?

## Slide 25
Câu 8. Nếu một trong hai đèn bị hỏng thì đèn kia còn sáng.

## Slide 26
Câu 9. Cho đoạn mạch điện AB gồm hai điện trở R1 = 30 Ω và R2 = 20 Ω mắc song song như hình bên dưới. Biết ampe kế A1 chỉ 2 A, ampe kế A2 chỉ 3 A.
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch điện AB.
b) Xác định số chỉ ampe kế A3.
A
B
+
-
R1
R2

## Slide 27
Lời giải:
a) Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là:
Rtđ = = = 12 Ω
b) Cường độ dòng điện qua hai điện trở R1 và R2 là:
IAB = I1 + I2 = 2 + 3 = 5 A

## Slide 28
Thanks you !!!
Giáo viên: