## Slide 1
CHÀO MỪNG CÁC EM
ĐẾN VỚI BÀI HỌC HÔM NAY!

## Slide 2
Quan sát Hình 1.1 và kể tên các thiết bị đóng cắt và lấy điện.
Hình 1.1. Các thiết điện trong gia đình
Thiết bị đóng cắt điện:
Cầu dao
Aptomat
Công tắc
3
1
2
KHỞI ĐỘNG

## Slide 3
Quan sát Hình 1.1 và kể tên các thiết bị đóng cắt và lấy điện.
Hình 1.1. Các thiết điện trong gia đình
Thiết bị lấy điện:
Ổ cắm điện
Phích cắm điện
3
1
2
4
5
KHỞI ĐỘNG

## Slide 4
CHỦ ĐỀ 1
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ LẤY ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

## Slide 5
NỘI DUNG BÀI HỌC
01
Thiết bị đóng cắt mạch điện
02
Thiết bị lấy điện

## Slide 6
  01
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MẠCH ĐIỆN

## Slide 7
Em hãy nêu một số thiết bị đóng cắt trong gia đình mà em biết.
Công tắc điện
Aptomat
Cầu dao

## Slide 8
Chia HS thành 6 nhóm, hoàn thành nhiệm vụ sau:
Nhóm 1, 4
Tìm hiểu về chức năng, cấu tạo, thông số kĩ thuật của cầu dao.
Nhóm 2, 5
Tìm hiểu về chức năng, cấu tạo, thông số kĩ thuật của aptomat.
Nhóm 3, 6
Tìm hiểu về chức năng, cấu tạo, thông số kĩ thuật của công tắc.

## Slide 9
1.1. CẦU DAO
Câu hỏi 1 (SGK - tr5)
Cầu dao có những chức năng nào? Hãy kể tên các bộ phận chính của cầu dao ở Hình 1.2.

## Slide 10
Cầu dao là thiết bị dùng để đóng, cắt nguồn điện bằng tay.
Chức năng:
Cầu dao kết hợp với cầu chì để thực hiện chức năng bảo vệ sự cố ngắn mạch.

## Slide 11
Cần đóng cắt
Cấu tạo:
Vỏ cầu dao
Các cực nối điện

## Slide 12
Nêu thông số kĩ thuật chính của cầu dao. Đọc nội dung phần Thông tin bổ sung và cho biết khi sử dụng cầu dao cần lưu ý điều gì?
► Các thông số kĩ thuật chính:
Điện áp định mức
Cường độ dòng điện định mức
60A - 380V

## Slide 13
1
Khi đóng điện: đóng cầu dao, bật công tắc hoặc lấy điện từ ổ cắm.
2
Khi cắt điện: rút phích khỏi ổ cắm, tắt công tắc, ngắt cầu dao.
Lưu ý
Khi sử dụng cầu dao cần thực hiện theo thứ tự thao tác sau để đảm bảo an toàn, tránh phát sinh tia lửa điện:

## Slide 14
1.2. APTOMAT (CB)
Quan sát hình 1.3 và mô tả chức năng, cấu tạo của aptomat.
Cần đóng cắt
Vỏ aptomat
Các cực nối điện
Hình 1.3. Các bộ phận chính của aptomat
Aptomat là thiết bị đóng, cắt nguồn điện bằng tay hoặc tự động cắt nguồn điện khi có sự cố quá tải, ngắn mạch hoặc dòng điện rò.

## Slide 15
► Aptomat có cấu tạo gồm:
Các cực nối điện
Cần đóng cắt
Vỏ aptomat
Bộ phận nào của aptomat thực hiện chức năng đóng, cắt nguồn điện bằng tay?
Cần đóng cắt

## Slide 16
Nêu các thông số kĩ thuật chính của aptomat.
Đọc nội dung mục Thông tin bổ sung và nêu một số aptomat được sử dụng phổ biến hiện nay.
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ:

## Slide 17
Thông số kĩ thuật của aptomat
Điện áp định mức
Cường độ dòng điện định mức
Một số aptomat phổ biến hiện nay:
Aptomat dạng khối
(1 pha 2 cực)
Aptomat dạng tép
(1 pha 1 cực)
Aptomat bảo vệ dòng rò
1 pha(aptomat chống giật)

## Slide 18
Video tìm hiểu thêm về nguyên lí hoạt động và phân loại aptomat

## Slide 19
Quan sát hình 1.5 và cho biết các bộ phận chính của công tắc.
1.3. CÔNG TẮC

## Slide 20
► Công tắc có cấu tạo gồm:
► Công tắc là thiết bị điện được sử dụng phổ biến trong mạng điện gia đình, có chức năng đóng, cắt bằng tay dòng điện qua bóng đèn để điều khiển bóng đèn sáng, tắt.
Nút bật tắt
Vỏ công tắc
Các cực nối điện

## Slide 21
Bộ phận nào của công tắc có chức năng đóng, cắt dòng điện đi qua bóng đèn?
Nút bật tắt
Công tắc mở không có dòng điện chạy qua bóng đèn
Công tắc đóng, dòng điện chạy qua bóng đèn làm đèn sáng

## Slide 22
► Các thông số kĩ thuật chính của công tắc:
Trên vỏ công tắc có ghi 10A – 250V. Hãy giải thích ý nghĩa thông số kĩ thuật đó.
10A
Cường độ dòng điện định mức
250V
Điện áp định mức
Điện áp định mức
Cường độ dòng điện định mức

## Slide 23
  02
THIẾT BỊ LẤY ĐIỆN

## Slide 24
Chia HS thành 4 nhóm, hoàn thành nhiệm vụ sau:
Nhóm 1, 3
Tìm hiểu về chức năng, cấu tạo, thông số kĩ thuật của ổ cắm điện.
Nhóm 2, 4
Tìm hiểu về chức năng, cấu tạo, thông số kĩ thuật của phích cắm điện.

## Slide 25
Hướng dẫn tìm hiểu
Nhóm 1, 3: Hoàn thành các yêu cầu:
Quan sát hình 1.6 và cho biết cấu tạo của ổ cắm điện.
Bộ phận nào của ổ cắm điện có chức năng cung cấp nguồn cho đồ dùng điện?
Trên vỏ ổ cắm điện kéo dài có ghi 10A - 250V, giải thích ý nghĩa thông số kĩ thuật đó.

## Slide 26
Hướng dẫn tìm hiểu
Nhóm 2, 4: Hoàn thành các yêu cầu:
Bộ phận nào của phích cắm điện có chức năng lấy điện ra từ ổ cắm điện cho đồ dùng điện.
Nêu thông số kĩ thuật chính của phích cắm điện.
Quan sát hình 1.7 và nêu cấu tạo của ổ cắm điện.

## Slide 27
2.1. Ổ CẮM ĐIỆN | 
Chức năng | 
Cấu tạo | 
Thông số kĩ thuật | 
Ổ cắm điện là thiết bị lấy điện để cung cấp cho các đồ dùng điện trong sinh hoạt.
Bao gồm:
Vỏ ổ cắm điện.
Các cực tiếp điện.
Điện áp định mức: 250V.
Cường độ dòng điện định mức: 10A,...
Các cực tiếp điện cung cấp nguồn cho đồ dùng điện.

## Slide 28
Video về thiết kế ổ cắm điện trong nhà an toàn, thẩm mĩ

## Slide 29
2.2. PHÍCH CẮM ĐIỆN | 
Chức năng | 
Cấu tạo | 
Thông số kĩ thuật | 
Phích cắm điện là thiết bị dùng để lấy điện từ ổ cắm điện cung cấp cho các đồ dùng điện trong sinh hoạt như: quạt, bếp điện, tủ lạnh, ấm đun nước,…
Bao gồm:
Vỏ phích cắm điện.
Các chốt tiếp điện.
Điện áp định mức: 250V.
Cường độ dòng điện định mức: 10A,...
Các chốt tiếp điện cung cấp nguồn cho đồ dùng điện.

## Slide 30
LUYỆN TẬP
LUYỆN TẬP

## Slide 31
Câu 1: Thiết bị nào dưới đây có khả năng tự động cắt nguồn điện để bảo vệ mạng điện khi xảy ra sự cố như
quá tải hoặc ngắn mạch?
A. Công tắc điện
B. Cầu dao
D. Phích cắm điện
C. Aptomat

## Slide 32
Câu 2: Ổ cắm điện gồm các bộ phận chính nào?
A. Vỏ và các cực tiếp điện
B. Vỏ và các chốt tiếp điện
D. Vỏ và cần đóng cắt
C. Vỏ và các cực nối điện

## Slide 33
Câu 3: Trên vỏ aptomat có ghi thông số kĩ thuật 20A - 240V, trong đó 20A là gì?
A. Điện áp định mức
B. Dòng điện định mức
D. Cường độ dòng điện nhỏ nhất
C. Điện trở

## Slide 34
Câu 4: Đâu không phải thiết bị đóng cắt mạch điện
trong gia đình?
A. Công tắc
B. Cầu dao
D. Ổ cắm điện
C. Aptomat

## Slide 35
Câu 5: Phích cắm điện là thiết bị dùng để
A. đóng cắt dòng điện cung cấp cho các đồ dùng điện.
B. đóng cắt dòng điện cho các mạng điện.
D. lấy điện từ ổ cắm điện cung cấp cho các đồ dùng điện.
C. đóng cắt và có khả năng tự động cắt để bảo vệ mạng điện khi có sự cố.

## Slide 36
Câu 6: Để sử dụng điện an toàn, không nên:
A. Lắp đặt aptomat, cầu dao.
B. Cắm nhiều phích cắm của đồ dùng điện có công suất lớn vào cùng một ở cắm.
D. Mang đồ bảo hộ khi sử dụng công cụ điện cầm tay.
C. Sử dụng dây dẫn và các thiết bị điện chất lượng.

## Slide 37
Câu 7: Các cực nối điện ở công tắc thường được làm bằng vật liệu gì?
A. Nhựa
B. Thủy ngân
D. Sắt
C. Đồng

## Slide 38
Luyện tập (SGK - tr.8)
Bài 1. Nêu tên bộ phận thực hiện chức năng đóng, cắt nguồn điện của cầu dao.
Cần đóng cắt
Bài 2. Ngoài chức năng đóng, cắt nguồn điện bằng tay, aptomat còn có những chức năng nào?
Tự động cắt nguồn điện khi có sự cố.

## Slide 39
VẬN DỤNG
Em hãy tìm hiểu và cho biết aptomat chống giật thường được lắp đặt ở những nơi nào trong mạng điện gia đình? Vì sao?
Gợi ý
Aptomat chống giật thường được lắp đặt ở những nơi khô ráo, thoáng mát, tránh những nơi ẩm thấp.

## Slide 40
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
01
Ghi nhớ kiến thức đã học trong bài
02
Hoàn thành bài 3 Luyện tập và bài tập phần Vận dụng
03
Chuẩn bị trước Chủ đề 2: Dụng cụ đo điện cơ bản