## Slide 1
KHỞI ĐỘNG
Hình 1.1. Bảng điện trong gia đình
Hiện nay, trong mỗi gia đình đều có các thiết bị đóng cắt và lấy điện để phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong gia đình.
Các em hãy quan sát hình 1.1. và cho biết có những thiết bị đóng cắt và lấy điện nào có trong bảng điện.

## Slide 2
Hướng dẫn thực hiện
Trong hình 1.1 có các thiết bị sau:
Thiết bị đóng cắt:
Thiết bị lấy điện:
Aptomat
Công tắc
Ổ cắm

## Slide 3
BÀI 1: THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT
VÀ LẤY ĐIỆN
TRONG GIA ĐÌNH

## Slide 4
NỘI DUNG BÀI HỌC
I. THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT
1
Công tắc điện
2
Cầu dao
3
Aptomat (Circuit breaker – CB)
II. THIẾT BỊ LẤY ĐIỆN
1
Ổ cắm điện
2
Phích cắm điện

## Slide 5
PHẦN 1.
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT

## Slide 6
KHÁM PHÁ
Quan sát Hình 1.2 và cho biết: Công tắc điện có cấu tạo gồm những bộ phận nào?
(2)
(1)
(3)
Hình 1.2. Cấu tạo của công tắc hai cực
Nút bật tắt
Vỏ
Các cực nối điện
1. Công tắc điện

## Slide 7
Có nhiều loại công tắc điện khác nhau tùy vào kiểu nút bật tắt và số lượng cực nối điện.
Công tắc hai cực
Công tắc ba cực
Công tắc gạt
Công tắc treo
Công tắc thông minh
Công tắc xoay

## Slide 8
Công tắc hai cực
a. Chức năng
Là thiết bị dùng để đóng cắt điện cho các đồ dùng, thiết bị điện.
b. Cấu tạo
Gồm ba bộ phận: nút bật tắt, vỏ, các cực nối điện.
được làm bằng đồng
được làm
bằng nhựa
c. Thông số
Thông số về dòng điện, điện áp định mức thường in trên vỏ.

## Slide 9
Kí hiệu của công tắc trong mạch điện

## Slide 10
THỰC HÀNH
Hãy mô tả cấu tạo và đọc thông số kĩ thuật của một số công tắc điện.

## Slide 11
KHÁM PHÁ
Quan sát hình 1.3 và cho biết: Cầu dao có cấu tạo gồm những bộ phận nào?
2. Cầu dao
Hình 1.3. Cấu tạo của cầu dao một pha
1
2
3
Cần đóng cắt
Vỏ
Các cực nối điện

## Slide 12
Cầu dao một pha
Cầu chì
a. Chức năng
Là thiết bị đóng hoặc cắt điện cho toàn bộ hoặc một phần mạng điện trong nhà.
Kết hợp với cầu chì để thực hiện chức năng bảo vệ.
Thường được dùng để đóng cắt điện khi cần kiểm tra, lắp đặt, sửa chữa mạng điện.

## Slide 13
1
2
3
b. Cấu tạo
Cần đóng cắt
Vỏ
Các cực nối điện
Vật liệu chịu nhiệt
Đồng

## Slide 14
Cầu dao một pha
Cầu dao ba pha
60A
600V
c. Thông số kĩ thuật
Thông tin về dòng điện và điện áp định mức của cầu dao thường được ghi trên vị trí tay cầm của cần đóng cắt.
Một số loại cầu dao thường gặp

## Slide 15
Còn nữa….
Có đủ bộ word và powerpoint cả năm tất cả các bài môn: Công nghệ 9 Kết nối tri thức
LH Zalo 0969 325 896
Tailieugiaovien.edu.vn