## Slide 1
Chúng ta cùng nhau quan sát một số hình ảnh sau đây, hãy cho biết bộ phận nào quan trọng nhất trong cần cẩu điện nhé ?

## Slide 2
Nam châm điện
Nam châm điện
Nam châm điện

## Slide 3
Cần cẩu điện có thể nâng thùng container nặng hàng tấn
Bộ phận quan trọng nhất trong cần cẩu điện là nam châm điện.
Vậy nam châm điện có cấu tạo như thế nào? có gì lợi hơn so với nam châm vĩnh cửu ?

## Slide 4
Tiết 79 + 80, Bài 21: NAM CHÂM ĐIỆN

## Slide 5
Dụng cụ :
Pin
Đinh vít
Dây dẫn
Công tắc
Kẹp giấy
Bài 21: NAM CHÂM ĐIỆN
1.Nam châm điện
Thí nghiệm

## Slide 6
.
Các bước tiến hành:
Bước 1: quấn dây dẫn điện xung quanh đinh vít khoảng 40 đến 60 vòng .
Bước 2: Nối hai đầu dây dẫn với 2 cực của pin, bật công tắc và đưa đinh vít đến gần kẹp giấy, quan sát hiện tượng xảy ra với kẹp giấy.
Bước 3: Ngắt công tắc, quan sát hiện tượng xảy ra với kẹp giấy.
Bài 21: NAM CHÂM ĐIỆN
1.Nam châm điện

## Slide 7
.
Bài 21: NAM CHÂM ĐIỆN
1.Nam châm điện
Thí nghiệm

## Slide 8
.
Kết quả
Khi bật công tắc đưa đinh vít lại gần kẹp giấy thì thấy đinh vít hút các kẹp giấy
Cuộn dây có dòng điện chạy qua quấn quanh đinh vít được xem như là một nam châm.

## Slide 9
.
Kết quả
Khi ngắt công tắc, các kẹp giấy bị rớt xuống
Đinh vít mất hết từ tính
Bài 21: NAM CHÂM ĐIỆN
1.Nam châm điện
Thí nghiệm

## Slide 10
Cách chế tạo một nam châm điện đơn giản
*Nam châm điện
Dùng dây dẫn có vỏ bọc cách điện quấn quanh một chiếc đinh sắt.
Khi đó chiếc đinh có thể hút được sắt, thép và trở thành một nam châm điện.
Mắc hai đầu dây dẫn vào hai cực của một cục pin.
Pin

## Slide 11
.
Kết luận
Cấu tạo của nam châm điện gồm:
+ Một lõi sắt
+ Dây dẫn quấn quanh lõi sắt
Khi có dòng điện đi qua, lõi sắt non trở thành nam châm có khả năng hút các vật bằng sắt, thép.
Bài 21: NAM CHÂM ĐIỆN
1.Nam châm điện
Thí nghiệm

## Slide 12
.
Mắc thêm 1 viên pin nữa, đưa đinh vít lại gần kẹp giấy và quan sát số lượng kẹp giấy bị hút
Ta có thể kết luận gì về lực từ và từ trường của nam châm điện khi sử dụng 2 viên pin?
Bài 21: NAM CHÂM ĐIỆN
1. Nam châm điện
2. Ảnh hưởng của dòng điện đến từ trường của nam châm

## Slide 13
.
Lực từ và từ trường của nam châm điện khi sử dụng 2 viên pin mạnh hơn khi sử dụng 1 viên pin
Bài 21: NAM CHÂM ĐIỆN
1. Nam châm điện
2. Ảnh hưởng của dòng điện đến từ trường của nam châm

## Slide 14
.
Làm sao cần cẩu điện có thể tạo ra lực từ mạnh để nâng những thùng container nặng hàng tấn?
Ta cần tăng độ mạnh của dòng điện
Bài 21: NAM CHÂM ĐIỆN
Khi tăng( giảm) độ mạnh của dòng điện thì độ lớn của lực từ của nam châm điện cũng thay đổi theo
1. Nam châm điện
2. Ảnh hưởng của dòng điện đến từ trường của nam châm

## Slide 15
.
Đảo ngược cực của viên pin, quan sát số lượng kẹp giấy bị hút, từ đó có kết luận gì về độ lớn của lực từ khi thay đổi chiều dòng điện?
Cực dương
2. Ảnh hưởng của dòng điện đến từ trường của nam châm

## Slide 16
.
Đưa kim nam châm thử lại gần đinh vít trong 2 trường hợp chưa đổi chiều dòng điện và đã đổi chiều dòng điện, quan sát kim nam châm thử và nhận xét chiều của kim nam châm thử
Cực dương
2. Ảnh hưởng của dòng điện đến từ trường của nam châm

## Slide 17
.
Khi đổi chiều dòng điện thì từ trường của nam châm điện cũng thay đổi và độ lớn của lực từ không thay đổi
Cực dương
2. Ảnh hưởng của dòng điện đến từ trường của nam châm

## Slide 18
.
Quan sát sơ đồ cấu tạo của một chuông điện đơn giản. Hãy giải thích vì sao khi nhấn và giữ công tắc thì nghe tiếng chuông reo liên tục cho đến khi thả ra (loại công tắc trong hình chỉ đóng mạch điện khi nhấn và giữ nút)

## Slide 19
.
Khi ấn và giữ công tắc, mạch điện đóng, nam châm điện hoạt động hút lá thép khiến búa đập vào chuông gây ra tiếng kêu. Cùng lúc đó, tiếp điểm bị hở, mạch điện ngắt, lá thép đàn hồi quay về vị trí cũ khiến tiếp điểm đóng lại, dòng điện lại chạy qua mạch, búa đập vào chuông, cứ như thế tiếp tục.

## Slide 20
Cần cẩu điện
Tàu điện chạy trên đệm từ
mạch điện 2
S
P
P
chuông điện
mạch điện 1
tiếp điểm T
Chuông báo động
Một số ứng dụng của nam châm điện trong đời sống và kỹ thuật

## Slide 21
*La bàn
Đặt chiếc kim khâu dọc theo chiếc đinh trên, sau vài phút kim cũng trở thành một nam châm.
Đặt miếng xốp nhỏ trên mặt nước rồi đặt kim này lên miếng xốp.
Kim luôn định hướng theo phương Nam – Bắc.
Pin
BẮC
NAM
*Nam châm điện
Cách chế tạo một la bàn đơn giản