## Slide 1
CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI BUỔI HỌC HÔM NAY!

## Slide 2
NÊU CÁC PHƯƠNG THỨC GIAO TIẾP CỦA CON NGƯỜI?

## Slide 3
PHƯƠNG THỨC GIAO TIẾP CỦA CON NGƯỜI?
  Tiếng nói
  Chữ viết
  Cử chỉ
  Hình vẽ

## Slide 4
Hình 1.1. Hình biểu diễn
Hình 1.1a, b là hai hình biểu diễn cùng một vật thể, hình a được vẽ theo tiêu chuẩn, hình b vẽ không theo tiêu chuẩn. Hãy nhận xét về hai hình biểu diễn này.

## Slide 5
Hình 1.1. Hình biểu diễn
Có đường nét đứt, đường gióng kích thước, có kí hiệu đường kính
Dễ dàng hình dung được vật thể, đọc kích thước chính xác hơn

## Slide 6
Bản vẽ kĩ thuật là gì?
Bản vẽ kĩ thuật là tài liệu kỹ thuật được trình bày dưới dạng hình vẽ, hình dạng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.

## Slide 7: CHƯƠNG I: VẼ KĨ THUẬT
BÀI 1. MỘT SỐ TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KĨ THUẬT

## Slide 8: NỘI DUNG BÀI HỌC
Tiêu chuẩn tỉ lệ
Tiêu chuẩn nét vẽ
Tiêu chuẩn ghi kích thước
Tiêu chuẩn khổ giấy
1
2
3
4

## Slide 9
I. KHỔ GIẤY
Quan sát Hình 1.2 và nêu cách tạo ra các khổ giấy chính từ khổ giấy A0.
Thảo luận nhóm đôi, đọc thông tin mục I và quan sát Hình 1.2 SGK, hãy hoàn thành hộp chức năng Khám phá trang 6:
Chia đôi một khổ giấy theo chiều dài sẽ được 2 tờ của khổ giấy nhỏ hơn.

## Slide 10
I. KHỔ GIẤY
Các khổ giấy chính của bản vẽ kĩ thuật được trình bày trong bảng 1.1
Bảng 1.1. Các khổ giấy chính
Kí hiệu | A0 | A1 | A2 | A3 | A4
Kích thước (mm) | 1 189 × 841 | 841 × 594 | 594 × 420 | 420 × 297 | 297 × 210
Đọc mục Thông tin bổ sung SGK tr.7, trình bày cách chuẩn bị 1 tờ giấy vẽ.

## Slide 11
I. KHỔ GIẤY
Chiều rộng lề bên trái là 20 mm. Tất cả các lề khác rộng 10 mm.
Khung tên của bản vẽ kĩ thuật để ghi các nội dung về quản lí bản vẽ, được đặt ở góc phải phía dưới bản vẽ.
Đối với khổ A4 , khung tên được đặt ở cạnh ngắn (thấp hơn của vùng vẽ).

## Slide 12
II. TỈ LỆ
Tỉ lệ là tỉ số giữa kích thước dài đo được trên hình biểu diễn của vật thể và kích thước thực tương ứng trên vật thể đó.
Một số tỉ lệ được quy định trong tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật.

## Slide 13
II. TỈ LỆ
Một viên gạch vuông kích thước 300 × 300 (mm) được vẽ trên bản vẽ với kích thước 30 × 30 (mm), hỏi tỉ lệ vẽ là bao nhiêu?
Tỉ lệ = 30 : 300 = 1 : 10

## Slide 14
III. NÉT VẼ
Đọc nội dung mục III SGK tr.8 và trình bày một số loại nét vẽ thường dùng.
Một số loại nét vẽ thường dùng
Tên gọi | Hình dạng | Ứng dụng
Nét liền đậm |  | Đường bao thấy, cạnh thấy
Nét liền mảnh |  | Đường kích thước, đường gióng...
Nét đứt mảnh |  | Đường bao khuất, cạnh khuất
Nét gạch dài - chấm - mảnh |  | Đường tâm, đường trục...

## Slide 15
III. NÉT VẼ
Hoàn thành hộp chức năng Khám phá SGK tr.8:
Quan sát và cho biết tên gọi của các nét vẽ được sử dụng trong Hình 1.4.
A, B là nét liền mảnh.
C là nét liền đậm.
D, G là nét đứt mảnh.
E là nét gạch dài - chấm - mảnh.

## Slide 16
IV. GHI KÍCH THƯỚC
Đọc nội dung mục IV SGK tr.8 và trình bày các thành phần cần có để ghi được một kích thước.
Để ghi được một kích thước, thường có 3 thành phần
Đường kích thước
Giá trị kích thước
Đường gióng giới hạn phần được ghi kích thước

## Slide 17
IV. GHI KÍCH THƯỚC
Đường kích thước
Được vẽ bằng nét liền mảnh và thường vẽ mũi tên ở 2 đầu.
Đối với kích thước dài, đường kích thước song song với độ dài cần ghi.
Đối với kích thước đường kính, bán kính của cung tròn và đường tròn, đường kích thước thường được vẽ đi qua tâm.

## Slide 18
IV. GHI KÍCH THƯỚC
Đường gióng giới hạn phần được ghi kích thước
Được vẽ bằng nét liền mảnh và vượt quá đường kích thước từ 2 đến 4 mm.
Đường gióng nên vẽ vuông góc với độ dài cần ghi kích thước.

## Slide 19
IV. GHI KÍCH THƯỚC
Giá trị kích thước
Chỉ trị số kích thước thực, không phụ thuộc vào tỉ lệ bản vẽ.
Để phân biệt với kích thước dài, ghi kí hiệu trước giá trị kích thước đường kính và kí hiệu R trước giá trị kích thước bán kính.

## Slide 20
IV. GHI KÍCH THƯỚC
Thảo luận nhóm đôi, hoàn thành hộp chức năng Khám phá SGK tr.9:
Nhận biết các đường gióng, đường kích thước và giá trị kích thước.
Mô tả vị trí và hướng của các giá trị kích thước.
Quan sát Hình 1.5 và thực hiện các yêu cầu sau:

## Slide 21
IV. GHI KÍCH THƯỚC
Thảo luận nhóm đôi, hoàn thành hộp chức năng Khám phá SGK tr.9:
Màu xanh tương ứng với đường gióng.
Màu đỏ là đường kích thước.
Giá trị kích thước có màu đen.

## Slide 22
IV. GHI KÍCH THƯỚC
Thảo luận nhóm đôi, hoàn thành hộp chức năng Khám phá SGK tr.9:
Trong trường hợp đường kích thước nằm ngang, các giá trị kích thước được đặt phía trên đường kích thước.
Trong trường hợp đường kích thước thẳng đứng, các giá trị kích thước được đặt phía bên trái đường kích thước.

## Slide 23
1. Người ta đã sử dụng các tiêu chuẩn nào để vẽ Hình 1.6?
2. Hãy vẽ lại Hình 1.6 với tỉ lệ 1:1 trên giấy A4?
Trên Hình 1.6, người ta sử dụng các tiêu chuẩn về: tỉ lệ, nét
vẽ, ghi kích

## Slide 24
1
2
3
4
5
VÒNG QUAY
MAY MẮN
Notes: Bấm «Quay» để quay vòng may mắn. Bấm vào tâm vòng tròn để dừng quay.
Bấm vào các số để mở câu hỏi.
Sau khi trả lời hết các câu hỏi, bấm nút mũi tên đỏ góc trái màn hình để đến slide Luyện tập.

## Slide 25
Câu 1: Khổ giấy A4 có kích thước bằng bao nhiêu?
A. 841 × 594
B. 594 × 420
C. 420 × 297
D. 297 × 210
Notes: Sau khi trả lời, bấm nút tròn màu vàng để quay trở về vòng quay, mở các câu hỏi tiếp theo.

## Slide 26
Câu 2: Đường bao thấy, cạnh thấy được vẽ bằng nét gì?
A. Nét liền đậm
B. Nét liền mảnh
C. Nét đứt mảnh
D. Nét gạch dài - chấm - mảnh
Notes: Sau khi trả lời, bấm nút tròn màu vàng để quay trở về vòng quay, mở các câu hỏi tiếp theo.

## Slide 27
Câu 3: Đường bao khuất, cạnh khuất được vẽ bằng nét gì?
A. Nét liền đậm
B. Nét liền mảnh
C. Nét đứt mảnh
D. Nét gạch dài - chấm - mảnh
Notes: Sau khi trả lời, bấm nút tròn màu vàng để quay trở về vòng quay, mở các câu hỏi tiếp theo.

## Slide 28
Câu 4: Tỉ lệ phóng to là
A. 1 : 1 000
B. 10 : 1
C. 1 : 1
D. 1 : 5
Notes: Sau khi trả lời, bấm nút tròn màu vàng để quay trở về vòng quay, mở các câu hỏi tiếp theo.

## Slide 29
Câu 5: Đường gióng kích thước được vẽ như thế nào?
A. Vẽ đi qua tâm
B. Vẽ song song với độ dài cần ghi kích thước
C. Vẽ vuông góc với độ dài cần ghi kích thước
D. Vẽ bằng nét liền mảnh và có mũi tên ở hai đầu
Notes: Sau khi trả lời, bấm nút tròn màu vàng để quay trở về vòng quay, mở các câu hỏi tiếp theo.

## Slide 30
LUYỆN TẬP
Bài 1. Người ta đã sử dụng các tiêu chuẩn nào để vẽ Hình 1.6?
Tiêu chuẩn tỉ lệ
Tiêu chuẩn nét vẽ
Tiêu chuẩn ghi kích thước

## Slide 31
LUYỆN TẬP
Bài 1. Người ta đã sử dụng các tiêu chuẩn nào để vẽ Hình 1.6?
Bài 2. Hãy vẽ lại Hình 1.6 với tỉ lệ 1:1 trên giấy A4.

## Slide 32
VẬN DỤNG
Hãy chia khổ giấy A0 thành các khổ A1, A2, A3, A4 và trình bày khung bản vẽ, khung tên trên một khổ giấy A4.

## Slide 33
Vẽ 3 hình chiếu vuông góc của vật thể sau?

## Slide 34
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1
Ôn tập kiến thức đã học
2
Hoàn thành bài tập phần Vận dụng
3
Chuẩn bị giấy dùng cho bài tập vẽ 3 hình chiếu vuông góc
4
Đọc trước bài mới Bài 2: Hình chiếu vuông góc