## Slide 1
XIN CHÀO CÁC EM!
CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI BÀI HỌC NGÀY HÔM NAY!

## Slide 2
KHỞI ĐỘNG
Hình 2.1. Sử dụng dụng cụ
đo điện
Để lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa các mạch điện, thiết bị, đồ dùng điện trong gia đình, cần sử dụng các dụng cụ đo điện cơ bản.
Quan sát Hình 2.1 và cho biết: Dụng cụ đo điện đang được sử dụng để đo đại lượng điện nào?

## Slide 3
KHỞI ĐỘNG
Hình 2.1. Sử dụng dụng cụ đo điện
Dụng cụ trên đang được sử dụng để đo hiệu điện thế và kết quả của phép đo là 230 V.

## Slide 4
BÀI 2:
DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN CƠ BẢN

## Slide 5
NỘI DUNG BÀI HỌC
Một số dụng cụ đo điện cơ bản
I
Đồng hồ vạn năng
Ampe kìm (kẹp)
Công tơ điện
Sử dụng một số dụng cụ đo điện cơ bản
II

## Slide 6
PHẦN 1. MỘT SỐ DỤNG CỤ
ĐO ĐIỆN CƠ BẢN

## Slide 7
1. Đồng hồ vạn năng
KHÁM PHÁ
Quan sát hình 2.2 và cho biết: Đồng hồ vạn năng có cấu tạo gồm những bộ phận cơ bản nào?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Hình 2.2. Cấu tạo cơ bản của đồng hồ vạn năng
Nút nguồn
Màn hình hiện thị
Vỏ
Các thang đo
Núm xoay chọn thang đo
Giắc nắm que đo
Que đo

## Slide 8
a
Chức năng
Là dụng cụ để đo các thông số điện một chiều hoặc xoay chiều như đo cường độ dòng điện, đo hiệu điện thế, đo điện trở,…

## Slide 9
b
Cấu tạo
(1)
Nút nguồn
(7)
Que đo
(2)
Màn hình hiển thị
(3)
Vỏ
(4)
Các thang đo
(5)
Núm xoay chọn thang đo
(6)
Giắc cắm que đo
    Cần điều chỉnh núm xoay để chọn thang đo và dải đo phù hợp để đo một đại lượng nhất định.

## Slide 10
Một số kiểu đồng hồ vạn năng thông dụng
Đồng hồ vạn năng kim
Đồng hồ vạn năng điện tử

## Slide 11
2. Ampe kìm (kẹp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
(7)
(8)
Hình 2.3. Cấu tạo cơ bản của ampe kìm
Hàm kẹp
Vỏ
Lẫu mở hàm kẹp
Thang đo
Quan sát hình 2.3 và cho biết: Ampe kìm có cấu tạo gồm những bộ phận cơ bản nào?
KHÁM PHÁ
Núm xoay chọn thang đo
Màn hình hiển thị
Giắc cắm que đo
Que đo

## Slide 12
a
Chức năng
Là công cụ được sử dụng để đo dòng điện xoay chiều.
Một số loại được tích hợp chức năng tương đương với đồng hồ vạn năng.

## Slide 13
b
Cấu tạo
(1)
Hàm kẹp
(2)
Vỏ
(3)
Lẫy mở hàm kẹp
(4)
Thang đo
(5)
Núm xoay chọn thang đo
(6)
Màn hình hiển thị
(7)
Giắc cắm que đo
(8)
Que đo
    Cần điều chỉnh núm xoay để chọn thang đo và dải đo phù hợp để đo một đại lượng nhất định.

## Slide 14
Một số loại ampe kìm thông dụng
Ampe kìm không dây
Ampe kìm có dây

## Slide 15
3. Công tơ điện
KHÁM PHÁ
Quan sát hình 2.4 và cho biết: Công tơ điện có những bộ phận cơ bản nào?
Màn hình hiển thị
Vỏ
Các cực nối điện
3
1
2
Hình 2.4. Cấu tạo của công tơ điện 1 pha kĩ thuật số

## Slide 16
a
Chức năng
Công tơ điện là dụng cụ đo lượng điện năng tiêu thụ của một hộ gia đình hoặc doanh nghiệp.
Đối với mạng điện trong nhà, công tơ điện được sử dụng là loại công tơ điện 1 pha.

## Slide 17
b
Cấu tạo
1
Màn hình hiển thị
2
Vỏ
3
Các cực nối điện
    Cần điều chỉnh núm xoay để chọn thang đo và dải đo phù hợp để đo một đại lượng nhất định.

## Slide 18
Một số loại công tơ điện thông dụng
Công tơ điện một pha
Công tơ điện ba pha
Công tơ điện điện tử

## Slide 19
PHẦN 2. SỬ DỤNG MỘT SỐ DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN CƠ BẢN

## Slide 20
THỰC HÀNH
Thực hành sử dụng một số dụng cụ đo điện cơ bản.

## Slide 21
Sử dụng đồng hồ vạn năng để đo một số thông số điện như điện áp một chiều, điện áp xoay chiều và điện trở.
NHIỆM VỤ 1
Sử dụng ampe kìm để đo cường độ dòng điện xoay chiều trên một đoạn dây dẫn.
NHIỆM VỤ 2

## Slide 22
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
Tiến hành sử dụng các dụng cụ đo điện như đồng hồ vạn năng hoặc ampe kìm theo các bước như sau:
1
Chọn đại lượng đo và thang đo
2
Tiến hành đo
3
Đọc kết quả

## Slide 23
LƯU Ý AN TOÀN
Cần nối que đo đúng với vị trí cổng giắc cắm và chọn thang đo, dải đo phù hợp.
Khi chuyển đổi thang đo cần phải ngắt đầu đo ra khỏi điểm đo, phải ngắt điện trong mạch khi đo điện trở và không chạm tay vào các đầu đo.
Đồng hồ vạn năng
Cố gắng đảm bảo an toàn, trang bị bảo hộ, đoạn dây đo phải ở hẳn bên trong hàm kẹp và thẳng khi đo.
Ampe kìm
Khi không sử dụng các dụng cụ đo phải tắt nguồn.

## Slide 24
HOÀN THÀNH PHIẾU BÁO CÁO
Nhóm:
Thành viên:
Ghi kết quả đo của nhóm vào bảng sau:
Lần đo | Kết quả
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 

## Slide 25
LUYỆN TẬP

## Slide 26
Câu 1: Thiết bị nào dưới đây có chức năng để đo các thông số điện một chiều hoặc xoay chiều như đo cường độ dòng điện, đo hiệu điện thế,…?
Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:
A. Công tơ điện.
B. Đồng hồ vạn năng.
C. Ampe kìm.
D. Vôn kế.
B. Đồng hồ vạn năng.

## Slide 27
Câu 2: Đối với mạng điện trong nhà, công tơ điện được sử dụng là loại công tơ nào?
Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:
A. Công tơ điện 3 pha.
B. Công tơ điện cơ.
C. Công tơ điện điện tử.
D. Công tơ điện 1 pha.
D. Công tơ điện 1 pha.

## Slide 28
Câu 3: Chức năng của ampe kìm là gì?
Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:
A. Đo dòng điện xoay chiều.
B. Đo dòng điện xoay chiều và hiệu điện thế.
C. Đo hiệu điện thế.
D. Đo điện trở và dòng điện xoay chiều.
A. Đo dòng điện xoay chiều.

## Slide 29
Câu 4: Hình dưới là cấu tạo cơ bản của công tơ điện, vị trí số (3) có tên là gì?
A. Các kìm tiếp điện.
B. Cần đóng cắt.
C. Các cực nối điện.
D. Các chốt tiếp điện.
C. Các cực nối điện.

## Slide 30
Câu 5: Đâu không phải lưu ý khi sử dụng ampe kìm?
Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:
A. Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ khi làm việc.
B. Kẹp cùng một lúc hai đường dây khi thực hiện đo.
C. Khi không sử dụng đồng hồ phải tắt nguồn.
D. Khi lấy bẫm mở hàm kẹp của ampe kế, cần đảm bảo đoạn dây dẫn cần đo phải thẳng.
B. Kẹp cùng một lúc hai đường dây khi thực hiện đo.

## Slide 31
Câu 6: Cấu tạo cơ bản của đồng hồ vạn năng được mô tả như hình vẽ, vị trí số (4) có tên là gì?
A. Các thang đo.
B. Núm xoay chọn thang đo.
C. Nút nguồn.
D. Màn hình hiển thị.
A. Các thang đo.

## Slide 32
Câu 7: Thiết bị trong hình có chức năng là gì?
A. Đo dòng điện xoay chiều.
B. Đo lượng điện năng tiêu thụ của gia đình.
C. Đo thông số điện một chiều.
D. Đo hiệu điện thế.
B. Đo lượng điện năng tiêu thụ của gia đình.

## Slide 33
VẬN DỤNG

## Slide 34
NHIỆM VỤ
Hãy sử dụng dụng cụ đo mà gia đình em có và đo các thiết bị, đồ dùng của gia đình em.
NHIỆM VỤ

## Slide 35: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Ôn lại kiến thức đã học.
Hoàn thành nội dung phần Vận dụng.
Đọc và tìm hiểu trước Bài 3: Thiết kế mạng điện trong nhà.

## Slide 36
XIN CHÀO CÁC EM!
CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI BÀI HỌC NGÀY HÔM NAY!