## Slide 1: CHỦ ĐỀ 1: MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC BÀI 4. BÊN TRONG MÁY TÍNH (Tiết 7 & 8 Tuần 4)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG
MÔN: TIN HỌC 11 – BỘ SÁCH KNTT
Giáo viên thực hiện: Đinh Văn Huỳnh

## Slide 2: 1. Các thiết bị bên trong máy tính

## Slide 3: Cấu trúc máy tính
Bộ xử lí trung tâm
Bộ nhớ ngoài
Bộ nhớ trong
Thiết bị vào
Thiết bị ra
Thiết bị vào
Thiết bị ra
Bộ xử lí trung tâm
Bộ điều khiển
Bộ số học /
lôgic
Bộ nhớ trong
Bộ nhớ ngoài
Bản mạch chính
Em có biết cụ thể trong thân máy có những bộ phận nào không?

## Slide 4
Bạn hãy cho biết tên các linh kiện sau đây ?

## Slide 5
Bạn hãy cho biết tên của các linh kiện sau đây ?

## Slide 6: Bạn hãy cho biết tên các linh kiện sau ?

## Slide 7: Bạn hãy cho biết tên các linh kiện sau ?

## Slide 8: Bạn hãy cho biết tên các linh kiện sau ?

## Slide 9: Tóm lại: Một số thiết bị bên trong thân máy tính gồm
CPU
RAM
ĐĨA CỨNG HDD
CARD MÀN HÌNH
CARD MẠNG
SSD

## Slide 10
Bảng mạch chính (MainBoard)

## Slide 11: a. Bộ xử lí trung tâm (CPU)
Bộ số học và logic (ALU) thực hiện các phép toán số học và lôgic.
Bộ điều khiển (CU) phối hợp đồng bộ các thiết bị của máy tính, đảm bảo máy tính thực hiện đúng chương trình.
Thanh ghi (Register) lưu trữ tạm thời các lệnh và dữ liệu đang được xử lí, cho phép CPU truy cập với tốc độ rất nhanh.
Bộ nhớ đệm (Cache) chứa dữ liệu được nạp trước từ bộ nhớ trong nhằm giảm thời gian đọc dữ liệu.
Hai bộ phận chính
Một số thành phần khác
Là thành phần quan trọng nhất của máy tính, đảm nhận việc thực hiện các chương trình máy tính.

## Slide 13: b. Bộ nhớ trong
- ROM có thể lưu trữ lâu dài dữ liệu.
- Các chương trình ứng dụng chỉ có thể đọc mà không thể ghi hay xóa dữ liệu trong ROM.
- Thường lưu các dữ liệu hệ thống cố định và các chương trình kiểm tra hay khởi động máy tính. Khi tắt điện dữ liệu trong ROM không bị mất.
- RAM lưu trữ tạm thời dữ liệu lúc máy tínhđang làm việc.
- Dùng để ghi dữ liệu trong khi chạy các chương trình.
- Khi tắt điện dữ liệu trong RAM sẽ bị mất.
ROM
RAM
- Là nơi chương trình được đưa vào để thực hiện và là nơi lưu trữ dữ liệu đang được xử lí.

## Slide 14
b. Bộ nhớ ngoài
- Là nơi lưu trữ lâu dài dữ liệu.
- Bộ nhớ ngoài thường là đĩa từ (đĩa cứng HDD, đĩa mềm), đĩa thể rắn (SSD), đĩa quang (CD/DVD)
SSD
HDD
CD/DVD
USB
THẺ NHỚ
ĐĨA MỀM

## Slide 15: Các tham số của bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài thường là gì?
Dung lượng bộ nhớ
(VD: KB, MB, GB, TB,…)
Thời gian truy cập
(VD: MB/s hay MBps)

## Slide 16: 2. Mạch logic và vai trò của mạch logic

## Slide 17: Làm cách nào để đèn sáng?
K1 | K2 | ĐÈN
0 | 0 | Tắt (0)
0 | 1 | Tắt (0)
1 | 0 | Tắt (0)
1 | 1 | Sáng (1)
 Đây là phép nhân logic (AND hoặc )
(Khi có dòng điện qua rơ le (1) , khi không có dòng điện qua rơ le (0) )

## Slide 18: Làm cách nào để đèn sáng?
K1 | K2 | ĐÈN
0 | 0 | Tắt (0)
0 | 1 | Sáng (1)
1 | 0 | Sáng (1)
1 | 1 | Sáng (1)
 Đây là phép cộng logic (OR hoặc )
(Khi có dòng điện qua rơ le (1) , khi không có dòng điện qua rơ le (0) )

## Slide 19: Làm cách nào để đèn sáng?
K | ĐÈN
0 | Sáng (1)
1 | Tắt (0)
 Đây là phép phủ định (NOT hoặc một dấu gạch ngang trên đối tượng phủ định)
(Khi có dòng điện qua rơ le (1) , khi không có dòng điện qua rơ le (0) )

## Slide 20
 Đây là phép hoặc loại trừ (XOR hoặc )
K1 | K2 | ĐÈN
0 | 0 | Tắt (0)
0 | 1 | Sáng (1)
1 | 0 | Sáng (1)
1 | 1 | Tắt (0)
Kết quả là 1 khi và chỉ khi hai đại lượng logic có giá trị khác nhau

## Slide 21
a. Một số phép toán logic và thể hiện vật lí của chúng

## Slide 22
b. Phép cộng trên hệ nhị phân
Chỉ trong trường hợp x và y đều bằng bao nhiêu thì phép cộng sẽ phát sinh số nhớ bằng 1?
x và y là 1

## Slide 23
c. Minh họa dùng mạch logic xây dựng mạch điện thực hiện phép cộng hai bit
Em hãy cho biết z và t là kết quả của phép lôgic nào của x và y?
z = x  y
t = x  y