## Slide 1
CHÀO MỪNG CÁC EM HỌC SINH
ĐẾN VỚI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ!
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
BỘ SÁCH CÁNH DIỀU

## Slide 2
PHẦN 2: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT
CHỦ ĐỀ 6: KIM LOẠI
BÀI 17: TÁCH KIM LOẠI. SỬ DỤNG HỢP KIM

## Slide 4
BÀI 17: TÁCH KIM LOẠI. SỬ DỤNG HỢP KIM
I. PHƯƠNG PHÁP TÁCH KIM LOẠI
1. Phương pháp điện phân nóng chảy
- Dùng để tách các kim loại có mức độ hoạt động hóa học mạnh như Na, Mg, Al…
- Ví dụ:
  2Al2O3 4Al + 3O2
Điện phân nóng chảy
Cryolite
  2NaCl 2Na + Cl2
Điện phân nóng chảy
2. Phương pháp nhiệt luyện

## Slide 6
BÀI 17: TÁCH KIM LOẠI. SỬ DỤNG HỢP KIM
I. PHƯƠNG PHÁP TÁCH KIM LOẠI
1. Phương pháp điện phân nóng chảy
- Dùng để tách các kim loại có mức độ hoạt động hóa học mạnh như Na, Mg, Al…
- Ví dụ:
  2Al2O3 4Al + 3O2
Điện phân nóng chảy
Cryolite
  2NaCl 2Na + Cl2
Điện phân nóng chảy
2. Phương pháp nhiệt luyện
- Dùng để tách các kim loại có mức độ hoạt động hóa học trung bình và yếu như Zn, Fe, Cu…
  Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2
t0

## Slide 7
Phản ứng tạo ra kim loại sắt ở thể lỏng.

## Slide 8
  2ZnS + 3O2 2ZnO + 2SO2
t0
  ZnO + C Zn + CO
t0
Có thể ngưng tụ hơi kẽm về thể lỏng, sau đó đông đặc thể lỏng chuyển về thể rắn.

## Slide 9
BÀI 17: TÁCH KIM LOẠI. SỬ DỤNG HỢP KIM
I. PHƯƠNG PHÁP TÁCH KIM LOẠI
1. Phương pháp điện phân nóng chảy
- Dùng để tách các kim loại có mức độ hoạt động hóa học mạnh như Na, Mg, Al…
- Ví dụ:
  2Al2O3 4Al + 3O2
Điện phân nóng chảy
Cryolite
  2NaCl 2Na + Cl2
Điện phân nóng chảy
2. Phương pháp nhiệt luyện
- Dùng để tách các kim loại có mức độ hoạt động hóa học trung bình và yếu như Zn, Fe, Cu…
  Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2
t0
  2ZnS + 3O2 2ZnO + 2SO2
t0
  ZnO + C Zn + CO
t0
II. HỢP KIM
1. Khái niệm hợp kim

## Slide 10
BÀI 17: TÁCH KIM LOẠI. SỬ DỤNG HỢP KIM
I. PHƯƠNG PHÁP TÁCH KIM LOẠI
1. Phương pháp điện phân nóng chảy
- Dùng để tách các kim loại có mức độ hoạt động hóa học mạnh như Na, Mg, Al…
2. Phương pháp nhiệt luyện
- Dùng để tách các kim loại có mức độ hoạt động hóa học trung bình và yếu như Zn, Fe, Cu…
II. HỢP KIM
1. Khái niệm hợp kim
- Là vật liệu kim loại có chứa kim loại cơ bản và kim loại khác hoặc phi kim.

## Slide 11
4. – Al có tính dẻo, dễ bị biến dạng khi chịu ngoại lực tác động hơn so với các hợp kim khác.
- Al dễ tác dụng với oxygen và các chất khác trong không khí => dễ bị gỉ sét.
1. Không, vì Mg và Al có tính chất hóa học gần giống nhau.

## Slide 12
BÀI 17: TÁCH KIM LOẠI. SỬ DỤNG HỢP KIM
I. PHƯƠNG PHÁP TÁCH KIM LOẠI
1. Phương pháp điện phân nóng chảy
- Dùng để tách các kim loại có mức độ hoạt động hóa học mạnh như Na, Mg, Al…
2. Phương pháp nhiệt luyện
- Dùng để tách các kim loại có mức độ hoạt động hóa học trung bình và yếu như Zn, Fe, Cu…
II. HỢP KIM
1. Khái niệm hợp kim
- Là vật liệu kim loại có chứa kim loại cơ bản và kim loại khác hoặc phi kim.
2. Sử dụng hợp kim
Một số hợp kim có tính chất ưu việt hơn so với kim loại tạo nên chúng như tính cứng, độ bền cơ học, hóa học, khả năng chịu mài mòn,…do vậy, nhiều hợp kim của Al, Fe, Cu…được sử dụng làm vật liệu xây dựng, vật liệu chế tạo máy móc, thiết bị, dụng cụ, đồ dùng,…
3. Một số hợp kim phổ biến

## Slide 14
BÀI 17: TÁCH KIM LOẠI. SỬ DỤNG HỢP KIM
I. PHƯƠNG PHÁP TÁCH KIM LOẠI
II. HỢP KIM
1. Khái niệm hợp kim
- Là vật liệu kim loại có chứa kim loại cơ bản và kim loại khác hoặc phi kim.
2. Sử dụng hợp kim
Một số hợp kim có tính chất ưu việt hơn so với kim loại tạo nên chúng như tính cứng, độ bền cơ học, hóa học, khả năng chịu mài mòn,…do vậy, nhiều hợp kim của Al, Fe, Cu…được sử dụng làm vật liệu xây dựng, vật liệu chế tạo máy móc, thiết bị, dụng cụ, đồ dùng,…
3. Một số hợp kim phổ biến
Hợp kim của Fe và Al như thép, inox, duralumin,…là những hợp kim được sử dụng phổ biến trong cuộc sống.

## Slide 15
Sử dụng thép thông thường để làm bảng quảng cao ngoài trời vì tính chất của thép là cứng, dẻo, chịu lực tốt và giá thành rẻ hơn so với inox và duralumin.

## Slide 16
BÀI 17: TÁCH KIM LOẠI. SỬ DỤNG HỢP KIM
I. PHƯƠNG PHÁP TÁCH KIM LOẠI
II. HỢP KIM
1. Khái niệm hợp kim
- Là vật liệu kim loại có chứa kim loại cơ bản và kim loại khác hoặc phi kim.
2. Sử dụng hợp kim
Một số hợp kim có tính chất ưu việt hơn so với kim loại tạo nên chúng như tính cứng, độ bền cơ học, hóa học, khả năng chịu mài mòn,…do vậy, nhiều hợp kim của Al, Fe, Cu…được sử dụng làm vật liệu xây dựng, vật liệu chế tạo máy móc, thiết bị, dụng cụ, đồ dùng,…
3. Một số hợp kim phổ biến
Hợp kim của Fe và Al như thép, inox, duralumin,…là những hợp kim được sử dụng phổ biến trong cuộc sống.
4. Sản xuất gang, thép

## Slide 17
Trong quá trình sản xuất gang, phương pháp nhiệt luyện đã được sử dụng để tách kim loại ra khỏi oxide: cho oxide kim loại tác dụng với CO ở nhiệt độ cao.

## Slide 18
a) Thành phần của khí thoát ra khỏi lò là: CO2 ; CO; N2; O2; khói, bụi...
b) Xỉ nhẹ hơn nên nổi lên trên bề mặt gang lỏng, do vậy cửa tháo xỉ ở vị trí cao hơn cửa tháo gang.

## Slide 19
BÀI 17: TÁCH KIM LOẠI. SỬ DỤNG HỢP KIM
I. PHƯƠNG PHÁP TÁCH KIM LOẠI
II. HỢP KIM
4. Sản xuất gang, thép
a. Sản xuất gang
- Nguyên liệu để sản xuất gang là quặng sắt, than cốc và chất tạo xỉ.
- Quá trình sản xuất gang gồm 3 giai đoạn:
+ Tạo khí carbon monoxide:
+ Cho carbon monoxide phản ứng với oxide của sắt:
+ Tạo xỉ, tách xỉ thu được quặng gang
  C + O2 CO2
t0
  C + CO2 2CO
t0
  Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2
t0
  CaO + SiO2 CaSiO3
t0
b. Sản xuất thép

## Slide 20
BÀI 17: TÁCH KIM LOẠI. SỬ DỤNG HỢP KIM
I. PHƯƠNG PHÁP TÁCH KIM LOẠI
II. HỢP KIM
b. Sản xuất thép
- Nguyên liệu: gang hoặc thép phế liệu, khí oxygen.
- Quá trình sản xuất thép: làm giảm lượng tạp chất (C, Mn, Si,…) trong gang hoặc thép phế liệu hoặc hỗn hợp gồm gang và thép phế liệu.
  C + O2 CO2
t0
  Si + O2 SiO2
t0

## Slide 21
Phản ứng đóng vai trò tạo ra khí CO2 để làm nguyên liệu cho phản ứng tạo CO.
Loại bỏ bớt C trong gang hoặc thép phế liệu bằng cách tạo CO2 ở thể khí tự thoát ra khỏi lò.
Cung cấp nhiệt cho các phản ứng trong lò và làm nóng chảy nguyên liệu

## Slide 22
Đồ dùng làm từ thép: khung cầu, bảng quảng cáo,…
Đồ dùng làm từ inox: xoong, dụng cụ trong y tế,…
Đồ dùng làm từ duralumin: vỏ máy bay, khung xe đạp,….

## Slide 23
Bài 1: Viết các phương trình hóa học khi điện phân nóng chảy: KCl, MgCl2, NaCl, Al2O3?
Bài 3: Để sản xuất 1000 tấn gang chứa 95% Fe, 5% C (các nguyên tố khác coi như không đáng kể) thì phải dùng bao nhiêu tấn quặng Hematite (chứa 80% là Fe2O3 , 20% tạp chất trơ) và bao nhiêu tấn than cốc (C)? Biết hiệu suất của cả quá trình phản ứng là 80%.
Bài 2: Viết các phương trình hóa học khi dùng khí CO để khử hoàn toàn các oxide: FeO; Fe2O3; Fe3O4; CuO; ZnO; PbO.
Bài 4: Có thể điều chế được bao nhiêu kg Aluminium từ 1 tấn quặng bauxite có chứa 95% aluminium oxide, biết hiệu suất phản ứng là 98%.
Bài 5: Tính khối lượng quặng hematite chứa 60% Fe2O3 cần thiết để sản xuất được 1 tấn gang chứa 95% Fe. Biết hiệu suất của quá trình là 80%.