## Slide 1
Chủ đề 1.
MẠNG MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC
§4. BÊN TRONG MÁY TÍNH

## Slide 2
Trong chương trình tin học ở các lớp dưới, các em đã biết cấu trúc chung của máy tính bao gồm: bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, các thiết bị vào – ra. Tuy nhiên, hầu hết các em mới chỉ nhìn thấy các thiết bị bên ngoài như màn hình, bàn phím, chuột, máy chiếu, bộ nhớ ngoài (đĩa cứng rời hay thẻ nhớ USB).
Em có biết cụ thể trong thân máy có những bộ phận nào không?
Bảng mạch chính
Bộ nhớ ngoài
Bộ xử lí trung tâm
Bộ nhớ trong
Thiết bị vào
Thiết bị ra
Sơ đồ cấu tạo chức năng của máy tính điện tử

## Slide 3: HOẠT ĐỘNG 1 CÁC THIẾT BỊ BÊN TRONG MÁY TÍNH
Dưới đây là một số thiết bị bên trong thân máy, em có biết chúng là các thiết bị gì không?

## Slide 6: 1. CÁC THIẾT BỊ BÊN TRONG MÁY TÍNH
Tất cả các thiết bị bên trong thân máy được gắn với một bảng mạch, gọi là bảng mạch chính (mainboard) như trong Hình 4.3.

## Slide 9
a) Bộ xử lí trung tâm
- Bộ xử lí trung tâm (Central Processing Unit – CPU) còn được gọi là bộ xử lí là thành phần quan trọng nhất của máy tính, đảm nhận việc thực hiện các chương trình máy tính.

## Slide 11
- CPU được cấu tạo từ hai bộ phận chính:
Bộ số học và lôgic (Arithmetic & Logic Unit, viết tắt là ALU): thực hiện tất cả các phép tính số học và lôgic trong máy tính.
Bộ điều khiển (Control Unit); phối hợp đồng bộ các thiết bị của máy tính, đảm bảo máy tính thực hiện đúng chương trình.
- Ngoài ra, CPU còn có thêm một số thành phần khác như thanh ghi và bộ nhớ đệm (cache)

## Slide 12
b) Bộ nhớ trong ROM và RAM
- RAM là bộ nhớ có thể ghi được, dùng để ghi dữ liệu tạm thời trong khi chạy các chương trình nhưng không giữ được lâu dài (khi tắt máy, dữ liệu trong RAM sẽ bị xoá).

## Slide 13
- ROM là bộ nhớ được ghi bằng phương tiện chuyên dùng, các chương trình ứng dụng chỉ có thể đọc mà không thể ghi hay xoá.
+ ROM không cần nguồn nuôi nên có thể lưu dữ liệu và chương trình lâu dài.
+ ROM thường được dùng để lưu các dữ liệu hệ thống cố định và các chương trình kiểm tra hay khởi động máy tính.

## Slide 14
- Các tham số của bộ nhớ trong thường là:
Dung lượng của bộ nhớ tính theo MB, GB, ví dụ 8 GB, 16 GB hay 32 GB.
Thời gian truy cập trung bình của bộ nhớ là thời gian cần thiết để ghi hay đọc thông tin.
- So với RAM, ROM thường có dung lượng nhỏ hơn và thời gian truy cập trung bình lớn hơn.

## Slide 15
c) Bộ nhớ ngoài
- Bộ nhớ ngoài có thể đặt bên trong hay bên ngoài thân máy.
- Bộ nhớ ngoài thường là đĩa từ (đĩa cứng, đĩa mềm), đĩa thể rắn (Solid State Disk – SSD), đĩa quang, thiết bị nhớ flash(USB)
- Bộ nhớ ngoài dùng để lưu dữ liệu lâu dài, không cần nguồn nuôi, giá thành rẻ hơn RAM và có dung lượng lớn.

## Slide 16
Đĩa cứng HDD
Đĩa mềm

## Slide 17
Đĩa thể rắn (SSD)

## Slide 18
Đĩa quang
Thiết bị lưu trữ flash (USB)

## Slide 19
- Các tham số đo hiệu năng của bộ nhớ ngoài bao gồm:
+ Dung lượng của bộ nhớ thường tính theo GB hay TB.
+ Thời gian truy cập trung bình là thời gian cần thiết để ghi hay đọc dữ liệu.
- Đĩa cứng HDD là thiết bị điện cơ nên tốc độ truy cập chậm hơn nhiều so với đĩa SSD nhưng vẫn nhanh hơn nhiều so với đĩa quang

## Slide 20
Các thiết bị bên trong máy tính được gắn trên bảng mạch chính, gồm có bộ xử lí, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài và có thể gắn thêm các bảng mạch mở rộng.
Bộ xử lí là nơi thực hiện các phép toán và điều khiển toàn bộ máy tính hoạt động theo chương trình. Tốc độ của bộ xử lí đo bằng tần số xung nhịp, thường được tính theo đơn vị GHz. Bộ xử lí có thể có nhiều lõi, mỗi lõi là một đơn vị xử lí, cho phép thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ.
Bộ nhớ trong là nơi chứa dữ liệu trong khi máy hoạt động còn bộ nhớ ngoài chứa dữ liệu lưu trữ. Các thông số quan trọng nhất của bộ nhớ là dung lượng nhớ, thường được tính theo KB, MB hoặc GB và thời gian truy cập trung bình.
GHI NHỚ

## Slide 21
1. Có thể đo tốc độ của CPU bằng số phép tính thực hiện trong một giây không?
2. Giá tiền của mỗi thiết bị nhớ có phải là một thông số đo chất lượng không?

## Slide 22
2. MẠCH LÔGIC VÀ VAI TRÒ CỦA MẠCH LÔGIC
a) Một số phép toán logic và thể hiện vật lí của chúng
- Các đại lượng logic là các đại lượng chỉ nhận một trong hai giá trị logic là "Đúng” và "Sai", được thể hiện tương ứng bởi các bit 1 và 0.

## Slide 23
Các phép toán logic:
+ phép cộng (kí hiệu là OR hoặc ∨),
+ phép nhân (kí hiệu là AND hoặc ∧ )
+ phép phủ định logic (kí hiệu là NOT hoặc một dấu gạch ngang trên đối tượng phủ định)
+ phép hoặc loại trừ (kí hiệu là XOR hoặc ⊕)

## Slide 24
X | Y | X and Y X ∧ Y (Nhân) | X or Y X ∨ Y (Cộng) | Not X (Phủ định) | X xor Y X ⊕ Y (Loại trừ)
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
X | Y | X and Y X ∧ Y (Nhân) | X or Y X ∨ Y (Cộng) |  | X xor Y X ⊕ Y (Loại trừ)
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Bảng 4.1 Một số phép toán logic

## Slide 25
Như vậy:
Phép nhân hai đại lượng logic chỉ nhận giá trị 1 khi và chỉ khi cả hai đại lượng x VÀ y đều bằng 1.
Phép cộng hai đại lượng lôgic chỉ bằng 1 khi và chỉ khi ít nhất một trong hai đại lượng x HOẶC y bằng 1.
Phép phủ định một đại lượng lôgic sẽ cho giá trị ngược lại. Phủ định của 0 là 1 và phủ định của 1 là 0.
Phép hoặc loại trừ XOR (OR EXCLUSIVE) của hai đại lượng logic cho kết quả bằng 1 khi và chỉ khi hai đại lượng đó có giá trị khác nhau.

## Slide 26
Sơ đồ mạch logic AND

## Slide 27
Sơ đồ mạch logic OR

## Slide 28
Sơ đồ mạch logic NOT

## Slide 29
Các mạch điện có đầu vào, đầu ra được dùng để thể hiện các giá trị logic được gọi chung là các mạch logic hay mạch số.
Nói cách khác: Mạch logic là một mạch thực hiện được các biến đổi logic. Những mạch logic thực hiện các phép toán logic cơ bản như AND, OR, NOT, XOR,… được gọi là các cổng logic (logic gate). Mỗi cổng như thế đều có một kí hiệu riêng như sau:

## Slide 31
b) Phép cộng trên hệ nhị phân
X | Y | X + Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 10
- Hệ nhị phân chỉ dùng hai chữ số 0, 1.
- Để cộng các số nhị phân, phải cộng từng chữ số, có thể có nhớ sang hàng bên trái.
- Bảng cộng các số nhị phân:

## Slide 32
Ví dụ 1: số 19 ở hệ thập phân có giá trị 10011 ở hệ nhị phân
Vì: 10011 = 1x24 + 0x23 + 0x22 + 1x21 + 1.20 = 19
Ví dụ 2: Thực hiện cộng hai số 6 và 7 trong hệ nhị phân
110 + 111 = 1101

## Slide 33: HOẠT ĐỘNG 2 CỘNG 2 BIT
Bảng cộng trong Hình 4.8 cho thấy việc cộng hai số 1 bit có thể cho kết quả là một số 2 bit nếu phép cộng có nhớ. Khi cộng hai số nhiều bit, thì số nhớ được cộng tiếp vào hàng bên trái.
Em hãy cho biết z và t là kết quả của phép toán logic nào của x và y.
X | Y | X + Y = zt | Số nhớ z | Kết quả t
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 10 | 1 | 0

## Slide 34
Ta hình dung mạch logic cộng hai số 1 bit là mạch có hai đầu vào (x, y) và hai đầu ra (z, t). Có thể thấy z chính là x ^ y, còn t chính là x + y.
Như vậy mạch logic thực hiện phép cộng sẽ như Hình 4.10.
c) Minh hoạ dùng mạch logic xây dựng mạch điện thực hiện phép cộng 2 bit

## Slide 35
Ở trên đã có sơ đồ các cổng logic AND, OR, NOT. Có thể chứng minh được cổng XOR cũng như mọi cổng logic đều có thể tổng hợp được từ các cổng AND, OR, NOT. Nói cách khác, bất cứ mạch logic nào cũng có thể xây dựng được từ các cổng AND, OR, NOT.

## Slide 36
• Mạch logic hay mạch số là các mạch điện hay điện tử có đầu vào và đầu ra thể hiện các giá trị logic. Mọi mạch logic đều có thể xây dựng từ các cổng AND, OR và NOT.
• Tất cả các thiết bị số gồm cả máy tính đều được chế tạo từ các mạch logic.
GHI NHỚ

## Slide 37
1. Thế nào là một mạch logic?
2. Nêu tầm quan trọng của mạch logic.

## Slide 39
Có một chỉ số đo hiệu quả của máy tính là flops (floating operation per second). Hãy tìm hiểu flops là gì và tại sao lại ít dùng với máy tính cá nhân.

## Slide 40
Câu 1. Một hình tạo bởi nửa hình tròn đơn vị và một hình chữ nhật trong mặt phẳng tọa độ như minh họa trong Hình 5.4. Hãy viết biểu thức logic mô tả hình vẽ.
BÀI TẬP VỀ NHÀ

## Slide 41
Lời giải:
Tập tất cả các điểm có toạ độ (x ; y) thoả mãn:
(y>=0 ^ x2 + y2 <=1) V (-1<=y<0 ^ -1<=x<=1)
là một hình tạo bởi nửa hình tròn đơn vị và một hình chữ nhật trong mặt phẳng toạ độ như trên.

## Slide 42
BÀI TẬP VỀ NHÀ

## Slide 43
Câu 1: Trong mạch điện có các công tắc và bóng đèn, ta quy ước các công tắc đóng thể hiện giá trị lôgic 1 và công tắc mở thể hiện giá trị lôgic 0, đèn sáng thể hiện giá trị lôgic 1 còn đèn tắt thể hiện lôgic 0.
a) Cho một mạch điện nối tiếp có hai công tắc K1 và K2, nối với một bóng đèn Như Hình 5.5. Giá trị lôgic của đèn được tính qua giá trị lôgic của các công tắc K1 và K2 như thế nào?
Hình 5.5
BÀI TẬP VỀ NHÀ

## Slide 44
K1 | K2 | Đèn
0 | 0 | 0
1 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 1 | 1
⇒ Đèn chỉ sáng khi cả hai công tắc cùng đóng.
Lời giải:
a)

## Slide 45
b) Cho mạch điện mắc song song như Hình 5.6. Giá trị logic của đèn được tính qua giá trị logic của các công tắc K1 và K2 như thế nào?
Hình 5.6

## Slide 46
K1 | K2 | Đèn
0 | 0 | 0
1 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 1 | 1
b)
⇒ Đèn chỉ tắt khi cả hai công tắc cùng mở.