## Slide 1
CHÀO MỪNG CÁC EM HỌC SINH
ĐẾN VỚI TIẾT HỌC HÔM NAY!

## Slide 2
KHỞI ĐỘNG
Quan sát hình 4.1 và cho biết sản phẩm đó được làm từ vật liệu gì?

## Slide 3
KHỞI ĐỘNG
Thép
Gang

## Slide 4
BÀI 4:
VẬT LIỆU THÔNG DỤNG VÀ VẬT LIỆU MỚI TRONG CƠ KHÍ

## Slide 5
Một số vật liệu cơ khí thông dụng
01
NỘI DUNG BÀI HỌC
Một số vật liệu cơ khí mới
02

## Slide 6
I.
MỘT SỐ VẬT LIỆU
CƠ KHÍ THÔNG DỤNG

## Slide 7
Nhóm 1: Tìm hiểu về gang
Nhóm 2: Tìm hiểu về thép
Nhóm 3: Tìm hiểu về hợp kim nhôm
Nhóm 4: Tìm hiểu hợp kim đồng
Nhóm 5: Tìm hiểu gốm oxit
Nhóm 6: Nhựa nhiệt rắn
Nhóm 7: Tìm hiểu cao su
Chia lớp thành 7 nhóm, thực hiện các nhiệm vụ sau:

## Slide 8
1. Gang
Trình bày tính chất của gang.
Hãy kể tên một số sản phẩm hoặc một bộ phận của sản phẩm trong gia đình em làm từ gang.
GHI NHỚ:
Gang là hợp kim của sắt và carbon với hàm lượng carbon lớn hơn 2,14 %.

## Slide 9
Phân loại:
GANG
Gang xám
Gang trắng
Gang dẻo
Độ cứng thấp, dễ gia công cơ, dễ đúc, chịu nhiệt tốt → đúc bệ máy.
Cứng và giòn, khó cắt gọt → luyện thép
Độ đàn hồi tốt → chế tạo các chi tiết nhỏ, thành mỏng, chịu va đập

## Slide 10
Tính chất: Cứng, giòn, nhiệt độ nóng chảy thấp và dễ đúc.
Vai trò: Để đúc các chi tiết có hình dạng phức tạp, chịu tải trọng tĩnh và ít chịu va đập, chịu mài mòn và ma sát như bệ máy, vỏ máy, bánh đai, bánh đà, vỏ hộp số, các loại nồi, chảo,…

## Slide 11
Một số sản phẩm làm bằng gang

## Slide 12
2. Thép
Thép là hợp kim của sắt với carbon với hàm lượng carbon nhỏ hơn 2,14%.
Phân loại:
THÉP
Thép carbon
Thép hợp kim
Chỉ có Fe và C với cơ tính không cao, dễ bị ăn mòn hóa học → chế tạo chi tiết chịu tải trọng nhỏ.
Ngoài Fe, C còn có Cr, Ni, Mn,… nên độ bền, độ cứng, tính chịu nhiệt tốt → chi tiết chịu tải trọng lớn.

## Slide 13
Tính chất của thép carbon và thép hợp kim khác nhau như thế nào?
Kể tên một số sản phẩm được làm từ thép carbon và thép hợp kim mà em biết.
Thép carbon
Có cơ tính không cao bằng thép hợp kim.
Có độ bền, độ cứng, tính chịu nhiệt cao hơn thép carbon.
Thép hợp kim
Mục đích sử dụng khác nhau.

## Slide 14
Một số sản phẩm làm từ thép carbon

## Slide 15
Một số sản phẩm làm từ thép hợp kim

## Slide 16
3. Hợp kim nhôm
Nêu tính chất của hợp kim nhôm.
Kể tên một số sản phẩm cơ khí được làm bằng hợp kim nhôm.
GHI NHỚ:
Hợp kim nhôm có màu trắng bạc, khối lượng riêng nhỏ, tính dẫn điện, dẫn nhiệt cao, chống ăn mòn tốt, dẻo.

## Slide 17
Một số sản phẩm làm bằng hợp kim nhôm

## Slide 18
4. Hợp kim đồng
Nêu tính chất của hợp kim đồng.
Độ dẻo cao, khả năng chống ăn mòn tốt trong nhiều môi trường, tính dẫn nhiệt và dẫn điện tốt.
Phân loại:
Đồng thau
Đồng thanh
HỢP KIM ĐỒNG
Hợp kim của đồng với kẽm, chịu lực tốt; độ bền, độ dẻo và chống ăn mòn cao → chế tạo chi tiết máy dạng dống, tấm, thanh.
Hợp kim của đồng với thiếc, nhôm, chì,… có độ bền, độ dẻo, độ chống mài mòn ma sát cao → các chi tiết chịu mài mòn trong công nghiệp.

## Slide 19
Vì sao các chi tiết như ống nối, bạc đỡ được làm từ đồng thau, các chi tiết như bạc lót, ổ trượt được làm từ đồng thanh?
Hình 4.6. Một số sản phẩm làm bằng đồng thau
a) Bạc lót
b) Bánh vít
Hình 4.7. Một số sản phẩm làm bằng đồng thanh

## Slide 20
Hình 4.6. Một số sản phẩm làm bằng đồng thau
a) Bạc lót
b) Bánh vít
Hình 4.7. Một số sản phẩm làm bằng đồng thanh
Chi tiết ống nối, bạc đỡ cần chịu lực tốt → làm bằng đồng thau.
Chi tiết bạc lót, ổ trượt cần chống mài mòn ma sát cao → làm bằng đồng thanh

## Slide 21
5. Gốm oxit
Vì sao đá mài, đĩa cắt thường được làm bằng gốm oxit? Kể tên một số sản phẩm được làm từ gốm oxit mà em biết.

## Slide 22
5. Gốm oxit
Gốm ôxit có độ bền nhiệt và độ bền cơ học rất cao nên thường được dùng làm đá mài, đĩa cắt.
Một số sản phẩm được làm bằng gốm ôxit như: đá mài, đĩa cắt, vòng bi gốm oxit, gạch,…

## Slide 23
6. Nhựa nhiệt rắn
GHI NHỚ:
Nhựa nhiệt rắn là loại nhựa khi gia nhiệt sẽ rắn cứng, không có khả năng tái chế, có tính chất cơ học cao.

## Slide 24
Vì sao nhựa nhiệt rắn được sử dụng để chế tạo các chi tiết như ổ đỡ, bánh răng?
Kể tên một số chi tiết máy được làm bằng nhựa nhiệt rắn mà em biết.

## Slide 25
Nhựa nhiệt rắn được sử dụng để chế tạo các chi tiết như ổ đỡ, bánh răng vì nó có độ bền, độ cứng cao và chịu được nhiệt độ cao hơn nhựa nhiệt dẻo.

## Slide 26
Một số sản phẩm từ nhựa nhiệt rắn

## Slide 27
7. Cao su
CAO SU
Khái niệm
Tính chất
Công dụng
Là loại vật liệu hữu cơ được tạo ra từ nhựa cây cao su hoặc được tổng hợp từ than đá, dầu mỏ, khí đốt.
Đàn hồi, độ bền , độ dẻo cao, chịu mài mòn, chịu ma sát tốt.
Dùng làm săm, lốp xe, băng tải, vòng đệm,…

## Slide 28
Một số sản phẩm từ cao su

## Slide 29
Vì sao các sản phẩm ở hình 4.11 được làm bằng cao su mà không phải bằng vật liệu khác?
Vì cao su có tính đàn hồi, độ bền dẻo cao, chịu mài mòn, chịu ma sát tốt.

## Slide 30
II.
MỘT SỐ VẬT LIỆU
CƠ KHÍ MỚI

## Slide 31
Nhóm 1, 2:
Tìm hiểu về vật liệu composite nền kim loại
Nhóm 3, 4:
Tìm hiểu về vật liệu composite nền hữu cơ
Nhóm 5, 6:
Tìm hiểu về vật liệu nano
Chia lớp thành 6 nhóm, thực hiện các nhiệm vụ sau:

## Slide 32
1. Composite nền kim loại
Vì sao vật liệu composite nền kim loại được sử dụng làm mảnh lưỡi cắt của dao tiện, dao phay (hình 4.12)?

## Slide 33
Vật liệu composite nền kim loại được sử dụng làm mảnh lưỡi cắt của dao tiện, dao phay vì nó có độ cứng, độ bền cơ học và độ bền nhiệt cao, có thể làm việc ở nhiệt độ lên đến 1 000oC.

## Slide 34
Chế tạo hệ thống ống thoát rác
Chế tạo vỏ tàu thuyền
Một số ứng dụng khác của vật liệu composite nền kim loại

## Slide 35
Chế tạo vỏ tàu vũ trụ

## Slide 36
2. Composite nền hữu cơ
Vì sao vật liệu composite nền hữu cơ được sử dụng chế tạo thân vỏ xuồng, ca nô, nhà vui chơi trẻ em?

## Slide 37
Vật liệu composite nền hữu cơ có đặc điểm bền, nhẹ, chống ăn mòn, chịu va đập tốt và chịu nhiệt độ cao nên thường được sử dụng để chế tạo vỏ xuồng, ca nô, nhà vui chơi trẻ em,…

## Slide 38
3. Vật liệu nano
Hình. Vật liệu nano
Vật liệu nano có tính chất gì? Kể tên một số ứng dụng của vật liệu nano.

## Slide 39
Vật liệu nano với kích thước nhỏ có tính chất mới so với trạng thái bình thường:
Vật liệu nano chống ăn mòn và chịu nhiệt tốt.
Nhôm bổ sung hạt nano làm độ bền và độ dẻo tăng lên nhiều lần.
Gốm sứ kết hợp hạt nano có cường độ và tính dẻo cao nhiều lần gốm sứ truyền thống.

## Slide 40
Vật liệu nano với kích thước nhỏ có tính chất mới so với trạng thái bình thường:
Chất dẻo phức hợp hạt nano có độ bền và dẻo tương đương thép, dễ gia công hơn thép, chống tĩnh điện, cản tia tử ngoại,…
Kính phủ sơn nano chống bám nước, bám bụi, độ dẻo được nâng cao,…

## Slide 41
Video tìm hiểu vật liệu nano

## Slide 42
< 2,14%
A
> 2,14%
C
≤ 2,14%
B
≥ 2,14%
D
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1.
Thép có hàm lượng carbon là bao nhiêu?

## Slide 43
2.
Vật liệu gang được chia thành các loại nào?
A
Gang xám, gang trắng, gang dẻo
B
Gang cứng, gang giòn, gang dẻo
C
Gang xám, gang cứng, gang dẻo
D
Gang đen, gang trắng, gang cứng

## Slide 44
3.
Vật liệu có màu trắng bạc, khối lượng riêng nhỏ, tính dẫn điện, dẫn nhiệt cao, chống ăn mòn tốt, dẻo là
A
Gang
B
Thép
C
Hợp kim nhôm
D
Hợp kim đồng

## Slide 45
4.
Vì sao cao su được dùng làm săm, lốp xe?
A
Cao su có độ cứng cao và chịu được nhiệt độ cao
B
Cao su có tính đdẫn nhiệt, dẫn điện cao, chống ăn mòn tốt, dẻo
C
Cao su có độ bền nhiệt, nhẹ, chống ăn mòn, chịu va đập tốt
D
Cao su có tính đàn hồi, độ bền, độ dẻo cao, chịu mài mòn, ma sát tốt

## Slide 46
5.
Vật liệu khi gia nhiệt sẽ rắn cứng, không có khả năng tái chế là?
A
Gang
B
Gốm oxit
C
Nhựa nhiệt rắn
D
Cao su

## Slide 47
LUYỆN TẬP
Hãy liệt kê tính chất và ứng dụng của các vật liệu theo gợi ý ở bảng 4.1 dưới đây.
Vật liệu | Tính chất | Ứng dụng
Gang |  | 
Thép |  | 
Hợp kim đồng |  | 
Hợp kim nhôm |  | 
Gốm ôxit |  | 
Nhựa nhiệt rắn |  | 
Cao su |  | 
Bảng 4.1. Tính chất, ứng dụng của một số vật liệu

## Slide 48
Vật liệu | Tính chất | Ứng dụng
Gang | - Cứng - Giòn - Nhiệt độ nóng chảy thấp - Dễ đúc | Đúc các chi tiết có hình dạng phức tạp, chịu tải trọng tĩnh và ít chịu va đập, chịu mài mòn và ma sát như bệ máy, vỏ máy, bánh đai, bánh đà, vỏ hộp số, các loại nồi, chảo,…
Thép | - Độ bền tốt - Độ dẻo tốt - Chịu nhiệt - Dễ gia công | - Thép carbon: ốc vít, trục, bánh răng, đục, dũa,… - Thép hợp kim: ổ bi, thước cặp, dao phay, dao tiện, xu páp, nồi hơi, dụng cụ y tế, nhà bếp,…

## Slide 49
Vật liệu | Tính chất | Ứng dụng
Hợp kim đồng | - Có độ dẻo cao. - Khả năng chống ăn mòn tốt trong nhiều môi trường. - Tính dẫn nhiệt và dẫn điện tốt. | Các chi tiết máy dạng ống, tấm thanh như ống nối, bạc đỡ và các chi tiết chịu mài mòn như bạc lót, ổ trượt,…
Hợp kim nhôm | - Màu trắng bạc. - Khối lượng riêng nhỏ. - Tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. - Chống ăn mòn tốt, dẻo. | Làm một số Sản phẩm học tập: vỏ máy bay, pít tông, vành bánh xe, chân vịt tàu thủy, cửa, cầu thang, xoong, thìa,…

## Slide 50
Vật liệu | Tính chất | Ứng dụng
Gốm oxit | - Độ bền nhiệt và độ bền cơ học rất cao. | Làm đá mài, đĩa cắt,, vòng bi gốm oxit, gạch,…
Nhựa nhiệt rắn | - Độ bền, độ cứng cao. - Chịu được nhiệt độ cao hơn nhựa nhiệt dẻo. | Được sử dụng để chế tạo các chi tiết như ổ đỡ, bánh răng, băng tải, bánh xe,…
Cao su | - Đàn hồi, độ bền cao - Độ dẻo cao - Chịu mài mòn - Chịu ma sát tốt | Dùng làm săm, lốp xe, băng tải, vòng đệm, dây đai…

## Slide 51
VẬN DỤNG
Kể tên một số sản phẩm trong trường học em được làm từ các vật liệu cơ khí. Giải thích vì sao chúng được làm từ các vật liệu đó?
Gợi ý:
Khung bàn ghế, khung cửa sổ làm bằng vật liệu thép do tính chất độ bền cao, chịu lực tốt.
Chân bàn ghế được gia công bằng cao su do tính chất độ đàn hồi, chống ma sát.

## Slide 52
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
01
Ôn tập kiến thức đã học
02
Hoàn thành bài tập trong SBT
03
Chuẩn bị bài sau - Bài 5: Thực hành

## Slide 53
CẢM ƠN CÁC EM ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE BÀI GIẢNG!