## Slide 1
Kể một số bộ phận trên quạt điện khi tháo rời?
Theo em, dựa vào đâu để chế tạo và kiểm tra các bộ phận đó?
Một số bộ phận trên quạt điện: cánh quạt, dây lồng, tụ quạt điện, lốc quạt, motor quạt…
Để chế tạo và kiểm tra các bộ phận đó cần có bản vẽ chi tiết.
KHỞI ĐỘNG

## Slide 2
BÀI 14: BẢN VẼ CHI TIẾT

## Slide 3
I. LẬP BẢN VẼ CHI TIẾT
Theo em, thế nào được gọi là
bản vẽ chi tiết?
Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì?

## Slide 4
Kết luận
Bản vẽ chi tiết dùng cho việc chế tạo và kiểm tra một chi tiết.
Bản vẽ chi tiết là bản vẽ thể hiện hình dạng, kích thước, vật liệu chế tạo, các yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.
Bố trí các hình biểu diễn Vẽ mờ
Hoàn thiện bản vẽ Tô đậm
Các bước lập bản vẽ chi tiết
Khái niệm
Vai trò

## Slide 5
Hình 14.2 bố trí cách biểu diễn chi tiết bằng các đường nào?
Nêu vai trò của việc bố trí hình biểu diễn trên khổ giấy đã chọn?
Hình 14.2 bố trí hình biểu diễn bằng đường bao ngoài và đường trục.
Vai trò: đảm bảo đủ không gian cho việc bố trí các hình vẽ phù hợp với khổ giấy vẽ.

## Slide 6
Hình 14.3 có:
Hình cắt đứng A – A;
Hình cắt cạnh B – B;
Hình chiếu bằng.
Hình 14.3 có các hình biểu diễn nào?

## Slide 8
Lập bản vẽ chi tiết hình 14.6 theo tỉ lệ hợp lí trên khổ giấy A4.
Chuẩn bị: Giấy A4 đã vẽ sẵn khung vẽ và khung tên, bút chì, tẩy, thước kẻ, compa.
Căn cứ vào chi tiết tấm đế hình 14.6, lựa chọn biểu diễn và lập bản vẽ chi tiết theo các bước đã trình bày.

## Slide 9
KẾT LUẬN
Đọc khung tên để biết tên, tỉ lệ, vật liệu chế tạo chi tiết.
Bước 1
Đọc các hình biểu diễn để hình dung được hình dạng, kết cấu của chi tiết.
Bước 2
Đọc các kích thước để biết được kích thước chung
(Dài, rộng, cao) và kích thước từng bộ phận của chi tiết.
Đọc các yêu cầu kĩ thuật để biết các yêu cầu về gia công, xử lí bề mặt sau khi gia công.
Bước 3
Bước 4
II. ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT

## Slide 10
II. ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT
Làm việc theo cặp
Cho biết tên gọi, vật liệu chế tạo và tỉ lệ của bản vẽ chi tiết hình 14.5.
Tên gọi chi tiết: Càng đỡ;
Vật liệu: thép;
Tỉ lệ: 1:1

## Slide 11
Làm việc theo cặp
Cho biết ý nghĩa của các hình cắt A-A, B-B của bản vẽ chi tiết hình 14.5.
A-A nhằm thể hiện rõ hai lỗ ren M10, hình cắt cạnh B-B nhằm thể hiện rõ lỗ 22, các góc lượn và độ dày càng đỡ.

## Slide 12
Cho biết kích thước chung, kích thước bộ phận của chi tiết hình 14.5.
Kích thước chung: 78(58 + 20); 82; 38.
Kích thước bộ phận: 2 M10, 58, R12, 580,1, R3, R20, 22, 10.

## Slide 13
Cho biết nội dung yêu cầu kĩ thuật của
chi tiết hình 14.5 là gì?
Yêu cầu kĩ thuật của chi tiết:
Làm cùn cạnh sắc
Mạ kẽm.

## Slide 14
Đọc bản vẽ chi tiết ở hình 14.7
và hoàn thành nội dung bảng.

## Slide 15
Trình tự đọc | Nội dung | Kết quả
1. Khung tên | - Tên gọi chi tiết Vật liệu chế tạo Tỉ lệ | Nắp Thép 1:1
2. Hình biểu diễn | Tên gọi các hình chiếu Vị trí hình cắt | Hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh, hình cắt đứng toàn phần
3. Kích thước | Kích thước chung Kích thước từng bộ phận | 168; 70; 70 1300,1, 2x17;, 40, 84o -0,1 R53
4. Yêu cầu kĩ thuật | Yêu cầu về gia công Yêu cầu xử lí bề mặt | Làm cùn cạnh sắt Độ nhám có GTTB là 2,5 um Mạ kẽm
Trình tự đọc | Nội dung | Kết quả
1. Khung tên | - Tên gọi chi tiết Vật liệu chế tạo Tỉ lệ | Nắp Thép 1:1
2. Hình biểu diễn | Tên gọi các hình chiếu Vị trí hình cắt | Hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh, hình cắt đứng toàn phần
3. Kích thước | Kích thước chung Kích thước từng bộ phận | 
4. Yêu cầu kĩ thuật | Yêu cầu về gia công Yêu cầu xử lí bề mặt | Làm cùn cạnh sắt Độ nhám có GTTB là 2,5 um Mạ kẽm

## Slide 16
LUYỆN TẬP

## Slide 17
Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1. Bản vẽ chi tiết thể hiện:
A. Hình dạng chi tiết
B. Kích thước chi tiết
C. Vật liệu chế tạo
D. Cả 3 đáp án trên

## Slide 18
Câu 2. Lập bản vẽ chi tiết gồm mấy bước?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

## Slide 19
Câu 3. Công dụng cảu bản vẽ chi tiết:
Dùng cho việc
chế tạo chi tiết
Dùng cho việc
kiểm tra chi tiết
C. Dùng cho việc chế tạp và kiểm tra chi tiết
D. Đáp án khác

## Slide 20
Câu 4. Quy trình đọc bản vẽ chi tiết gồm mấy bước?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

## Slide 21
Câu 5. Mục đích của việc đọc khung tên là:
Biết tên chi tiết
Biết tỉ lệ chi tiết
C. Biết vật liệu chế tạo chi tiết
D. Cả 3 đáp án trên

## Slide 22
Câu 6. Kích thước chung của chi tiết là:
Chiều dài
Chiều rộng
C. Chiều cao
D. Cả 3 đáp án trên

## Slide 23
VẬN DỤNG
Nhiệm vụ 1. Sưu tầm bản vẽ chi tiết máy và đọc bản vẽ đó.
Nhiệm vụ 2. Lập và đọc 1 bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản từ vật mẫu gia đình có.

## Slide 24
Ôn lại kiến thức đã học
01
Hoàn thành các bài tập được giao
02
Đọc trước nội dung Bài 15: Bản vẽ lặp
03
HƯỚNG DẪN
VỀ NHÀ

## Slide 25
CẢM ƠN SỰ CHÚ Ý THEO DÕI CỦA CÁC EM!