## Slide 1: CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI BÀI GIẢNG HÔM NAY

## Slide 2: KHỞI ĐỘNG
Hãy kể ra các dụng cụ/thiết bị dùng điện ở lớp. Chúng được liên kết với nhau như thế nào để hoạt động được?

## Slide 3: BÀI 21:MẠCH ĐIỆN

## Slide 4: I SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

## Slide 5
- Để mô tả mạch điện, người ta dùng sơ đồ mạch điện.
Dựa vào sơ đồ mạch điện có thể biết được các thiết bị xuất hiện trong mạch, cách ghép nối chúng.
1. Kí hiệu các thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện
Sơ đồ mạch điện được dùng để làm gì?
Sơ đồ mạch điện

## Slide 6
- Để vẽ được sơ đồ mạch điện, cần dùng các kí hiệu theo quy ước đã thống nhất.

## Slide 7: Ví dụ:
Dựa vào bảng 21.1, hãy cho biết sơ đồ mạch điện trên gồm những thiết bị nào?
Sơ đồ này cho biết mạch điện dùng hai pin, một công tắc, một ampe kế, một vôn kế, một bóng đèn và các dây dẫn điện.
Mũi tên trên hình biểu diễn điều gì?
Mũi tên trên hình để biểu diễn chiều dòng điện trong sơ đồ mạch điện.

## Slide 8
- Có thể dùng mũi tên để biểu diễn chiều dòng điện trong sơ đồ mạch điện. Người ta quy ước chiều dòng điện trong mạch điện kín là chiều đi ra từ cực dương (+) và đi vào cực âm (-) của nguồn điện.
KẾT LUẬN

## Slide 9
Gọi tên các thiết bị được đánh số từ (1) đến ( 4) ở sơ đồ mạch điện sau:
Nguồn điện
Khóa K
( công tắc)
Bóng đèn
Điện trở

## Slide 10
Luyện tập 1
Dùng các kí hiệu cho ở bảng 21.1, vẽ sơ đồ mạch điện hình 21.1 gồm: hai pin, một công tắc, một đèn LED, một ampe kế.

## Slide 11
Chuẩn bị: Hai pin và đế lắp hai pin, công tắc, dẫy dẫn điện, bóng đèn.
Thực hành
2. Mắc mạch điện theo sơ đồ
Tiến hành:
Vẽ sơ đồ mạch điện với các thiết bị đã cho.
Mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ khi công tắc đang mở.
Đóng và mở công tắc.
Quan sát bóng đèn và mô tả hiện tượng khi đóng và mở công tắc.
Chỉ ra chiều dòng điện chạy trong mạch điện đã mắc

## Slide 12: Trả lời
Khi mở công tắc: bóng đèn không sáng.
Khi đóng công tắc: bóng đèn sáng.
Sơ đồ mạch điện gồm: 2 pin, 1 công tắc, 1 bóng đèn và dây nối.
Chiều dòng điện chạy từ cực dương của nguồn điện đi qua các thiết bị điện và tới cực âm của nguồn điện.

## Slide 13
Bài tập 2. Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: một nguồn điện, một công tắc, một bóng đèn, các dây dẫn điện và kí hiệu chiều dòng điện trong sơ đồ mạch điện trên.

## Slide 14: Trả lời

## Slide 15: CÔNG DỤNG CỦA MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN II

## Slide 16
Trong khi sử dụng điện với mạch điện, rất có thể có những trường hợp mắc sai, hoặc làm hỏng hệ thống điện, nhất là bị điện giật hoặc cháy nổ. Để giữ an toàn cho người và các thiết bị điện, trong các mạch điện người ta thường lắp thêm các thiết bị an toàn điện.
1. Các thiết bị an toàn điện

## Slide 17: Thảo luận nhóm
Câu hỏi
Nêu tên, đặc điểm, tác dụng của các thiết bị an toàn
Cầu chì
Rơle
Cầu dao tự động

## Slide 18
Cầu chì
Mắc nối tiếp với thiết bị điện trong mạch điện.
Khi dòng điện tăng quá một giá trị định trước, cầu chì đứt dây để ngắt dòng điện.
Sau khi sửa chữa xong phải thay cầu chì.
Rơle
Trong mạch điện, rơle hoạt động như một công tắc, dùng để đóng, ngắt mạch điện khi có dòng điện lớn hoặc điều khiển các dòng điện.

## Slide 19
Cầu dao tự động
Khi cần ngắt dòng điện, ta cần gạt cần gạt về OFF.
Khi dòng điện tăng đột ngột, cầu dao ngắt dòng điện, tự về OFF.
Khi cần cho hoạt động, ta đưa cần gạt về ON.

## Slide 20: Câu hỏi:
Biết mạch điện dùng rơle ở hình 21.6 hoạt động theo cách sau: Khi đóng hoặc mở công tắc của rơle thì sẽ có dòng điện chạy qua cuộn dây của rơle, cuộn dây này sẽ đóng hay mở công tắc của mạch điện dùng đèn ở vị trí 1 hoặc 2. Hãy mô tả hoạt động của mạch điện khi rơle đóng công tắc mạch ở vị trí 1 và vị trí 2.
- Khi rơle đóng công tắc mạch ở vị trí 1 thì bóng đèn Đ1 sáng, bóng đèn Đ2 không sáng.
- Khi rơle đóng công tắc mạch ở vị trí 2 thì bóng đèn Đ1 không sáng, bóng đèn Đ2 sáng.

## Slide 21: Câu hỏi:
Các thiết bị an toàn như cầu chì, rơle và cầu dao tự động có mặt ở đâu trong lớp học hay nhà của em. Mô tả tác dụng của các thiết bị đó.
Người ta thường lắp cầu chì, rơ le và cầu dao tự động ở mỗi đầu của mạch điện. Vì khi xảy ra hiện tượng đoản mạch hoặc có cường độ dòng điện tăng quá mức thì các thiết bị này sẽ tự động đóng, ngắt mạch để bảo vệ dụng cụ điện hay có dòng điện đi trong mạch như ý muốn.

## Slide 22
Khi có dòng điện trong mạch, cuộn dây sẽ hút lá thép đàn hồi làm búa gõ vào chuông. Chuông sẽ kêu cho đến khi ngắt điện. Giải thích vì sao.
2. Chuông điện

## Slide 23: Trả lời
Khi ấn giữ chuông, thì lập tức có dòng điện chạy trong mạch kín, cuộn dây tức thời trở thành nam châm điện hút lá thép đàn hồi làm búa gõ vào chuông.
Ngay sau đó, chỗ tiếp điểm lại bị hở, dòng điện trong mạch bị ngắt, cuộn dây bị mất từ tính, lá thép đàn hồi không bị cuộn dây hút nữa sẽ trở lại vị trí ban đầu tì vào tiếp điểm, mạch điện lại kín, cuộn dây lại trở thành nam châm điện hút lá thép đàn hồi để búa gõ vào chuông.
Cứ như vậy, có sự đóng ngắt mạch điện tự động và liên tục tại tiếp điểm nên chuông reo liên tục.

## Slide 24: Kết luận
Chuông điện là thiết bị điện ứng dụng hoạt động của nam châm điện. Khi có dòng điện chạy qua, chuông sẽ phát ra âm thanh để báo hiệu.

## Slide 25: LUYỆN TẬP

## Slide 26
TRÒ CHƠI HÁI CHANH

## Slide 28
Câu 1: Kí hiệu này là của thiết bị điện nào?
C. Cầu chì
A. Biến trở
B. Điôt
D. Ampe kế

## Slide 29
Câu 2: Trong mạch điện kín người ta quy ước chiều dòng điện:
B. đi ra từ cực dương và đi vào cực âm của nguồn điện.
A. đi ra từ cực âm và đi vào cực dương của nguồn điện.
C. đi ra từ cực âm.
D. đi vào từ cực dương

## Slide 30
Câu 3: Thiết bị nào không phải thiết bị an toàn
D. điôt
A. cầu chì
B. cầu dao tự động
C. rơle

## Slide 31
Câu 4: Sơ đồ mạch điện sau gồm các thiết bị
C. một công tắc, hai pin, một ampe kế, một vôn kế, một bóng đèn điện, các dây dẫn.
A. một công tắc, bốn pin, một ampe kế, một vôn kế, một bóng đèn điện, các dây dẫn.
B. hai công tắc, một pin, một ampe kế, một vôn kế, một bóng đèn điện.
D. một công tắc, hai pin, một ampe kế, một vôn kế, một bóng đèn điện.

## Slide 32
Câu 5: Chuông điện là thiết bị điện ứng dụng của:
C. Nam châm điện
A. Điôt
B. Điôt phát quang
D. Rơle

## Slide 33
Câu 6. Cho các phát biểu sau:
1) Trong một mạch điện, khi dòng điện lớn quá, dây cầu chì tự mở rộng để cho dòng điện đi qua dễ dàng hơn.
2) Sau khi sửa chữa xong mạch điện có cầu dao tự động bị chập điện, ta phải gạt cần gạt của cầu dao về vị trí mở ON để mạch điện hoạt động được.
3) Trong sơ đồ mạch điện, mũi tên vẽ trên dây dẫn biểu diễn dòng điện chạy theo chiều từ cực âm, qua các thiết bị để về cực dương của nguồn điện.
4) Sơ đồ mạch điện là ảnh chụp mạch điện thật hoặc là hình vẽ mạch điện thật nhưng với kích thước được thu nhỏ.
Những phát biểu sai là
1
3
4

## Slide 34
Luyện tập 4
Nêu các thiết bị điện mà em biết ở xe đạp điện.
Các thiết bị điện ở xe đạp điện: công tắc, acquy, còi, đèn,…

## Slide 35
Luyện tập 4
Vẽ một sơ đồ mạch điện đơn giản mô tả nguồn điện của xe đạp điện cung cấp dòng điện cho còi (có vai trò như chuông điện).
Ví dụ:

## Slide 36
Luyện tập 5
a) Mạch điện đồm: hai pin, một cầu chì, một ampe kế, một đèn LED , một công tắc và các dây dẫn điện.
b) Khi đóng công tắc, sẽ có dòng điện chạy từ cực dương đi qua cầu chì, ampe kế, đèn LED và đi về cực âm của nguồn điện.
Cho sơ đồ mạch điện như hình bên
a) Em hãy nêu tên và số lượng các thiết bị điện trong mạch.
b) Đóng công tắc, hãy mô tả hiện tượng diễn ra trong mạch điện.

## Slide 37: VẬN DỤNG

## Slide 38
Thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1
Vẽ sơ đồ mạch điện để mô tả cách mắc các bộ phận chính của đèn pin: hai pin (hai nguồn điện ghép nối tiếp), bóng đèn, công tắc và các dây dẫn điện.
Câu 2
Hiện nay, để thắp sáng, có thể lựa chọn đèn sợi đốt hoặc đèn LED. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, để có được cùng một độ sáng, thì dùng đèn LED sẽ giảm được tới 90% năng lượng điện so với dùng đèn sợi đốt. Em hãy kể một số trường hợp dùng đèn LED mà em biết.

## Slide 39: Câu 1
Ví dụ một sơ đồ mạch điện của đèn pin: 2 pin, bóng đèn, công tắc và các dây nối.

## Slide 40: Câu 2
Một số trường hợp dùng đèn LED:
Dùng đèn LED để trang trí.
Dùng đèn LED để thắp sáng.
Đèn LED sử dụng trong chiếu sáng nông nghiệp

## Slide 41
KIẾN THỨC CỐT LÕI

## Slide 42
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
01
02
Chuẩn bị Bài 22. Tác dụng của dòng điện
Ôn tập kiến thức đã học
Hoàn thành bài tập trong SBT
03