## Slide 1
Bài 9
ĐOẠN MẠCH
SONG SONG

## Slide 2
Chiếc đèn đội đầu có thể điều chỉnh để sáng đồng thời cả hai đèn hoặc chỉ chiếu sáng một đèn. Trong trường hợp này hai đèn được mắc như thế nào để có thể điều chỉnh được như vậy?

## Slide 3
NỘI DUNG BÀI HỌC
Sơ đồ đoạn mạch song song
Cường độ dòng điện trong đoạn mạch song song
Điện trở tương đương của đoạn mạch song song
Notes: 3

## Slide 4
NHIỆM VỤ: hoàn thành các câu hỏi sau
Vẽ sơ đồ mạch điện hình 9.3 khi đóng công tắc và biểu diễn chiều dòng điện trong mạch ( cá nhân)
-Với chiều dòng điện như biểu diễn, các hạt mang điện dịch chuyển theo chiều nào? ( nhóm)
- Dự đoán mối liên hệ của cường độ dòng điện trong mạch chính với cường độ dòng điện trong mạch nhánh?( nhóm)

## Slide 5: PHIẾU HỌC TẬP BÀI 9 ĐOẠN MẠCH MẮC SONG SONG Họ và tên: ……………………………………………………………… Lớp: ……………………………. Nhóm: …… Học sinh hoàn thành các câu hỏi sau:

## Slide 6: Vẽ sơ đồ mạch điện hình 9.3 khi đóng công tắc và biểu diễn chiều dòng điện trong mạch

## Slide 7: Vẽ sơ đồ mạch điện hình 9.3 khi đóng công tắc và biểu diễn chiều dòng điện trong mạch

## Slide 8: Với chiều dòng điện như biểu diễn, các hạt mang điện dịch chuyển theo chiều nào?
Dòng điện trong kim loại là dòng các electron chuyển dời ngược chiều dòng điện. Trong đoạn mạch AB hình 9.3, các electron dịch chuyển qua các bóng đèn theo chiều từ B tới A.

## Slide 9: - Dự đoán mối liên hệ của cường độ dòng điện trong mạch chính với cường độ dòng điện trong mạch nhánh:
Ta thấy electron dịch chuyển qua mạch chính, sau đó phân chia ra các mạch nhánh, vì vậy cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong các mạch nhánh.
I +

## Slide 10: I. Đoạn mạch mắc song song
1. Sơ đồ đoạn mạch mắc song song:

## Slide 11
-Học sinh đọc sách giáo khoa để trả lời các câu hỏi sau vào phiếu học tập trong 3 phút.
https://youtu.be/BXGygGXUq10
2. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch song song

## Slide 14: Hoàn thành các bước thực hiện thí nghiệm tìm hiểu mối liên hệ của cường độ dòng điện trong mạch chính với cường độ dòng điện trong mạch nhánh
Chuẩn bị:
................................................................................
b) Nêu các bước tiến hành thí nghiệm:
……………………………………………………………………………………
c) Kết quả thí nghiệm:

## Slide 15: 2. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc song song
a) Chuẩn bị: Nguồn điện 1 pin, nguồn điện 2 pin, hai điện trở R1, và R2, ba ampe kế, các dây nối, công tắc, bảng lắp mạch điện.
b) Tiến hành: (sgk)
c) Kết quả:

## Slide 16: 2. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc song song
Kết quả thí nghiệm cho thấy:Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong hai mạch nhánh:
+

## Slide 17: 2. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc song song
Từ nhiều thí nghiệm tương tự với việc thay đổi các điện trở khác nhau, luôn cho thấy: Trong đoạn mạch song song, cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong các mạch nhánh:
+ +….+

## Slide 18: 2. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc song song
+ Trong đoạn mạch song song, cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong mạch nhánh
+ Trường hợp mạch gồm hai điện trở mắc song song:
I
+ Trường hợp tổng quát:
I = +…+

## Slide 19
II. ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH SONG SONG

## Slide 20
PHIẾU HỌC TẬP 2: Nhóm: …
H1: Chứng tỏ điện trở tương đương R của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song luôn nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần R1 và R2 ............................................................................................................................................................................................................................................................................ H2: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 3 và R2 = 6 mắc song song. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………H3: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 20, R2 =30 và R3 = 6 mắc song song. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHIẾU HỌC TẬP 2: Nhóm: …

## Slide 21
Học sinh làm việc cặp đôi trong 5 phút để trả lời câu hỏi H1
II. ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH SONG SONG

## Slide 22
H1: Chứng tỏ điện trở tương đương R của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song luôn nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần R1 và R2
Theo công thức tính điện trở của đoạn dây dẫn, đoạn dây dẫn có tiết diện S càng lớn thì điện trở càng nhỏ, tức là dòng các hạt mang điện bị cản trở càng ít khi qua tiết diện càng lớn.
Trong đoạn mạch gồm hai đoạn dây dẫn giống nhau mắc song song, dòng điện đồng thời qua các mạch nhánh nên tiết diện có dòng các hạt mang điện đi qua bằng tổng tiết diện của cả hai đoạn dây dẫn. Tiết diện này lớn hơn tiết diện của từng đoạn dây dẫn nên dòng chuyển dời này sẽ bị cản trở ít hơn khiến cho điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song sẽ nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần.

## Slide 23: II. ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH SONG SONG
+ Trong đoạn mạch song song, nghịch đảo điện trở của đoạn mạch song song bằng tổng nghịch đảo của các điện trở thành phần
+ Trường hợp mạch gồm hai điện trở mắc song song:
+ Trường hợp tổng quát:
+…….+

## Slide 24
Học sinh làm việc cặp đôi trong 5 phút để trả lời câu hỏi H2, H3 vào phiếu học tập số 2
II. ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH SONG SONG

## Slide 25
H2: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở
R1 = 3 và R2 = 6 mắc song song.
Điện trở tương đương của đoạn mạch:
=> => R = 2
H3: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 20, R2 =30 và R3 = 6 mắc song song.
Điện trở tương đương của đoạn mạch:
=> => R = 10

## Slide 26: III. Luyện tập:
Hoạt động nhóm đôi: Phiếu học tập số 3
Mạch điện gồm một nguồn điện, một công tắc, hai điện trở giống nhau mắc song song. Một ampe kế được mắc nối tiếp với một điện trở vào một mạch nhánh. Em hãy vẽ sơ đồ của mạch điện này. Nếu số chỉ của ampe kế là 0, 2 A thì cường độ dòng điện trong mạch chính là bao nhiêu?

## Slide 27: Phiếu học tập số 3
Mạch điện gồm một nguồn điện, một công tắc, hai điện trở giống nhau mắc song song. Một ampe kế được mắc nối tiếp với một điện trở vào một mạch nhánh. Em hãy vẽ sơ đồ của mạch điện này. Nếu số chỉ của ampe kế là 0, 2 A thì cường độ dòng điện trong mạch chính là bao nhiêu?
Trả lời
Sơ đồ:
Số chỉ của am pe kế là 0,2 A thì cường độ dòng điện qua là :
Vì 2 điện trở giống nhau nên :
Mà
Vậy cường độ dòng điện trong mạch chính là:

## Slide 28
Đoạn mạch song song
Cường độ dòng điện – Hiệu điện thế
I = + +…
I = 𝐼_1+ 𝐼_2+…
U= = =...
U= 𝑈_1= 𝑈_2=...
Điện trở tương đương
1/𝑅=1/𝑅_1 +1/𝑅_2
Đoạn mạch song song
Cường độ dòng điện – Hiệu điện thế
Điện trở tương đương
Sơ đồ tư duy: Tổng kết bài 9.

## Slide 29: III. Luyện tập:
Hoạt động nhóm đôi: Phiếu học tập số 4
?2 Một mạch điện gồm 2 điện trở R1 = 20 Ω và R2 = 30 Ω mắc song song vào nguồn điện. Hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch là 12 V.
Tính điện trở tương đương của đoạn mạch
Tính cường độ dòng điện trong mạch chính.
?3 Biết rằng đèn đội đầu ở hình 9.1 dùng một pin gồm hai đèn mắc song song, hãy trả lời câu hỏi ở hoạt động mở đầu và vẽ sơ đồ mạch điện của đèn này.

## Slide 30: Phiếu học tập số 4
Điện trở tương đương:
thay số
b) Theo định luật Omh
Cường độ dòng điện trong mạch chính là:
Khi cần chỉ sáng một đèn, công tắc điều khiển sẽ chỉ cung cấp điện cho đèn đó, trong khi cần sáng cả hai đèn, công tắc sẽ mở hai mạch điện độc lập cho từng đèn. Điều này cho phép người sử dụng điều chỉnh đèn theo ý muốn của mình.
* Sơ đồ mạch điện

## Slide 31: IV. Vận dụng:
Có 3 đèn, 1 pin, cần mắc các đèn như thế nào để nếu một đèn bị hỏng thì các đèn còn lại vẫn có thể sáng bình thường.
Trả lời: Cần mắc đèn song song thì nếu một đèn bị hỏng thì các đèn còn lại vẫn có thể sáng bình thường.
Sơ đồ mạch điện: