## Slide 1
BÀI 8
ĐIỆN TRỞ -
ĐỊNH LUẬT OHM

## Slide 2
Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế giữa hai đầu của nó?

## Slide 3
ĐIỆN TRỞ - ĐỊNH LUẬT OHM
Tác Dụng Cản Trở Dòng Điện Của Điện Trở
Điện Trở
Định Luật Ohm
Công Thức Tính Điện Trở

## Slide 4
I.
Dụng Cản Trở Dòng Điện Của Điện Trở

## Slide 5
I. Tác Dụng Cản Trở Dòng Điện Của Điện Trở
Chuẩn bị:
Bộ nguồn điện một chiều
Thí Nghiệm
Công tắc điện
Bảng lắp mạch điện
Ampe kế
Dây nối
Thước nhôm
Thước sắt

## Slide 6
Tiến hành thí nghiệm
Lắp mạch điện như sơ đồ
Thí Nghiệm
Dùng dây nối có đầu kẹp mắc thước nhôm vào mạch điện
Đặt U = 4,5 V
Bật nguồn và đóng công tắc
Thay thước nhôm bằng thước sắt
I. Tác Dụng Cản Trở Dòng Điện Của Điện Trở

## Slide 7
PHIẾU HỌC TẬP 1
1. Tiến hành thí nghiệm và hoàn thành bảng sau:
Vật dẫn điện | Số chỉ ampe kế (A)
Thước nhôm | 
Thước sắt | 
2. nêu nhận xét về khả năng cản trở dòng điện của các vật dẫn điện dùng trong thí nghiệm.
I. Tác Dụng Cản Trở Dòng Điện Của Điện Trở

## Slide 8
PHIẾU HỌC TẬP 1
1.
Vật dẫn điện | Số chỉ ampe kế (A)
Thước nhôm | 0,40
Thước sắt | 0,10
2. Với cùng hiệu điện thế đặt vào hai đầu các vật dẫn điện khác nhau thì cường độ dòng điện chạy qua chúng cũng khác nhau.
→ Vật dẫn điện có mức độ cản trở dòng điện khác nhau
Cường độ dòng điện đi qua thước nhôm lớn hơn thước sắt,
→ thước sắt cản trở dòng điện nhiều hơn thước nhôm.

## Slide 9
Mỗi vật dẫn điện có mức độ cản trở dòng điện khác nhau
I. Tác Dụng Cản Trở Dòng Điện Của Điện Trở

## Slide 10
II. ĐIỆN TRỞ. ĐỊNH LUẬT OHM

## Slide 11
II. Điện trở. Định luật Ohm
1. Khảo sát sự phụ thuộc của I và U giữa hai đầu đoạn dây dẫn
Chuẩn bị:
Bộ nguồn điện một chiều
Thí Nghiệm
Công tắc điện
Bảng lắp mạch điện
Ampe kế
Dây nối
Vôn kế

## Slide 12
II. Điện trở. Định luật Ohm
1. Khảo sát sự phụ thuộc của I và U giữa hai đầu đoạn dây dẫn
Tiến hành thí nghiệm:
Lắp mạch điện như hình
Thí Nghiệm
Đặt U = 1,5 V
Bật nguồn và đóng công tắc
Ghi lại giá trị I
Ngắt công tắc điện.
Lần lượt điều chỉnh U = 3 V; U = 4,5 V; U = 6 V để đo giá trị I

## Slide 13
PHIẾU HỌC TẬP 2
1. Tiến hành thí nghiệm và hoàn thành bảng sau:
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4
Hiệu điện thế U (V) | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0
Cường độ dòng điện I (A) |  |  |  | 
Thương số |  |  |  | 
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4
Hiệu điện thế U (V) | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0
Cường độ dòng điện I (A) |  |  |  | 
2. Nêu nhận xét về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây dẫn
3. Nêu nhận xét về tỉ số đối với đoạn dây dẫn trong thí nghiệm

## Slide 14
0,5
0
1
1,5
A
+
_
A
A
B
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
K
V
Lần đo1: Hiệu điện thế = 1,5V – Cường độ dòng điện = 0,1A

## Slide 15
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
A
B
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
K
V
Lần đo 2: Hiệu điện thế = 3V Cường độ dòng điện = 0,2A

## Slide 16
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
A
B
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
K
V
Lần đo 3: Hiệu điện thế = 4,5V – Cường độ dòng điện = 0,3A

## Slide 17
0,5
0
1
1,5
A
+
-
A
A
B
K
5
3
2
0
1
4
6
V
-
+
K
V
Lần đo 4: Hiệu điện thế = 6V – Cường độ dòng điện = 1A

## Slide 18
PHIẾU HỌC TẬP 2
1.
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4
Hiệu điện thế U (V) | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0
Cường độ dòng điện I (A) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4
Thương số | 15 | 15 | 15 | 15
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4
Hiệu điện thế U (V) | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0
Cường độ dòng điện I (A) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4
 | 15 | 15 | 15 | 15
2. Khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn điện tăng, cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn điện cũng tăng theo tỉ lệ không đổi U:I = 15.
3. Tỉ số đối với đoạn dây dẫn không đổi

## Slide 19
II. Điện trở. Định luật Ohm
2. Vẽ đồ thị biểu diễn sựu phụ thuộc của I và U giữa hai đầu đoạn dây dẫn
Dựa vào số liệu sau, ta vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện I vào hiệu điện thế U giữa hai đẩu đoạn dây dẫn
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4
Hiệu điện thế U (V) | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0
Cường độ dòng điện I (A) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4
Thương số | 15 | 15 | 15 | 15
Lần đo | 1 | 2 | 3 | 4
Hiệu điện thế U (V) | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0
Cường độ dòng điện I (A) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4
 | 15 | 15 | 15 | 15

## Slide 20
II. Điện trở. Định luật Ohm
2. Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I và U giữa hai đầu đoạn dây dẫn
Bước 1: Vẽ hệ trục tọa độ
U - trục hoành; I - trục tung
1,5
4,5
6
0,1
0,3
3
0,2
1,4
U(V)
I(A)
Bước 2: Vẽ các điểm A, B, C, D, trên hệ trục toạ độ
Mỗi điểm ứng với một cặp U, I
A (1,5; 0,3) B(3; 0,6)
C (4,5; 0,9) B(6; 1,2)
A
B
C
D
0
Bước 3: Nối các điểm vừa vẽ

## Slide 21
II. Điện trở. Định luật Ohm
2. Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I và U giữa hai đầu đoạn dây dẫn
Nêu nhận xét về hình dạng của đồ thị.
Đồ thị là đường thẳng đi qua gốc O của trục tọa độ và được xác định bằng hàm số U = 15I

## Slide 22
Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế giữa hai đầu của nó?
Với 1 đoạn dây dẫn nhất định, U tăng → I tăng, U giảm → I giảm với tỉ lệ luôn không đổi

## Slide 23
Với 1 đoạn dây dẫn nhất định, U tăng → I tăng, U giảm → I giảm
Với các dây dẫn khác nhau cùng một hiệu điện thế thì cường độ dòng điện qua dây dẫn có giống nhau không?
II. Điện trở. Định luật Ohm
3. Điện trở của một đoạn dây dẫn

## Slide 24
0
2
0.5
A
K
1
0
10
4
V
2
8
6
1.5
Dây nhôm
Đo I tương ứng với U đặt vào hai đầu dây nhôm
II. Điện trở. Định luật Ohm
3. Điện trở của một đoạn dây dẫn

## Slide 25
Hiệu điện thế (V) | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9
Cường độ dòng điện (A) | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8
Thương số |  |  |  |  | 
Hiệu điện thế (V) | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9
Cường độ dòng điện (A) | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8
Giá trị của U và I trong thí nghiệm với dây dẫn nhôm

## Slide 26
Đo I tương ứng với U đặt vào hai đầu dây sắt
0
2
0.5
A
K
1
0
10
4
V
2
8
6
1.5
Dây sắt
II. Điện trở. Định luật Ohm
3. Điện trở của một đoạn dây dẫn

## Slide 27
Hiệu điện thế (V) | 4 | 6 | 8 | 9 | 10
Cường độ dòng điện (A) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,5
Thương số |  |  |  |  | 
Hiệu điện thế (V) | 4 | 6 | 8 | 9 | 10
Cường độ dòng điện (A) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,5
Giá trị của U và I trong thí nghiệm với dây dẫn sắt

## Slide 28
Hiệu điện thế (V) | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9
Cường độ dòng điện (A) | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8
Thương số |  |  |  |  | 
Hiệu điện thế (V) | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9
Cường độ dòng điện (A) | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8
Dây nhôm
Dây sắt
Hiệu điện thế (V) | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9
Cường độ dòng điện (A) | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8
Thương số |  |  |  |  | 
Hiệu điện thế (V) | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9
Cường độ dòng điện (A) | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8
Tính thương số đối với mỗi dây dẫn dựa vào kết quả hai bảng bên
5
5
5
5
5
20
20
20
20
20

## Slide 29
Hiệu điện thế (V) | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9
Cường độ dòng điện (A) | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8
Thương số |  |  |  |  | 
Hiệu điện thế (V) | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9
Cường độ dòng điện (A) | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8
Dây nhôm
Dây sắt
Hiệu điện thế (V) | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9
Cường độ dòng điện (A) | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8
Thương số |  |  |  |  | 
Hiệu điện thế (V) | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9
Cường độ dòng điện (A) | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8
Nhận xét giá trị của thương số đối với hai dây dẫn khác nhau.
5
5
5
5
5
20
20
20
20
20
Đối với hai dây dẫn khác nhau thương số khác nhau

## Slide 30
Với mỗi dây dẫn thì thương số có giá trị xác định và không đổi.
Với hai dây dẫn khác nhau thì thương số có giá trị khác nhau.
II. Điện trở. Định luật Ohm

## Slide 31
Hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần
II. Điện trở. Định luật Ohm

## Slide 32
2. ĐIỆN TRỞ
Trị số R = không đổi đối với mỗi dây dẫn và được gọi là điện trở của dây dẫn dẫn đó
Kí hiệu:
Đơn vị: Ω (Ôm); 1 Ω =
Điện trở biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn.
Ngoài ra: k Ω, m Ω
1k Ω = 1000 Ω
1m Ω = 1000000 Ω
II. Điện trở. Định luật Ohm

## Slide 33
Một số hình ảnh của điện trở

## Slide 34
Có hai đoạn dây khác nhau. Lần lượt đặt hiệu điện thế U = 12 V vào giữa hai đầu của mỗi đoạn dây dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn thứ nhất là I1 = 1,2 A, qua đoạn dây dẫn thứ hai là I2 = 0,8 A. Tính điện trở của mỗi đoạn dây dẫn đó.

## Slide 35
Điện trở của đoạn dây thứ nhất:
R1 = = = 10 Ω
Điện trở của đoạn dây thứ hai:
R2 = = = 15 Ω

## Slide 36
Mối quan hệ giữa U, I và R là gì?

## Slide 37
HỆ THỨC
I =
U đo bằng vôn (V)
I đo bằng ampe (A)
R đo bằng ôm (Ω )
PHÁT BIỂU
Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây.
Định luật Ohm

## Slide 38
Từ hệ thúc định luật Ôm, hãy viết công thức tính U theo I và R

## Slide 39
U = I. R
R =
I =
II. Điện trở. Định luật Ohm

## Slide 40
Cho đoạn dây dẫn có điện trở R = 20 Ω.
a) Khi mắc đoạn dây dẫn này vào hiệu điện thế 6 V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là bao nhiêu?
b) Muốn cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn này tăng thêm 0,3 A so với trường hợp trên thì hiệu điện thế đặt giữa hai đầu đoạn dây dẫn khi đó là bao nhiêu?

## Slide 41
Tóm tắt
R = 20 Ω
U = 6V
I = ?
b.
I tăng thêm 0,3A
U = ?
GIẢI
a. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn:
I = = = 0,3A
b. I tăng thêm 0,3 A → I = 0,3 + 0,3 = 0,6 A
Hiệu điện thế khi đó là
U = I.R = 0,6.20 = 12V

## Slide 42
III. CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ

## Slide 43
III. Công thức tính điện trở
Điện trở suất là gì?
Điện trở suất là đại lượng đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện của vật liệu ở
Điện trở suất của một vật liệu có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài 1m và có tiết diện 1m2
Kí hiệu : ρ ( rô )
Đơn vị : Ωm ( ôm mét )

## Slide 44
III. Công thức tính điện trở
Bảng điện trở suất của một số chất (ở 20oC)
Kim loại |  | Hợp kim | 
Bạc | 1,6.10-8 | Nickeline | 0,40.10-6
Đồng | 1,7.10-8 | Manganin | 0,43.10-6
Nhôm | 2,8.10-8 | Constantan | 0,50.10-6
Volfram | 5,5.10-8 | Nichrome | 1,10.10-6
Điện trở suất càng nhỏ thì khả năng dẫn điện càng tốt

## Slide 45
Trong ba chất sắt, đồng, nichrome thì chất nào dẫn điện tốt nhất, chất nào dẫn điện kém nhất?
Trong ba chất, nichrome dẫn điện tốt nhất, đồng dẫn điện kém nhất.
III. Công thức tính điện trở

## Slide 46
III. Công thức tính điện trở
Điện trở của một đoạn dây dẫn ở một nhiệt độ xác định phụ thuộc vào vật liệu, kích thước và hình dạng của nó
Tiết diện S
Chiều dài l
Điện trở suất

## Slide 47
III. Công thức tính điện trở
R: điện trở (Ω)
p: điện trở suất (Ωm)
l: chiều dài dây dẫn (m)
S: tiết diện dây dẫn (m2)

## Slide 48
Tính điện trở của cuộn dây dẫn nhiệt trong một bếp điện làm bằng nichrome có chiều dài tổng cộng 6,5 m và tiết diện 0,2 mm2.

## Slide 49
Tóm tắt
p = 1,1.10-6
l = 6,5 m
S = 0,2 mm2
= 0,2.10-9m
GIẢI
Điện trở của cuộn dây dẫn nhiệt này là:

## Slide 50
VẬN DỤNG

## Slide 51
A
D
C
B
D. Cường độ dòng địên chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu địên thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây
A. Cường độ dòng địên chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu địên thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ thuận với điện trở của dây
B. Cường độ dòng địên chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu địên thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ thuận với điện trở của dây
C. Cường độ dòng địên chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu địên thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây
CÂU 1: Nội dung định luật Ôm:

## Slide 52
CÂU 2: Đơn vị điện trở là:
A
B
C
D
Ôm (Ω)
Oát (W)
Vôn (V)
Ampe (A)

## Slide 53
CÂU 3: Hệ thức của định luật Ôm
A
B
C
D
U = I. R
I =
R =
R = I. U

## Slide 54
CÂU 4: Thuật Lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.
…………. của dây dẫn càng nhỏ thì dây dẫn đó dẫn điện càng tốt.
A. Điện trở
C. Cường độ
B. Chiều dài
D. Hiệu điện thế

## Slide 55
CÂU 5: Một dây dẫn có điện trở 50 Ω chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 300mA. Hiệu điện thế lớn nhất đặt giữa hai đầu dây dẫn đó là:
A. 1500 V
C. 6 V
B. 60 V
D. 15 V

## Slide 56
Câu 6: Một bóng đèn lúc thắp sáng có điện trở 12 Ω cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là 0,5 A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó.

## Slide 57
TÓM TẮT
R = 12 Ω
I = 0,5A
U = ?
GIẢI
Áp dụng công thức:
I = → U = I. R = 12.0,5 = 6 (V)
Vậy: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn là 6V.

## Slide 58
Câu 7: Đặt cùng một hiệu điện thế vào hai đầu các dây dẫn có điện trở R1 và R2 =3R1. Dòng điện chạy qua dây dẫn nào có cường độ lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

## Slide 59
TÓM TẮT
U1= U2= U
R2 = 3.R1
So sánh I1 và I2
GIẢI
Áp dụng công thức:
I =
Vậy: I1 gấp 3 lần I2
→ I1 =
I2 = =
→ = = . = 3 → I1 = 3I2

## Slide 60
Câu 8: Cần làm một biến trở 20 bằng một dây constantan có tiết diện 1 mm2 và điện trở suất 0,5.10-6. Chiều dài của dây constantan là bao nhiêu?
GIẢI

## Slide 61
Câu 9: Một dây dẫn bằng nicrom dài 15m, tiết diện 0,3 mm2 được mắc vào hai điểm có hiệu điện thế U. Biết điện trở suất của nicrom 1,1.10-6 Ω.m. Tính điện trở của dây dẫn.
GIẢI

## Slide 62
Câu 10: Một dây dẫn bằng nicrom dài 15m, tiết diện 0,3 mm2 được mắc vào hai điểm có hiệu điện thế 220V. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.
GIẢI

## Slide 63
Thời gian là vàng – Tiết kiệm thời gian của Quý thầy cô
Sở hữu Trọn bộ Giáo án Word + Power Point KHTN 9
cả 3 bộ sách (KNTT + CTST + Cánh Diều) Chỉ 99k
CHÚ Ý
Dành cho Quý thầy cô còn thiếu
Bằng cấp – Chứng chỉ
Khai giảng liên tục các lớp
Tin, Anh văn, CDNN, NVSP, TLHĐ…
Hình thức học và Thi: Online
Tuyển sinh Toàn quốc!
Zalo: 0914.058.850 (Mr Tuấn Thành)
Trân trọng!

## Slide 64
THANKS!!!