## Slide 1: Kiểm tra bài cũ
Bản vẽ kĩ thuật (gọi tắt là bản vẽ) trình bày thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế
Câu 1: Thế nào là bản vẽ kĩ thuật ?

## Slide 2: Kiểm tra bài cũ
Tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật
- Khổ giấy:
- Tỉ lệ của bản vẽ:
- Đường nét:
- Ghi kích thước:
Câu 2: Hãy trình bày các tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật?
A0, A1, A2, A3, A4
tỉ lệ thu nhỏ, tỉ lệ nguyên hình, tỉ lệ phóng to.
nét liền đậm, nét liền mảnh, nét đứt, nét gạch chấm mảnh.
dựng 2 đường gióng kích thước.
vẽ đường kích thước.
ghi số đo kích thước.

## Slide 3: Tiết: 1-5 Bài: 2 HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

## Slide 4: 1. HÌNH CHIẾU VẬT THỂ.
Hãy quan sát hình vẽ và cho biết hình vẽ đó nói lên điều gì?
Bài 2 : HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
Hướng quan sát vật
Vật thể
Bóng của vật thể

## Slide 5: 1. HÌNH CHIẾU VẬT THỂ.
Hình chiếu của vật thể là hình nhận được trên mặt phẳng sau khi ta chiếu vật lên trên mặt phẳng đó.
Bài 2 : HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
1.1. KHÁI NIỆM.
Mặt phẳng chứa hình chiếu gọi là mặt phẳng hình chiếu.

## Slide 6: 1. HÌNH CHIẾU VẬT THỂ.
1.2. CÁC PHÉP CHIẾU.

## Slide 7: - Phép chiếu xuyên tâm: Các tia chiếu xuất phát từ 1 điểm.
- Phép chiếu song song: Các tia chiếu song song với nhau. - Phép chiếu vuông góc: Các tia chiếu song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng chiếu (Là trường hợp đặt biệt của phép chiếu song song).
=> Như vậy, đặc điểm của các tia chiếu khác nhau sẽ cho ta các phép chiếu khác nhau.

## Slide 8: 1. HÌNH CHIẾU VẬT THỂ.
1.2. CÁC PHÉP CHIẾU.
- Phép chiếu vuông góc: dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc.
- Phép chiếu song song và phép chiếu xuyên tâm: dùng để vẽ hình biểu diễn 3 chiều (Hình 3 D).

## Slide 9: 1. HÌNH CHIẾU VẬT THỂ.
Bài 2 : HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
1.1. KHÁI NIỆM.
1.2. CÁC PHÉP CHIẾU.
2. PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT.
2.1. CÁC MẶT PHẲNG CHIẾU.

## Slide 10: 1. HÌNH CHIẾU VẬT THỂ.
Bài 2: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
2. PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT.
2.1. CÁC MẶT PHẲNG CHIẾU.
Để diễn tả hình dạng của vật thể, ta lần lượt chiếu vuông góc vật thể theo ba hướng khác nhau lên ba mặt phẳng chiếu. Như hình sau:

## Slide 11
CÁC MẶT PHẲNG CHIẾU
- Maët phaúng chính dieän goïi laø maët phaúng chieáu ñöùng.
A. Maët phaúng
chieáu ñöùng
Notes: 11

## Slide 12
CÁC MẶT PHẲNG CHIẾU
- Maët phaúng nằm ngang goïi laø maët phaúng chieáu bằng.
A. Maët phaúng
chieáu ñöùng
Notes: 12

## Slide 13
CÁC MẶT PHẲNG CHIẾU
Maët phaúng
chieáu ñöùng
- Maët phaúng beân phaûi laø maët phaúng chieáu caïnh.
Notes: 13

## Slide 14: 2.1. CÁC MẶT PHẲNG CHIẾU
Quan sát từ phía trước bóng vật thể in phía sau.
Quan sát từ bên trái bóng vật thể in bên phải.
Quan sát từ trên xuống bóng vật thể in bên dưới
Ứng với 3 mặt phẳng chiếu thì … Phải có 3 hình chiếu.
Notes: 14

## Slide 15
CÁC HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
- Hình chieáu ñöùng coù höôùng chieáu töø tröôùc tôùi.
- Hình chieáu caïnh coù höôùng chieáu töø traùi sang.
- Hình chieáu baèng coù höôùng chieáu töø treân xuoáng.
1
2
3

## Slide 16
CÁC HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
- Hình chieáu ñöùng coù höôùng chieáu töø tröôùc tôùi.
- Hình chieáu caïnh coù höôùng chieáu töø traùi sang.
- Hình chieáu baèng coù höôùng chieáu töø treân xuoáng.
1. Hình Chiếu đứng
2. Hình Chiếu cạnh
3. Hình Chiếu bằng

## Slide 17: 2.2. Các hình chiếu
Quan sát từ phía trước vẽ hình chiếu đứng. (là hình chiếu làm chuẩn)
Quan sát từ bên trái vẽ hình chiếu cạnh, đặt bên phải hình chiếu đứng.
Quan sát từ trên xuống vẽ hình chiếu bằng, đặt bên dưới hình chiếu đứng.
(cách nhận biết 3 hình chiếu của phép chiếu vuông góc)
Notes: 17

## Slide 18: 2.3. VỊ TRÍ CÁC HÌNH CHIẾU
Sau khi hình chiếu được chiếu lên trên các mặt phẳng chiếu, thì vị trí của các hình chiếu trên bản vẽ được sắp xếp như thế nào?
Notes: 18

## Slide 19
Sau khi chiếu vật thể, mặt phẳng chiếu bằng được mở một góc 90° xuống dưới còn mặt phẳng chiếu cạnh được mở một góc 90° sang bên phải để 3 mặt phẳng nằm trên cùng một mặt phẳng.
Em hãy điền tên hình chiếu vào các vị trí của hình trên?
?

## Slide 20
HÌNH CHIEÁU ÑÖÙNG
HÌNH CHIEÁU CAÏNH
HÌNH CHIEÁU BAÈNG
Lưu ý: khoảng cách từ hình chiếu bằng tới hình chiếu đứng bằng khoảng cách từ hình chiếu cạnh tới hình chiếu đứng.

## Slide 21
HÌNH CHIEÁU ÑÖÙNG
HÌNH CHIEÁU CAÏNH
HÌNH CHIEÁU BAÈNG
1
2
3
2.3. VỊ TRÍ CÁC HÌNH CHIẾU
Notes: 21

## Slide 22: Chú ý: trên bản vẽ có quy định: - Không vẽ các đường bao của các mặt phẳng chiếu. - Cạnh thấy của vật thể được vẽ bằng nét liền đậm. - Cạnh khuất của vật thể được vẽ bằng nét đứt.

## Slide 23
Em hãy nhận xét đánh giá và tìm ra 3 hình chiếu của vật thể

## Slide 24
3 hình chiếu của vật thể được đặt như thế nào?
HÌNH CHIEÁU ÑÖÙNG
HÌNH CHIEÁU CAÏNH
HÌNH CHIEÁU BAÈNG

## Slide 25
Vị trí đúng của 3 hình chiếu
1
2
3
1. HÌNH CHIEÁU ÑÖÙNG
2. HÌNH CHIEÁU BẰNG
3. HÌNH CHIEÁU CẠNH
HÌNH CHIEÁU ÑÖÙNG
HÌNH CHIEÁU CAÏNH
HÌNH CHIEÁU BAÈNG

## Slide 26
Hãy cho biết khối đa diện trong mỗi trường hợp ở Hình 2.7 được bao bởi các hình gì?

## Slide 27
Hãy cho biết khối đa diện trong mỗi trường hợp ở Hình 2.7 được bao bởi các hình gì?
a) Khối hình hộp chữ nhật được bao bởi các đa giác hình chữ nhật.
b) Khối lăng trụ được bao bởi các đa giác hình chữ nhật và hình tam giác.
c) Khối hình chóp được bao bởi các đa giác hình chữ nhật và hình tam giác.

## Slide 28
3. HÌNH CHIẾU KHỐI ĐA DIỆN
3.1. KHỐI ĐA DIỆN
Khối đa diện là khối được bao bởi các hình đa giác phẳng
Khối đa diện thường gặp: Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ, hình chóp đều.

## Slide 29
3.2 HÌNH CHIẾU KHỐI ĐA DIỆN
Hình hộp chữ nhật được bao bởi sáu hình chữ nhật.
H.2.8 Hình hộp chữ nhật
a
h
b
Hình hộp chữ nhật có 3 kích thước:
a : chiều dài
b : chiều rộng
h : chiều cao

## Slide 30: 3. HÌNH CHIẾU KHỐI ĐA DIỆN
Khối đa diện là khối được bao bởi các hình đa giác phẳng.
Khối đa diện thường gặp: Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ, hình chóp đều.
Khối đa diện có 3 kích thước:
Lưu ý
Đối với hình vuông ghi ký hiệu 🗆 (vuông) trước con số đo kích thước có thể ghi bên ngoài.
3.1. Khối đa diện:
a : chiều dài
b : chiều rộng
h : chiều cao
Notes: 30

## Slide 32
H.2.8 Hình hộp chữ nhật
a
h
b
A
C
B
 | Hướng quan sát | Tên gọi hình chiếu tương ứng
A |  | 
B |  | 
C |  | 
hình chiếu đứng
hình chiếu cạnh
hình chiếu bằng
Từ bên trái
Từ bên trên
Từ bên trước
Hãy xác định hướng quan sát
và tên gọi hình chiếu tương ứng ?

## Slide 33
a
h
b
h
a
b
H 4.2
H 4.3
Hình | Hướng quan sát | Tên gọi hình chiếu tương ứng | Vị trí hình chiếu tương ứng
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
hình chiếu đứng
hình chiếu cạnh
hình chiếu bằng
Từ bên trái
Từ bên trên
Từ phía trước
Đặt bên phải
Đặt bên dưới
Làm chuẩn

## Slide 34
Hãy nhận xét hình dạng của hình phẳng (đường gạch chéo) ở mỗi trường hợp trong hình 2.9.

## Slide 35
Hãy nhận xét hình dạng của hình phẳng (đường gạch chéo) ở mỗi trường hợp trong hình 2.9.
a) Hình chữ nhật.
b) Hình tam giác vuông.
c) Nửa hình tròn.

## Slide 36: 4. HÌNH CHIẾU KHỐI TRÒN XOAY
a) Hình trụ
c) Hình cầu
b) Hình nón
4.1 Khối tròn xoay:

## Slide 37: Hình truï
Hình trụ được tạo thành như thế nào?
Khi quay một hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ
HOME
NEXT
BACK

## Slide 38: Hình noùn
Hình nón được tạo thành như thế nào?
Khi quay một hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định, ta được hình nón.
HOME
NEXT
BACK

## Slide 39: Hình caàu
Hình cầu được tạo thành như thế nào?
Khi quay nửa hình tròn quanh đường kính cố định, ta được hình cầu

## Slide 40: Nhaän xeùt chung
Khoái troøn xoay laø khoái hình hoïc
taïo thaønh khi quay moät hình phaúng
quanh moät trục quay coá ñònh cuûa hình

## Slide 41
4.1. Khối tròn xoay
4. HÌNH CHIẾU KHỐI TRÒN XOAY
- Khối tròn xoay được tạo thành khi quay một mặt phẳng quanh một cạnh cố định của hình
- Khối tròn xoay thường gặp là hình trụ, hình nón, hình cầu.
- Lưu ý:
Đối với hình tròn đường ghi kích thước có thể vẽ trùng với đường kính và ghi ký hiệu Ø (phi) phía trước.
Đối với cung tròn đường ghi kích thước có thể vẽ trùng với bán kính và ghi ký hiệu R phía trước.

## Slide 42
Quan sát Hình 2.10 và nhận xét hình dạng các hình chiếu của khối tròn xoay.
HƯỚNG | HÌNH CHIẾU | HÌNH DẠNG
A |  | 
B |  | 
C |  | 
đứng
bằng
cạnh
hình chữ nhật
hình tròn
hình chữ nhật

## Slide 43
4.2. Hình chiếu khối tròn xoay
4. HÌNH CHIẾU KHỐI TRÒN XOAY
- Hình chiếu mặt đáy của các khối tròn xoay là hình tròn.
- Hình chiếu còn lại của hình trụ là hình chữ nhật và của hình nón là hình tam giác cân.
- Hình chiếu theo các hướng chiếu của hình cầu là các hình tròn giống nhau.

## Slide 44
Các em hãy quan sát bảng 2.1 và hình 2.13 hình 2.14 từ SGK trang 17

## Slide 45
LUYỆN TẬP
Bài tập 1. Cho hình chóp đều đáy vuông có chiều cao h = 60 mm, chiều dài cạnh đáy a = 40 mm (Hình 2.13). Hãy vẽ và ghi kích thước hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh mới sau khi đặt mặt đáy của hình chóp đáy vuông này song song với mặt phẳng chiếu cạnh (tỉ lệ 1:1).

## Slide 46
5. Quy trình vẽ hình chiếu vuông góc
Bước 1. Xác định đặc điểm hình dạng và kích thước của vật thể
Chiều dài
Chiều rộng
Chiều cao:
40
40
60
Vật thể có dạng hình chóp đều đáy vuông

## Slide 47
Quy trình vẽ hình chiếu vuông góc
Bước 2. Xác định được hướng chiếu theo phép chiếu vuông góc.
A
Quan sát từ trước
C
Quan sát từ trái
B
Quan sát từ trên

## Slide 48
Quy trình vẽ hình chiếu vuông góc
Bước 3: Xác định vị trí và tỉ lệ các hình chiếu trên giấy vẽ.
Vẽ theo tỉ lệ nguyên hình 1:1
HÌNH CHIEÁU ÑÖÙNG
HÌNH CHIEÁU CAÏNH
HÌNH CHIEÁU BAÈNG
1
2
3

## Slide 49
Quy trình vẽ hình chiếu vuông góc
Bước 4. Vẽ các hình chiếu vuông góc của khối hình học
1. HÌNH CHIEÁU ÑÖÙNG
laøm chuaån veõ tröôùc a = 40, h = 60
2. HÌNH CHIEÁU CAÏNH
ñaët ngay beân phaûi HÌNH CHIEÁU ÑÖÙNG a = 40, h = 60
3. HÌNH CHIEÁU BAÈNG
ñaët ngay beân döôùi HÌNH CHIEÁU ÑÖÙNG a = 64

## Slide 50
LUYỆN TẬP
Bài tập 1. Cho hình chóp đều đáy vuông có chiều cao h = 60 mm, chiều dài cạnh đáy a = 40 mm (Hình 2.13). Hãy vẽ và ghi kích thước hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh mới sau khi đặt mặt đáy của hình chóp đáy vuông này song song với mặt phẳng chiếu cạnh (tỉ lệ 1:1).

## Slide 51
LUYỆN TẬP
Bài tập 1. Cho hình chóp đều đáy vuông có chiều cao h = 60 mm, chiều dài cạnh đáy a = 40 mm (Hình 2.13). Hãy vẽ và ghi kích thước hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh mới sau khi đặt mặt đáy của hình chóp đáy vuông này song song với mặt phẳng chiếu cạnh (tỉ lệ 1:1).

## Slide 52
LUYỆN TẬP
Bài tập 2. Vẽ và ghi kích thước các hình chiếu của vật thể đơn giản ở Hình 2.14 (tỉ lệ 1:1).

## Slide 53
LUYỆN TẬP
Bài tập 2. Vẽ và ghi kích thước các hình chiếu của vật thể đơn giản ở Hình 2.14 (tỉ lệ 1:1).