## Slide 1
Để lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa các mạch điện, thiết bị điện, đồ dùng điện trong gia đình, cần sử dụng các dụng cụ đo điện cơ bản.
Các em hãy quan sát hình 2.1 và cho biết dụng cụ đo điện đang được sử dụng để đo đại lượng nào?
KHỞI ĐỘNG

## Slide 2
BÀI 2. DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN CƠ BẢN
Để lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa các mạch điện, thiết bị điện, đồ dùng điện trong gia đình. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một số dụng cụ đo điện cơ bản.

## Slide 3
NỘI DUNG BÀI HỌC
I. Một số dụng cụ đo điện cơ bản
1
Đồng hồ vạn năng
2
Ampe kìm (kẹp)
3
Công tơ điện
II. Sử dụng một só dụng cụ đo điên cơ bản
1
Mục tiêu
2
Tiêu chí đánh giá
3
Chuẩn bị
2
Các bước tiến hành
3
Thực hiện

## Slide 4
I. Một số dụng cụ đo điện cơ bản

## Slide 5
KHÁM PHÁ
Quan sát Hình 1.2 và cho biết: đồng hồ vặn năng có cấu tạo gồm những bộ phận cơ bản nào?
Hình 2.2. Cấu tạo cơ bản của đồng hồ vặn năng
1. Đồng hồ vạn năng
Nút nguồn
Màn hình hiễn thị
Vỏ
Các thang đo
Nút xoai chọn thang đo
Giắc căm que đo
Que đo

## Slide 6
a. Chức năng
Đồng hồ vặn năng là dụng cụ để đo các thông số điện một chiều hoặc xoai chiều như đo cường độ dòng điện, đo hiệu điện thế, đo điện trở,..
1. Đồng hồ vạn năng

## Slide 7
b. Cấu tạo
nút nguồn
màn hình hiễn thị
vỏ
các thang đo
Nút xoay chọn thang đo
Giắc căm que do
Que đo
1. Đồng hồ vạn năng
Hình 2.2. Cấu tạo cơ bản của đồng hồ vặn năng

## Slide 8
Đồng hồ vạn năng kim

## Slide 9
KHÁM PHÁ
Quan sát Hình 1.2 và cho biết: đồng hồ vặn năng có cấu tạo gồm những bộ phận cơ bản nào?
Hình 2.3. Cấu tạo cơ bản của ampe kìm
2. Ampe kìm (kẹp)
Hàm kẹp
Vỏ
Lẩy mở hàm kẹp
Thang đo
Nút xoai chọn thang đo
Màn hình hiển thị
Giắc căm que đo
Que đo

## Slide 10
a. Chức năng
Ampe kim là dụng cụ đo dòng điện xoay chiều. Một số loài tham gia kiềm có tích hợp tính năng giống như đồng hồ vạn năng.
2. Ampe kìm

## Slide 11
b. Cấu tạo
2. Ampe kìm
Hình 2.3. Cấu tạo cơ bản của ampe kìm
Hàm kẹp
Vỏ
Lẩy mở hàm kẹp
Thang đo
Nút xoai chọn thang đo
Màn hình hiển thị
Giắc căm que đo
Que đo

## Slide 12: Môt số loại ampe kìm

## Slide 13
KHÁM PHÁ
Quan sát Hình 1.2 và cho biết: đồng hồ vặn năng có cấu tạo gồm những bộ phận cơ bản nào?
Hình 2.4. Cấu tạo cơ bản của một công tơ điện 1 pha kỹ thuật số
2. Công tơ điện
Màn hình hiển thị
Vỏ
Các cực nối điện

## Slide 14
a. Chức năng
Công tơ điện là dụng cụ đo lượng điện năng tiêu thụ của một hộ gia đình hoặc một doanh nghiệp. Đối với mạng điện trong nhà công tơ điện công tơ điện được sử dụng là công tơ điện một pha.
3. Công tơ điện

## Slide 15
Hình 2.4. Cấu tạo cơ bản của một công tơ điện 1 pha kỹ thuật số
3. Công tơ điện
Màn hình hiển thị
Vỏ
Các cực nối điện
a. cấu tạo

## Slide 16: Môt số loại công tơ điện

## Slide 17
Môt số loại công tơ điện

## Slide 18
Môt số loại công tơ điện