## Slide 2
Câu hỏi 1: Dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích gọi là………
dòng điện

## Slide 3
Câu hỏi 2: Nghĩa của từ “battery” là………….
“pin”

## Slide 4
Câu hỏi 3: …………. là những hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp. Cải thiện môi trường, đảm bảo cân bằng sinh thái
Bảo vệ môi trường

## Slide 5
Câu hỏi 4: Một động cơ đang hoạt động ở gần bạn mà bạn không nghe thấy vì chúng không gây ra……...
tiếng ồn

## Slide 6
Câu hỏi 5: ………là trạng thái mà con người, thiết bị và môi trường được bảo vệ, ngăn ngừa các yếu tố có hại có thể phát sinh
An toàn

## Slide 7
Câu hỏi 6: Đón Tết: “vui tươi, lành mạnh, an toàn và ……………….”
tiết kiệm

## Slide 8: XE ÔTÔ ĐIỆN
Pin là một bộ phận quan trọng của các dòng xe điện.
Khi pin được nạp đầy, xe có thể di chuyển được quãng đường hàng trăm kilômét.
Ưu điểm: bảo vệ môi trường, an toàn, tiết kiệm, không phát ra tiếng ồn.

## Slide 9
Pin trong xe điện sau khi sạc lại có thể tạo ra dòng điện chạy khá lâu trong mạch kín?
PIN

## Slide 10: Chương 4 Dòng điện Mạch điện

## Slide 11: Bài 22 Cường độ dòng điện
VẬT LÝ 11 KNTT
Vũ Đình Khang
09.73.72.88.89
Vũ Đình Khang
09.73.72.88.89

## Slide 12: 03 Cường độ dòng điện Công thức tính cường độ dòng điện 04 Biểu thức liên hệ giữa cường độ dòng điện với mật độ và tốc độ của các hạt mang điện Nội dung chính 01 02 Dòng điện chạy trong dây dẫn kim loại

## Slide 13: 01 Cường độ dòng điện

## Slide 14: Chương trình THCS
Điền vào chỗ trống:
“Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho …………… của dòng điện”

## Slide 15
I. Cường độ dòng điện:
1. đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện.

## Slide 16: Công thức tính cường độ dòng điện 02

## Slide 17: PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Câu 1: Hình ảnh sau mô tả các điện tích dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn theo phương vuông góc với tiết diện thẳng của dây dẫn.
Nếu lượng điện tích chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn càng lớn thì cường độ dòng điện qua dây dẫn có đặc điểm gì?

## Slide 18: KẾT QUẢ PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Hướng dẫn: Nếu lượng điện tích chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn càng lớn thì cường độ dòng điện qua dây dẫn càng mạnh.

## Slide 19: PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Câu 2: Vậy độ lớn của điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của một dây dẫn trong một đơn vị thời gian gọi là gì?

## Slide 20: KẾT QUẢ PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Hướng dẫn: Vậy độ lớn của điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của một dây dẫn trong một đơn vị thời gian gọi là cường độ dòng điện.

## Slide 21: PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Câu 3: Viết công thức tính cường độ dòng điện ? Giải thích và nêu đơn vị đo từng đại lượng có mặt trong công thức? Từ biểu thức: q = I. t hãy cho biết ý nghĩa của đơn vị điện lượng?

## Slide 22
2. Công thức tính cường độ dòng điện:
I: là cường độ dòng điện (A).
q: là điện lượng (C).
t: là thời gian (s).
=> q = I.t  1C = 1A.1s
1 Culông là tổng điện lượng của các hạt mang điện chạy qua tiết diện thẳng của một dây dẫn trong 1s bởi dòng điện có cường độ 1A

## Slide 23
Trên một thiết bị dùng để nạp điện cho điện thoại di động có ghi thông số 10000 mAh. Thông số 10000 mAh cho biết điều gì?

## Slide 24
Con số 10000 mAh cho biết dung lượng của pin
10000 mAh = 36000 A.s tức là tổng điện lượng chạy qua tiết diện thẳng của pin trong 1s bởi dòng điện có cường độ 36000 A.
Khả năng lưu trữ năng lượng của pin

## Slide 25: Dòng điện chạy trong dây dẫn kim loại 03

## Slide 26: PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Câu 1: Trong kim loại, hạt mang điện tự do là gì? Vì sao nó có tên là electron tự do?
- Muốn cho chúng dẫn điện thì ta phải làm gì?
- Nêu quy ước chiều dòng điện?
- Trong kim loại, các electron tự do dịch chuyển cùng hay ngược với chiều dòng điện quy ước?

## Slide 27: KẾT QUẢ PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Hướng dẫn:
Trong kim loại, hạt mang điện là các electron tự do.
Vì các electron này không liên kết với nguyên tử nên chuyển động tự do về mọi hướng.

## Slide 28: KẾT QUẢ PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Dưới tác dụng của lực điện trường, các electron dịch chuyển có hướng ngược với hướng của điện trường, tạo ra dòng điện.
Nối hai đầu dây dẫn với nguồn điện.
Trong dây dẫn xuất hiện một điện trường.

## Slide 29: Quy ước chiều dòng điện
- Quy ước chiều dòng điện là chiều dịch chuyển của các điện tích dương (ngược chiều dịch chuyển của electron)

## Slide 30: Quy ước chiều dòng điện
Trong kim loại, các electron tự do dịch chuyển ngược với chiều quy ước của dòng điện.

## Slide 31: PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Câu 2: Gọi
 S: diện tích tiết diện thẳng của dây dẫn.
 n : mật độ hạt mang điện
 v : tốc độ dịch chuyển có hướng của các electron.
 e: độ lớn điện tích của electron.
- Trong khoảng thời gian t, số electron N chạy qua tiết diện thẳng của dây dẫn được tính như thế nào?
- Vậy điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian t được xác định như thế nào?
- Suy ra cường động dòng điện được xác định như thế nào?

## Slide 32: KẾT QUẢ PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Khoảng thời gian t, số electron N chạy qua tiết diện thẳng S là:
N = n.S.v.t
Cường động dòng điện:
= Snve.
Hướng dẫn.
Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian t:
q = N.e = n.S.v.t.e

## Slide 33
II. Liên hệ giữa cường độ dòng điện với mật độ và tốc độ của các hạt mang điện:
1. Dòng điện chạy trong dây dẫn kim loại
- Trong kim loại, hạt mang điện tự do là các electron tự do.
- Quy ước chiều dòng điện là chiều từ cực dương sang cực âm của nguồn.
- Trong kim loại, các electron tự do dịch chuyển ngược với chiều quy ước của dòng điện.
2. Biểu thức liên hệ giữa cường độ dòng điện với mật độ và tốc độ của các hạt mang điện
I = Snve.

## Slide 34: LUYỆN TẬP 1
THẢO LUẬN NHÓM
Thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 4.
Thời gian thảo luận: 3 phút
Chuẩn bị sản phẩm trình bày trước lớp.

## Slide 35: Phiếu học tập số 4
Bài tập 1:
Một dây dẫn bằng kim loại, tiết diện tròn, đường kính tiết diện là d = 2 mm, có dòng điện I = 5 A chạy qua. Cho biết mật độ electron tự do là n = 8,45.1028 hạt electron/m3. Hãy tính tốc độ dịch chuyển có hướng của các electron trong dây dẫn?

## Slide 36: Kết quả phiếu học tập số 4
Diện tích tiết diện:
m2.
Áp dụng công thức:
I = Snve
 5 = .10-6. 8,45.1028.v. 1,6.10-19
 v  1,2.10-4 m/s = 0,12 mm/s.
d = 2 mm = 2.10-3 m
I = 5 A;
n = 8,45.1028 electron/m3
e = 1,6.10-19 C.

## Slide 37: Phiếu học tập số 4
Bài tập 2:
Một dây dẫn bằng kim loại, tiết diện tròn, đường kính tiết diện là d = 1 mm, có dòng điện I = 10 A chạy qua. Cho biết tốc độ dịch chuyển có hướng của các electron trong dây dẫn là 0,10 mm/s. Hãy tính mật độ electron tự do chạy qua dây dẫn?

## Slide 38: Kết quả phiếu học tập số 4
Diện tích tiết diện:
m2.
Áp dụng công thức:
I = Snve
 10 = 2,5.10-5. n.0,1. 1,6.10-19
 n  8.1024 hạt electron/m3
d = 2 mm = 2.10-3 m;
I = 5 A;
n = 8,45.1028
v = 0,10 mm/s.
e = 1,6.10-19 C.

## Slide 39: ỨNG DỤNG

## Slide 40: Cơ chế hoạt động điện tâm đồ
Các tế bào trong buồng tim sẽ tạo ra một xung điện khi tim hoạt động.
Xung điện này đi qua tim theo một hệ thống dẫn truyền và được điện tâm đồ ghi lại thành các tín hiệu điện.

## Slide 41: Thông số mAh ghi trên pin, acquy và sạc dự phòng
Thông số mAh ghi trên pin, acquy và sạc dự phòng cho biết khả năng chứa điện của những thiết bị đó.

## Slide 42: Cường độ dòng điện của tia sét trong các cơn dông
Khi phóng điện, cường độ dòng điện của tia chớp, sét lên đến 300 kA, điện thế 126 MV

## Slide 43
BIỂU THỨC LIÊN HỆ
ĐIỆN LƯỢNG
CÔNG THỨC TÍNH
Ý NGHĨA
Cường độ dòng điện đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện
I: cường độ dòng điện (A).
q: điện lượng (C).
t: hời gian (s).
1 Culông là tổng điện lượng của các hạt mang điện chạy qua tiết diện thẳng của một dây dẫn trong 1s bởi dòng điện có cường độ 1A
I = Snve.
S: diện tích tiết diện
n: mật độ hạt e
v: tốc độ dịch chuyển của e
e: độ lớn điện tích của e
CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

## Slide 44: LUYỆN TẬP 2
TRÒ CHƠI HÁI HOA DÂN CHỦ
Hình thức: cá nhân
Trả lời đúng được 1 tích điểm, trả lời sai nhường quyền cho bạn khác

## Slide 45
HÁI HOA DÂN CHỦ
LUYỆN TẬP

## Slide 47
Câu 1: Cường độ dòng điện không được đo bằng đơn vị
A. miliAmpe (mA).
B. Jun (J).
C. Ampe (A).
D. Culông trên giây (C/s).
B. Jun (J).

## Slide 48
Câu 2: Đại lượng vật lí đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu của dòng điện là
A. điện lượng.
B. dòng điện.
C. cường độ dòng điện.
D. mật độ electron.
C. cường độ dòng điện.

## Slide 49
Câu 3: Chọn câu sai trong các câu sau:
A. Dòng điện là dòng chuyển động có hướng của các điện tích.
B. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển động có hướng của các electron tự do.
C. Quy ước chiều dòng điện là chiều chuyển động của các điện tích dương.
D. Quy ước chiều dòng điện là chiều từ cực âm sang cực dương của nguồn.
D. Quy ước chiều dòng điện là chiều từ cực âm sang cực dương của nguồn.

## Slide 50
Câu 4: 1 Culông được hiểu là tổng điện lượng của các hạt mang điện chạy qua tiết diện thẳng của một dây dẫn
A. trong 1s bởi dòng điện có cường độ 1A.
B. trong thời gian 1s.
C. bởi dòng điện có cường độ 1A.
D. bởi dòng điện có cường độ 1A trong 1s.
A. trong 1s bởi dòng điện có cường độ 1A.

## Slide 51
Câu 5: Biểu thức xác định cường độ dòng điện:
A.
B.
C.
D. I
A.

## Slide 52
Câu 6: Biểu thức liên hệ giữa cường độ dòng điện với mật độ và tốc độ của các hạt mang điện
A. I = Snv
B. I = Sve
C. I = nve/S
D. I = Snve
D. I = Snve

## Slide 53
Câu 7: Trong thời gian 4 s một điện lượng 1,5 C chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc bóng đèn. Cường độ dòng điện qua bóng đèn là
A. 0,375 A.
B. 2,66 A.
C. 6 A.
D. 3,75 A.
A. 0,375 A.

## Slide 54
Câu hỏi 8: Một dây dẫn kim loại có các electron tự do chạy qua và tạo thành một dòng điện không đổi. Trong thời gian 10s có điện lượng q = 9,6 C đi qua. Tính cường độ dòng điện qua dây dẫn.
A. 0,96 A.
B. 2,6 A.
C. 0,6 A.
D. 1 A.
A. 0,96 A.

## Slide 55: 1: THÍ NGHIỆM
Để hiểu rõ hơn cường độ dòng điện là gì và đặc trưng cho tính chất nào của dòng điện, chúng ta sẽ cùng tiến hành thí nghiệm

## Slide 56: Dụng cụ thí nghiệm số 1

## Slide 57
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1:
Thí nghiệm 1: Cho các dụng cụ cho thí nghiệm 1 gồm: 1 ampe kế; 1 biến trở; 1 bóng đèn; nguồn điện; dây nối; khoá K; nam châm điện.
Hãy bố trí thí nghiệm như hình vẽ.
Đóng khoá K, dịch chuyển con chạy của biến trở để số chỉ của ampe kế tăng dần

## Slide 58: KẾT LUẬN TỪ THÍ NGHIỆM 1
Khi số chỉ của ampe kế tăng dần thì độ sáng của bóng đèn cũng tăng dần.
Kết luận: cường độ dòng điện đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện.

## Slide 59: PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 2:
Thí nghiệm 2: Thay đèn bằng một nam châm điện N.

## Slide 60: Dụng cụ thí nghiệm số 2
Nam châm điện

## Slide 61: KẾT LUẬN TỪ THÍ NGHIỆM 2
TH1: Lúc đóng khoá K, số lượng ghim giấy bằng sắt mà nam châm hút được tăng dần.
TH2: Đóng khoá K, điều chỉnh biến trở để số chỉ ampe kế lớn hơn giá trị ban đầu, số lượng ghim giấy bằng sắt mà nam châm hút được nhiều thêm.
NX: Số lượng ghim giấy nhiều hơn so với lúc đầu.