## Slide 1
CHÀO ĐÓN CÁC EM ĐẾN VỚI BÀI HỌC HÔM NAY!

## Slide 2
Hãy quan sát và cho biết sơ đồ nào là của mạch khuếch đại đảo và mạch khuếch đại không đảo? Giải thích về sự lựa chọn đó.
KHỞI ĐỘNG
Là sơ đồ mạch khuếch đại đảo vì có lối ra ngược pha so với tín hiệu lối vào.
2. Là sơ đồ mạch khuếch đại không đảo vì có lối ra cùng pha so với tín hiệu lối vào.

## Slide 3
BÀI 20: THỰC HÀNH
MẠCH KHUẾCH ĐẠI ĐẢO

## Slide 4
NỘI DUNG BÀI HỌC
I. Tổ chức thực hành.
II. Tổng kết, đánh giá kết quả
thực hành

## Slide 5
1. Tìm hiểu về sơ đồ chân IC LM741 và mạch khuếch đại đảo sử dụng LM741
Số chân | Tên chân | Mô tả chân
1 | Offset Null | Chân này được sử dụng để loại bỏ điện áp bù (offset) và cân bằng điện áp đầu vào.
2 | Inverting Input | 
3 | Non Inverting Input | 
4 | V- | 
5 | Offset Null | Chân này được sử dụng để loại bỏ điện áp bù (offset) và cân bằng điện áp đầu vào.
6 | Output | 
7 | V+ | 
8 | NC | NC có nghĩa là chân không được nối
HOẠT ĐỘNG NHÓM
Quan sát hình 20.1 SGK tr.107, hình IC LM747 và hoàn thành bảng sau:

## Slide 6
Số chân | Tên chân | Mô tả chân
1 | Offset Null | Chân này được sử dụng để loại bỏ điện áp bù (offset) và cân bằng điện áp đầu vào.
2 | Inverting Input | Đầu vào đảo ngược của IC
3 | Non Inverting Input | Đầu vào không đảo ngược của IC
4 | V- | Nối mát / chân âm
5 | Offset Null | Chân này được sử dụng để loại bỏ điện áp bù (offset) và cân bằng điện áp đầu vào.
6 | Output | Chân đầu ra của IC
7 | V+ | Chân dương của IC
8 | NC | NC có nghĩa là chân không được nối

## Slide 7
2. Chuẩn bị mạch thử và các vật tư, linh kiện cần thiết
Đọc SGK, quan sát hình bên, liệt kê các vật tư, linh kiện cần thiết để thực hành.
HOẠT ĐỘNG NHÓM

## Slide 8
2. Chuẩn bị mạch thử và các vật tư, linh kiện cần thiết

## Slide 9
3. Qui trình lắp mạch.
Dựa vào thông tin SGK, hãy nêu các bước để thực hiện quy trình thực hành lắp mạch khuếch đại đảo
HOẠT ĐỘNG NHÓM

## Slide 10
- Bước 1: Chuẩn bị mạch thử và các linh kiện cần thiết.
- Bước 2: Lắp ráp linh kiện lên mạch thử.
- Bước 3: Kiểm tra mạch lắp ráp.
- Bước 4: Kiểm tra, đánh giá hoạt động của mạch điện:
+ Cấp điện áp một chiều (pin) Uvào tới chân 2 của LM741.
+ Đo điện áp Ura tại chân 6 của LM741.
+ Thực hiện đo hai lần đối với mỗi thực nghiệm.
+ Đánh giá hoạt động của mạch khuếch đại đảo.
- Bước 5: Báo cáo kết quả thực hiện.
3. Qui trình lắp mạch.

## Slide 11
4. Lắp ráp các linh kiện lên mạch thử và kiểm tra
Quan sát sơ đồ kết nối và hình bên, lắp ráp mạch theo sơ đồ và kiểm tra.
THỰC HÀNH THEO NHÓM

## Slide 12
5. Kiểm tra, đánh giá hoạt động của mạch.
+ Cấp điện áp một chiều (pin) Uvào tới chân 2 của LM741.
+ Đo điện áp Ura tại chân 6 của LM741.
+ Thực hiện đo hai lần đối với mỗi thực nghiệm.
+ Đánh giá hoạt động của mạch khuếch đại đảo.

## Slide 13
TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH
N1
N2
N3
N5
N4
Các nhóm đánh giá chéo theo các tiêu chí cụ thể.
1. Kĩ thuật sản phẩm
- Cách bố trí các phần tử trên bảng mạch gọn gàng, chắc chắn và đẹp mắt.
- Mạch hoạt động đúng chức năng.
2. Báo cáo kết quả sản phẩm.
- Mạch điện hoạt động đúng yêu cầu.
- So sánh điện áp ra thực tế và lý thuyết.

## Slide 14
BÁO CÁO THỰC HÀNH
MẠCH KHUẾCH ĐẠI ĐẢO
Họ và tên: ………………………………..
Lớp: ………………………………………
Thực nghiệm | Điện áp Uvào (V) | Điện áp Ura (V) | Giá trị Ura tính toán theo công thức (V) | Nhận xét
1 | 0 |  |  | 
2 | 1.5 |  |  | 
3 | 3 |  |  | 
4 | -1.5 |  |  | 
5 | -3 |  |  | 
1. Đo điện áp lối ra Ura khi thay đổi điện áp lối vào Uvào
a. Đo lần 1:

## Slide 15
BÁO CÁO THỰC HÀNH
MẠCH KHUẾCH ĐẠI ĐẢO
Thực nghiệm | Điện áp Uvào (V) | Điện áp Ura (V) | Giá trị Ura tính toán theo công thức (V) | Nhận xét
1 | 0 |  |  | 
2 | 1.5 |  |  | 
3 | 3 |  |  | 
4 | -1.5 |  |  | 
5 | -3 |  |  | 
b. Đo lần 2:

## Slide 16
- Mạch điện hoạt động có đúng yêu cầu không?
- Giá trị điện áp Ura đo được có sai số so với tính trực tiếp bằng công thức của mạch khuếch đại đảo hay không?
Đánh giá kết quả và kết luận

## Slide 17
LUYỆN TẬP
Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Quy trình lắp ráp và kiểm tra được một mạch điện tử ứng dụng khuếch đại thuật toán gồm mấy bước?
2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 2: Thực hành lắp mạch khuếch đại đảo cần mấy chiếc đồng hồ vạn năng?
2 B. 3 C. 4 D. 1
Câu 3: "Kiểm tra mạch lắp ráp" thuộc bước nào sau đây trong thực hành mạch khuếch đại đảo?
2 B. 3 C. 4 D. 1
Câu 3: Mạch khuếch đại đảo sử dụng loại IC nào sau đây?
A. LM324. B. LM386. C. LM674. D. LM741.

## Slide 18: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Ôn tập kiến thức đã học
Xem trước nội dung Bài 21 Chương VIII ĐIỆN TỬ SỐ

## Slide 19
CẢM ƠN CÁC EM ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!