## Slide 1: Chào mừng Quý thầy cô và các em học sinh !

## Slide 2
Bài 22:
MỘT SỐ MẠCH XỬ LÍ TÍN HIỆU TRONG ĐIỆN TỬ SỐ

## Slide 3
MỤC TIÊU BÀI HỌC
Trình bày được một số mạch xử lí tín hiệu trong điện tử số.

## Slide 4
NỘI
DUNG
CHÍNH
I. MẠCH LOGIC TỔ HỢP
II. MẠCH DÃY
Bài 22:
MỘT SỐ MẠCH XỬ LÍ TÍN HIỆU TRONG ĐIỆN TỬ SỐ

## Slide 5
HOẠT ĐỘNG 1
MỞ ĐẦU

## Slide 6
Khi so sánh 2 số nhị phân A và B (1 bit) thì có những khả năng nào xảy ra?
BỘ SO SÁNH
(hai số 1 bít)
B
A
Y1
Y
Y2
(A < B)
(A = B)
(A > B)

## Slide 7
Mạch xử lí tín hiệu là gì? Tại sao chúng ta cần các mạch này trong điện tử số?
- Mạch xử lí tín hiệu là các thành phần điện tử được thiết kế để xử lí, biến đổi, hoặc phân tích tín hiệu điện tử
- Vai trò: xử lí và biến đổi các tín hiệu, để đảm bảo chúng có thể được xử lí, lưu trữ, truyền tải và tái tạo một cách hiệu quả, làm giảm nhiễu và cải thiện chất lượng của tín hiệu, cho âm thanh, hình ảnh và video tốt hơn.

## Slide 8
Tín hiệu tương tự (analog) và tín hiệu số (digital)
Mạch xử lí tín hiệu số sử dụng 1 số cổng logic

## Slide 9
Ứng dụng mạch xử lí tín hiệu trong các thiết bị điện tử:

## Slide 10
HOẠT ĐỘNG 2
HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

## Slide 11
Hoạt động 2.1
TÌM HIỂU VỀ MẠCH LOGIC TỔ HỢP

## Slide 12
I. MẠCH LOGIC TỔ HỢP
1. Khái niệm mạch logic tổ hợp:
Hoạt động nhóm đôi: (thời gian 10p).
Tìm hiểu kiến thức qua PHIẾU HỌC TẬP SỐ 01.

## Slide 13
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 01
Nhóm: ................... Thành viên: .....................................................................
1. Nhiệm vụ 1: Nêu khái niệm mạch logic tổ hợp. Liệt kê các thành phần của mạch logic tổ hợp. ................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Nhiệm vụ 2: Nêu khái niệm mạch so sánh 2 số. Hãy cho biết ở Hình 22.3 SGK đã dùng những cổng logic nào để ra giá trị C (viết phương trình logic). ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................

## Slide 14
I. MẠCH LOGIC TỔ HỢP
1. Khái niệm mạch logic tổ hợp:
Mạch được tạo thành từ các cổng logic cơ bản.
Trạng thái lối ra của mạch tại một thời điểm bất kì chỉ phụ thuộc vào tổ hợp các trạng thái logic ở lối vào tại thời điểm hiện tại mà không phụ thuộc vào các trạng thái lối ra ở thời điểm trước đó (trong quá khứ).

## Slide 15
- Mạch logic tổ hợp gồm:
 Các mạch số học.
 Các bộ hợp kênh, phân kênh.
 Các bộ mã hoá, giải mã.
 Các mạch so sánh.
 Các bộ khoá, điều khiển logic,…
I. MẠCH LOGIC TỔ HỢP
1. Khái niệm mạch logic tổ hợp:

## Slide 16
2. Mạch so sánh hai số:
Mạch so sánh thực hiện chức năng so sánh 2 số A và B (1 bit):
+ Nếu A = B thì lối ra C = 1.
+ Nếu A ≠ B thì lối ra C = 0.
Bảng chân lí của mạch so sánh
A | B | C | Kết luận
0 | 0 | 1 | A = B
0 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 1 | 1 | A = B
I. MẠCH LOGIC TỔ HỢP

## Slide 17
Sơ đồ logic của mạch 2 số bằng nhau
2. Mạch so sánh 2 số
I. MẠCH LOGIC TỔ HỢP
A
B
C

## Slide 18
Quan sát các hình ảnh dưới đây và dự đoán tên các thiết bị liên quan đến hình ảnh đó.
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4

## Slide 19
Hình 1
Bộ đếm: Mạch dãy có thể được sử dụng để đếm số xung hoặc các sự kiện khác.
Ví dụ: Bộ đếm thập phân có thể được sử dụng để đếm từ 0 đến 9, sau đó bắt đầu lại từ 0.

## Slide 20
Hình 2
Điện thoại di động:
Mạch dãy được sử dụng trong bộ xử lý, bộ nhớ và các thiết bị ngoại vi khác của điện thoại di động.

## Slide 21
Hình 3
Máy tính: Mạch dãy được sử dụng trong CPU, bộ nhớ và các thiết bị ngoại vi khác của máy tính.

## Slide 22
Hình 4
Bộ chia: Mạch dãy có thể được sử dụng để chia tần số của tín hiệu.
Ví dụ: Bộ chia nhị phân có thể được sử dụng để chia tần số của tín hiệu đồng hồ.

## Slide 23
Mạch dãy là gì?
Mạch dãy có những
thành phần nào?
Ứng dụng của
mạch dãy ra sao?

## Slide 24
Hoạt động 2.2
TÌM HIỂU VỀ MẠCH DÃY

## Slide 25
II. MẠCH DÃY
VÒNG 1: Chuyên gia
VÒNG 2: Mảnh ghép

## Slide 26
Vòng 1: Chuyên gia
Chia lớp thành 4 nhóm (10-12 HS / nhóm)
Yêu cầu:
04 nhóm HS hãy đọc và nghiên cứu nội dung mục II. Mạch dãy của Bài 22: Một số mạch xử lí tín hiệu trong điện tử số.
Các nhóm có thời gian hoạt động nhóm trong 18 phút và hoàn thành Phiếu học tập số 2 với nhiệm vụ như sau:

## Slide 27
Vòng 1: Chuyên gia
Nhóm 3, 4
Tìm hiểu khái niệm mạch dãy và mạch đếm nhị phân 2 bit sử dụng Flip-Flop D
Chia lớp thành 4 nhóm (10-12 HS / nhóm)
Nhóm 1, 2
Tìm hiểu khái niệm
mạch dãy và Flip-Flop
Yêu cầu

## Slide 28
Vòng 2: Mảnh ghép
Nhóm đỏ
Nhóm xanh
Nhóm vàng
Nhóm tím
Các HS có thẻ cùng màu di chuyển về cùng một nhóm.
Thời gian di chuyển: 01 phút.
Yêu cầu:
Nhóm trưởng phát ngẫu nhiên thẻ màu cho các thành viên trong nhóm, nhóm nào nhanh nhất giơ tay.
Chia lại lớp thành 4 nhóm mới (10-12 hs/nhóm):

## Slide 29
Vòng 2: Mảnh ghép
Yêu cầu:
Các HS cùng một nhóm sẽ hoàn thành nội dung trong Phiếu học tập số 2.
Thời gian hoạt động nhóm: 15 phút.
Sau khi hoàn thành, nhóm trưởng sẽ trình bày kết quả nội dung hoạt động nhóm.
Các nhóm còn lại bổ sung, nhận xét, đánh giá.

## Slide 30
CH1. Nêu khái niệm mạch dãy. Liệt kê các thành phần của
mạch dãy.
CH2. Hãy so sánh khái niệm mạch dãy và mạch tổ hợp.
Từ máy gia dụng đến thiết bị công nghiệp
 | Giống nhau | Khác nhau
Mạch dãy |  | 
Mạch tổ hợp |  | 
Phiếu học tập số 02
Trả lời các câu hỏi sau:

## Slide 31
Phiếu học tập số 02
CH3. Quan sát video sau kết hợp Hình 22.5 SGK.
Hãy cho biết đèn tín hiệu giao thông thường thực hiện đếm tiến
hay lùi?
Từ máy gia dụng đến thiết bị công nghiệp
Trả lời các câu hỏi sau:

## Slide 32
CH4. Nêu khái niệm Flip-Flop. Kể tên các loại FF.
CH5. Quan sát Hình 22.6a SGK cho biết Flip-Flop D
có cấu tạo, kí hiệu thế nào?
Hình 22.6: Kí hiệu sơ đồ chân và IC tích hợp hai Flip-Flop D (HD7474)
Phiếu học tập số 02
Trả lời các câu hỏi sau:

## Slide 33
CH6. Hoàn thiện bảng chân lí của Flip-Flop D.
CLK | D | Q |  | Trạng thái
↓ | X |  |  | Không thay đổi
↑ | 0 |  |  | Xóa
↑ | 1 |  |  | Đặt
CLK | D | Q |  | Trạng thái
↓ | X |  |  | Không thay đổi
↑ | 0 |  |  | Xóa
↑ | 1 |  |  | Đặt
Trả lời các câu hỏi sau:
Phiếu học tập số 02

## Slide 34
CH7. Từ bảng chân lí 22.2 hãy nhận xét giản đồ thời gian của
Flip-Flop D.
Bảng 22.2: Bảng chân lí ca Flip-Flop D
Trả lời các câu hỏi sau:
Phiếu học tập số 02

## Slide 35
CH8. Hãy mô tả ngắn gọn về mạch đếm nhị phân 2 bit sử dụng
Flip – Flop D theo gợi ý sau:
Mạch đếm nhị phân là gì? Ứng dụng của mạch đếm nhị phân.
Quan sát H 22.8 SGK nhận xét bộ đếm nhị phân 2 bit.
Từ bảng 22.3 nhận xét giá trị thập phân của bộ đếm nhị phân 2 bit.
Từ H22.9 SGK hãy chỉ ra mối liên hệ về trạng thái giữa và .
.
Trả lời các câu hỏi sau:
Phiếu học tập số 02

## Slide 36
1. Khái niệm
- Mạch dãy là mạch được tạo thành từ các cổng logic cơ bản.
- Trạng thái lối ra của mạch dãy không chỉ phụ thuộc vào tổ hợp các trạng thái lối vào ở thời điểm hiện tại mà còn phụ thuộc vào trạng thái logic ở lối ra của nó tại thời điểm trước đó.
II. MẠCH DÃY

## Slide 37
1. Khái niệm
Các thành phần của mạch dãy:
- Các phần tử nhớ.
- Các Flip-Flop (Trigger).
- Các bộ đếm.
- Các bộ ghi dịch.
- Các bộ chia tần.
II. MẠCH DÃY

## Slide 38
1. Khái niệm
So sánh mạch dãy và mạch tổ hợp:
So sánh | Giống nhau | Khác nhau
Mạch tổ hợp | Hai mạch đều được tạo thành từ các cổng logic cơ bản. | Trạng thái lối ra của mạch tổ hợp không phụ thuộc trạng thái logic ở lối ra của nó tại thời điểm trước.
Mạch dãy |  | Trạng thái lối ra của mạch dãy phụ thuộc trạng thái logic ở lối ra của nó tại thời điểm trước.
II. MẠCH DÃY

## Slide 39
2. Mạch đếm
a. Flip-Flop (FF hay gọi là trigger):
Khái niệm: Flip-Flop là một phần tử nhớ có hai trạng thái cân bằng ổn định tương ứng với hai trạng thái logic 0 và 1.
II. MẠCH DÃY

## Slide 40
- Dưới tác dụng của các tín hiệu điều khiển ở lối vào, FF có thể chuyển về một trong hai trạng thái cân bằng và giữ nguyên trạng thái đó chừng nào chưa có tín hiệu điều khiển tác động vào.
- Trạng thái tiếp theo của FF không chỉ phụ thuộc vào tín hiệu ở lối vào mà còn phụ thuộc vào cả trạng thái lối ra ở thời điểm hiện tại của nó.
2. Mạch đếm
Trạng thái:
a. Flip-Flop (FF hay gọi là trigger):
II. MẠCH DÃY

## Slide 41
- Flip-Flop có nhiều loại như RS, JK, T, D…
- Flip – Flop D gồm:
+ 1 lối vào dữ liệu D.
+ 1 lối vào xung CLK.
+ 2 lối ra Q và .
2. Mạch đếm
Phân loại:
a. Flip-Flop (FF hay gọi là trigger):
II. MẠCH DÃY

## Slide 42
CLK | D | Q |  | Trạng thái
↓ | X | Q |  | Không thay đổi
↑ | 0 | 0 | 1 | Xóa
↑ | 1 | 1 | 0 | Đặt
CLK | D | Q |  | Trạng thái
↓ | X | Q |  | Không thay đổi
↑ | 0 | 0 | 1 | Xóa
↑ | 1 | 1 | 0 | Đặt
Bảng chân lí của FF-D:
2. Mạch đếm
a. Flip-Flop (FF hay gọi là trigger):
II. MẠCH DÃY

## Slide 43
Khi có xung tác động vào mạch, ta thấy trạng thái tín hiệu ra Q cùng trạng thái tín hiệu vào D.
KẾT LUẬN
2. Mạch đếm
Giản đồ thời gian của FF-D:
Ví dụ: Ban đầu mạch đang ở trạng thái xóa, khi bắt đầu tác động xung:
- Nếu trạng thái tín hiệu đưa vào D là 1 thì trạng thái tín hiệu ra tại Q sẽ là 1.
- Lúc này xung ra chuyển từ trạng thái 0→1.
II. MẠCH DÃY

## Slide 44
2. Mạch đếm
Khái niệm: Mạch đếm nhị phân là thành phần cơ bản của hệ thống số, dùng để đếm xung, chia tần số tạo xung thời gian làm xung đồng hồ.
b. Mạch đếm nhị phân 2 bit sử dụng FF-D
II. MẠCH DÃY

## Slide 45
2. Mạch đếm
Ứng dụng: Dùng trong máy tính và thiết bị thông tin.
H22.8: Sơ đồ bộ đếm nhị phân 2 bit
b. Mạch đếm nhị phân 2 bit sử dụng FF-D
II. MẠCH DÃY

## Slide 46
2. Mạch đếm
Đặc điểm:
Mạch nhị phân 2 bit sử dụng Flip-Flop D để lưu trữ hai bit của một số nhị phân. Mỗi Flip-Flop lưu trữ một bit.
Mạch thực hiện đếm tiến; lối ra của FF trước đưa tới lối vào CLK của FF sau.
b. Mạch đếm nhị phân 2 bit sử dụng FF-D
II. MẠCH DÃY

## Slide 47
2. Mạch đếm
Trạng thái:
Với mọi xung nhịp tác dụng, FF0 chuyển trạng thái (Q0 từ 0 lên 1 hoặc từ 1 về 0).
FF1 chỉ chuyển trạng thái khi Q0 từ 1 về 0.
b. Mạch đếm nhị phân 2 bit sử dụng FF-D
II. MẠCH DÃY

## Slide 48
2. Mạch đếm
Bảng chân lí của bộ đếm nhị phân 2 bit
Xung vào | Q | Q0 | Giá trị thập phân
Xóa | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
2 | 1 | 0 | 2
3 | 1 | 1 | 3
b. Mạch đếm nhị phân 2 bit sử dụng FF-D
II. MẠCH DÃY

## Slide 49
2. Mạch đếm
KẾT LUẬN
Giản đồ thời gian của bộ đếm nhị phân 2 bit
b. Mạch đếm nhị phân 2 bit sử dụng FF-D
Mạch thực hiện đếm từ 0 đến 3.
Khi một bit đạt giá trị 1, nó sẽ chuyển sang giá trị 0 và kích hoạt Flip Flop D tiếp theo.
II. MẠCH DÃY

## Slide 50
2. Mạch đếm
Quá trình này diễn ra liên tục, tạo thành một chuỗi đếm từ 00 đến 11 và lặp lại.
Giản đồ thời gian của bộ đếm nhị phân 2 bit
b. Mạch đếm nhị phân 2 bit sử dụng FF-D
KẾT LUẬN
II. MẠCH DÃY

## Slide 52
HOẠT ĐỘNG 3
LUYỆN TẬP

## Slide 53
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 03
Họ tên nhóm:………………………………………………………
Lớp: ………Trường:………………………………………………
Hoàn thành sơ đồ bộ đếm nhị phân 3 bit sử dụng FF-D

## Slide 54
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 03
2. Điền từ thích hợp vào chỗ … để hoàn thành nguyên lý hoạt động của bộ đếm nhị phân ba bít sử dụng FF D.
“Tiến, lùi, , Q, Q1, Q2, nối tiếp, chuyển, FF1, FF2”
- Đây là mạch đếm nhị phân .....(lối ra của FF trước đưa vào lối vào CLK của FF sau), sơ đồ thực hiện đếm ...... Xung nhịp đồng hồ được đưa vào lối vào CLK của FF0 làm .…. trạng thái của FF0, lối ra của FF0 được đưa tới lối vào CLK của ..... làm chuyển trạng thái của FF1, lối ra .....của FF1 lại được đưa tới lối vào CLK của ..... làm chuyển trạng thái của FF2.
- Mỗi khi có xung nhịp tác dụng vào thì FF0 sẽ chuyển trạng thái (từ 0 lên 1 hoặc từ 1 về 0). Khi Q0 từ 1 về 0 thì sẽ làm cho….chuyển trạng thái (từ 0 lên 1 hoặc từ 1 về 0). Khi Q1 từ 1 về 0 thì sẽ làm cho …. chuyển trạng thái (từ 0 lên 1 hoặc từ 1 về 0) từ đó ta có bảng chân lí của bộ đếm.

## Slide 55
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 03
Xung vào | Q2 | Q1 | Q0 | Giá trị thập phân
Xóa | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 2
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
6 |  |  |  | 
7 |  |  |  | 
3. Hoàn thành bảng chân lí

## Slide 56
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 03
4. Hoàn thành giản đồ thời gian của bộ đếm

## Slide 57
GỢI Ý ĐÁP ÁN – PHT SỐ 03
Hoàn thành sơ đồ bộ đếm nhị phân 3 bit sử dụng FF-D

## Slide 58
2. Điền từ thích hợp vào chỗ … để hoàn thành nguyên lý hoạt động của bộ bộ đếm nhị phân ba bít sử dụng FF D
“Tiến, lùi, , Q, Q1, Q2, nối tiếp, chuyển, FF1, FF2”
- Đây là mạch đếm nhị phân .. nối tiếp...(lối ra của FF trước đưa vào lối vào CLK của FF sau), sơ đồ thực hiện đếm ..tiến... Xung nhịp đồng hồ được đưa vào lối vào CLK của FF0 làm ..chuyển… trạng thái của FF0, lối ra của FF0 được đưa tới lối vào CLK của ..FF1.. làm chuyển trạng thái của FF1, lối ra ....của FF1 lại được đưa tới lối vào CLK của ..FF2.. làm chuyển trạng thái của FF2.
- Mỗi khi có xung nhịp tác dụng vào thì FF0 sẽ chuyển trạng thái (từ 0 lên 1 hoặc từ 1 về 0). Khi Q0 từ 1 về 0 thì sẽ làm cho ..Q1.. chuyển trạng thái (từ 0 lên 1 hoặc từ 1 về 0). Khi Q1 từ 1 về 0 thì sẽ làm cho ..Q2.. chuyển trạng thái (từ 0 lên 1 hoặc từ 1 về 0) từ đó ta có bảng chân lí của bộ đếm.
GỢI Ý ĐÁP ÁN – PHT SỐ 03

## Slide 59
Xung vào | Q2 | Q1 | Q0 | Giá trị thập phân
Xóa | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 2
3 | 0 | 1 | 1 | 3
4 | 1 | 0 | 0 | 4
5 | 1 | 0 | 1 | 5
6 | 1 | 1 | 0 | 6
7 | 1 | 1 | 1 | 7
3. Hoàn thành bảng chân lí
GỢI Ý ĐÁP ÁN – PHT SỐ 03

## Slide 60
4. Hoàn thành giản đồ thời gian của bộ đếm
GỢI Ý ĐÁP ÁN – PHT SỐ 03

## Slide 61
HOẠT ĐỘNG 4
VẬN DỤNG

## Slide 63
Câu 1: Mạch logic tổ hợp là mạch có trạng thái lối ra của mạch
A. chỉ phụ thuộc vào tổ hợp các trạng thái logic ở lối vào hiện tại.
C. chỉ phụ thuộc vào trạng thái logic ở lối ra của thời điểm trước đó.
B. không phụ thuộc vào tổ hợp các trạng thái logic ở lối vào hiện tại.
D. phụ thuộc vào tổ hợp các trạng thái logic ở lối vào hiện tại và trạng thái logic ở lối ra của thời điểm trước đó.

## Slide 64
Câu 2: Đâu không phải là mạch logic tổ hợp?
B. Các bộ ghi dịch.
C. Các mạch số học.
A. Các bộ mã hóa, giải mã.
D. Các mạch so sánh.

## Slide 65
Câu 3: Đâu không phải là mạch dãy?
C. Các bộ hợp kênh, phân kênh.
B. Các bộ đếm.
A. Các phần tử nhớ.
D. Các bộ ghi dịch.

## Slide 66
Câu 4: Phương trình logic của mạch so sánh
2 số A và B (1 bit) với đầu ra C là:
D.
B.
A.
C.

## Slide 67
Câu 5: Cho mạch so sánh có phương trình logic
là . Sơ đồ logic của mạch so sánh đó gồm:
A. 2 cổng NOT, 2 cổng AND và 1 cổng OR.
C. 2 cổng NOT, 1 cổng AND và 2 cổng OR.
B. 2 cổng NOT, 1 cổng AND và 1 cổng OR.
D. 1 cổng NOT, 2 cổng AND và 1 cổng OR.

## Slide 68
Câu 6: Trong mạch so sánh 2 số bằng nhau với đầu vào A và B (1 bit), đầu ra C, nếu A=B=0 thì C là:
B. 1.
C. Không thể dự đoán.
A. 0.
D. Không đổi so với trạng thái trước đó.

## Slide 69
Câu 7: Trong mạch so sánh 2 số bằng nhau với đầu vào A và B (1 bit), đầu ra C, nếu A=1 và B=1 thì C sẽ là:
C. 1.
B. Không đổi so với trạng thái trước đó.
A. 0.
D. Không thể dự đoán.

## Slide 70
Câu 8: Cho mạch so sánh 2 số bằng nhau như hình bên. Với đầu ra của mạch có giá trị C=0 thì mối quan hệ giữa A và B là
D. A≠B.
B. A=1; B=0.
A. A=0; B=1.
C. A=B.

## Slide 71
Câu 9: Khi tín hiệu đầu vào của flip-flop D là 1 và tín hiệu xung CLK chuyển từ trạng thái 1 sang 0 thì trạng thái đầu ra Q sẽ là gì?
A. Không đổi so với trạng thái trước đó.
C. 0.
B. 1.
D. Không thể dự đoán.

## Slide 72
Câu 10: Cho mạch so sánh như hình bên. Ta viết được phương trình logic của Y là:
B. .
C. .
A.
D. .

## Slide 73
Câu 11: Để tạo thành một mạch đếm có khả năng đếm được từ 0 đến 31 (hệ thập phân) ta cần sử dụng tối thiểu bao nhiêu flip-flop D?
C. 5.
B. 4.
A. 3.
D. 6.

## Slide 74
Câu 12: Cho mạch tổ hợp như hình bên. Hãy xác định trạng thái của F và Q nếu A = 0, B = 0, C = 1.
C. F = 0, Q = 0.
B. F = 0, Q = 1.
A. F = 1, Q = 1.
D. F = 1, Q = 0.

## Slide 75
Question BGM
CORRECT ANSWER
END
00
CONTINUE
Chart: 
| Answer A | Answer B | Answer C | Answer D
ASK THE AUDIENCE | 4 | 4 | 88 | 4
Câu hỏi 13: Cho mạch tổ hợp như hình bên.
Hãy chọn các phương trình logic đúng?
B. Q=
C.
A.
START
TIMER
CLOSE
END
1
2
$200
IS THAT YOUR FINAL ANSWER?
NO
YES
.
.
.
D.

## Slide 76
Question BGM
CORRECT ANSWER
END
00
CONTINUE
Chart: 
| Answer A | Answer B | Answer C | Answer D
ASK THE AUDIENCE | 4 | 4 | 88 | 4
Câu hỏi 14: Cho mạch đếm nhị phân gồm 3 flip-flop D gắn vào 3 đèn Đ0, Đ1, Đ2
vào đầu ra Q0, Q1, Q2 của 3 flip-flop D đó. Hãy chọn các nhận định đúng về mạch đếm?
D. Nếu lần lượt nối 3 đèn Đ0, Đ1, Đ2 vào đầu ra
Q0, Q1, Q2 của 3 flip-flop D FF0, FF1, FF2 thì khi
mạch đếm đến 5 (hệ thập phân)
đèn Đ0 sáng, Đ1 sáng, Đ2 tắt.
B. Giá trị đếm của mạch từ 000 đến 111.
C. Mạch thực hiện đếm từ 0 đến 7
(hệ thập phân), sau đó trở lại trạng thái ban đầu
tiếp tục chu trình đếm mới .
A. Mạch đếm được tối đa đến 110.
START
TIMER
CLOSE
END
1
2
$200
IS THAT YOUR FINAL ANSWER?
NO
YES